# 谈市政工程道路排水管道施工技术要点

身份证号码：12022519841030xxxx

摘要：在社会城市化日益加剧的今天，如果将市政工程道路排水施工进行科学规范的落实有着深远的意义。总体来说，只有通过道路排水系统的科学设计以及高要求的施工，才能对地面道路的使用高要求进行满足，也只有将工程施工技术要点狠抓才能够确保施工质量，从而将施工效益提到最高，让人民收益，让政府以及主办单位安心，从而来为实现宜居城市这一城市建设与发展目标奠定良好的基础。

关键词：市政工程；排水管道；施工技术

1市政排水管道施工的重要性

1.1保护地面道路

为了有效的保护地面的道路，必须完善和提高市政排水管道施工技术、保障施工质量。合理设计排水管道可在短时间内排除地面道路的雨水，避免雨水淤积继而渗到路面的结构层，破坏路面的强度，防止沥青层出现松散甚至剥落的情况，地面雨水的冲刷作用还容易损坏路基与路肩。因此快速的排除雨水可以保护城市地面，延长使用寿命。

1.2保护路基等相关构筑物

完善和提高市政排水管道施工技术、保障施工质量，能有效的保护路基等相关构筑物。在寒冷地区，雨水下渗至地面的结构层，气温低时雨水结冰体积变大膨胀，导致道路的相关构造物被损坏，严重者可使道路沿着地基发生位移，对道路整体发生毁灭性的损害。

2市政工程道路排水管道施工存在的问题

2.1施工管理制度还不健全完善

就我国建筑工程领域的发展而言，在最近几年，随着城镇化建设步伐的推动，建筑工程领域得到迅猛的发展，但是，在管理制度方面有很大的缺陷。目前，工程建设领域的主力军是农民工，而农民工施工团队的组建没有固定性，一般情况下，施工企业通常在新的工程项目投标招标后才开始组建施工团队，这样容易浪费时间，并且施工团队的人员变化性比较大，因而建筑工程的施工质量也无法保证。施工团队必须有良好的管理制度，那么施工队伍的人员才不易流失，不仅能够提高施工的质量，还能提高施工团队整体的施工效率，也能让建筑队伍可持续发展。

2.2施工人员缺乏专业的职业素质

由于我国工程施工的主力军是农民工，对于农民工而言，他们从事建筑工程或工程建设方面的工作，长期跟随有经验的人学习技术，掌握操作方法，但对于深层次的高端的技术他们无法掌握，因而对于专业素质比较陌生。施工人员本身的专业素质欠缺让工程施工存在不确定性因素。

此外，部分施工单位聘用有技术知识和技能的人员，但是，由于工程施工技术人才比较短缺，一部分建筑技术人才在进入施工单位后，直接进入管理层，很少有机会从实际的工程操作开始锻炼技能，因而他们所学的理论知识无法得到实践的证实，在施工技术不断发展的情况下，他们的理论与日益发展的实践技术之间的距离不断拉大，最后，管理人员的理论无法指导实践技术操作，直接影响着施工工程的质量和进展。

2.3市政排水管道施工的监督不到位

由于城市排水管道的工程量路线比较长，每一个施工点都非常的重要，如果某一个排水管道的施工点出现问题，就会导致整体工程的失败。然而，在实际工程操作中，相关的负责管理人员没有认识到工程监管的重要性，以致在实际的监督工作中，负责人员以及相关的监督人员对自己的工作岗位重视程度不够，使得每一个环节的工程施工操作技术得不到保障，并且施工人员在施工期间，技术操作的步骤和顺序等得不到专业人员的指导，只能靠感觉与经验来完成施工任务。

3市政工程道路排水管道施工的技术要点

3.1施工前准备工作

首先，需要对设计图纸有详细的了解，掌握其中的设计要点，避免在施工过程中出现偏差。设计方、监理方以及施工方必须要做好交流沟通工作，做好技术交底工作，按照设计图纸的要求，对施工现场的情况做到实时把握，同时根据现场实际情况制定出一些应急防范措施。结合图纸内容，复测桩号走向水准点，保证其满足设计标准要求，另外，在施工现场以100米为间隔，布置参照点，建立起施工精度控制网，为整个测量工作打下良好的基础。

其次，要做好施工现场的勘查工作，提前将现场的一些故障、问题排除。在开始施工之前，需要对地形以及交通进行详细的调查，保证施工工作的顺利进行。另外，因为城市道路下面有着复杂的电缆管线布置，要与市政部门进行沟通，了解地下电缆管线的分布情况，同时还需要考虑好路面上与其他铁路、公路的交叉影响因素，及时有效地制定应对措施。

最后，测量放线工作是市政工程道路排水管道施工的关键点，会对后期施工产生非常大的影响。在进行施工进度规划时，一定要为测量放线工作留下足够的时间，保证测量放线工作的质量。可以借助先进的计算机技术来提高工作效率，借助仿真软件对桩位标记进行模拟，同时计算出其中井位的具体坐标，借助仿真软件可以提前发现管道施工工作中可能出现的问题，提前制定解决方案。施工单位在完成作业的准备工作之后，根据施工计划安排各个施工单位以及施工部门开始进行施工，施工工作一定要保证安全性，避免出现塌方等事故。

3.2管道施工

管道施工工作分为两个方面，第一个方面是开挖管沟。在进行管沟的开挖时，需要结合施工现场的地质条件以及电缆管线的分布情况通过人工与机械方式相配合的方法来完成施工工作。为了避免对交通带来影响，施工过程开挖出来的土一定要及时处理，边开挖边转运。在一些较为宽敞的地区，可以将弃土堆放在距离沟槽1m外区域，保证基坑壁的稳定性，同时对弃土进行覆盖，避免因为大风等天气造成尘土飞扬现象。在进行沟槽的开挖时，一定要按照中线来进行，避免出现超挖。如果沟槽深度超过2m，那么一定要支撑坑壁。第二个方面是地基处理，在完成沟槽的开挖后，需要对地基进行处理，首先清理掉其中的各种杂物，假如地基的承载力达不到设计要求，那么需要第一时间与设计方以及监理方取得联系，根据实际情况采取相应的处理措施进行处理，比如说夯实、填入碎石等，直至满足做设计要求，再进行基础施工。

3.3管道安装

安装管道时，先要严格检查管道外观质量，保证其不存在裂缝以及孔隙，对于有问题的管道及时进行修补或者更换。下管道时，先要检查好中心线、变线以及高程，保证其符合图纸要求。在进行管道的连接时，对于凸出接缝需要采取科学有效的方式进行处理，避免出现流水断面降低现象，进而降低排水通畅性，甚至造成堵塞。

3.4闭水试验

铺设完成后，对每根管道进行闭水试验，同时详细的检查接口连接情况，采取相应的修补措施。对于闭水达不到设计要求的管段，需要进行补救或者返工。在全部检查完毕之后，进行管沟回填，回填时要清除掉石头等杂物，选择合理的夯实机械，保证管道结构的完好性。施工过程一定要注意施工质量以及施工安全性，加强施工管理工作，保证整个工程符合国家相关标准，进而使得该工程在取得最大经济效益的同时，创造良好的社会效益。

4结束语

综上所述，在市政工程中，针对道路排水管道进行施工期间，应当把握施工技术概要，从而来保证施工质量。所以，市政部门应当加大对排水管道的建设以及质量的重视，应当要求施工人员充分依据情况将其中的技术要点应用到施工当中。希望笔者的撰写能够为同类的市政工程给予一定的参考价值。

参考文献

[1]张守才.市政道路排水管道施工技术要点探析[J].建材与装饰,2016,07:41-42.

[2]刘宏伟.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].科技资讯,2016,01:45-46.

[3]曹庆.关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨[J].建材与装饰,2016,24:221-222.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b64504ca26feef8785b7b2de.html