# 双频探鱼仪论文-刘思双

导读:本文包含了双频探鱼仪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:探鱼仪,系统设计,DSPIC,双频

### 双频探鱼仪论文文献综述

刘思双[1]（2013）在《基于DSPIC的双频探鱼仪系统设计》一文中研究指出随着海洋捕鱼业的迅猛发展，捕鱼的智能化、现代化成为了人们的迫切需求。探鱼仪作为智能化助渔设备，利用声纳探测原理，在船航行的同时有效的探测鱼类的分布情况以及水域的环境，让渔民在捕鱼过程中更有计划性，从而获得了更好的收成。本文以探鱼仪项目为背景，详细研究了探鱼仪系统的总体方案，并完成了系统的设计和调试工作。本文系统地分析了多波束双频探鱼仪的工作原理，确定了整体系统的各功能模块组成，并给出了各模块的设计要点和注意事项。硬件设计包括微控制器电路、电源电路、发射电路和接收电路。发射电路由频率、占空比、持续时间和发射间隔都可调的PWM波驱动。接收电路中，DSPIC芯片的IO引脚负责控制模拟开关的开合，使接收电路能够切换至不同的换能器和频率通道。使用了对数放大器作为接收电路的后级放大器件，增加了接收电路的动态接收范围。采用了收发隔离电路，使得超声波换能器可以工作在收发一体的工作方式，有效的节约了电路成本。软件设计主要在DSPIC芯片的集成开发环境中实现，使用C语言进行开发。其中参数存取程序基于DSPIC芯片的FLASH自编程，采用了创新的存取方式，大大的延长了FLASH的使用寿命。算法处理分为两个部分：波形特征值提取，坐标定位。经过算法处理，我们将得到水底深度、鱼的坐标及大小等信息，最后使用通信程序将结果数据以数据帧的形式传送给手持机。本文还对探鱼仪进行了功能调试，设计了基于MATLAB的实时显示界面，用来作为预采集数据调试和现场调试的调试界面。在预采集数据调试中，通过比对实验数据和计算得到的结果数据，验证了软件部分能够正常的工作。给出了现场调试中遇到的问题以及相对应的解决办法。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2013-12-01）

栾忠世[2]（2009）在《双频探鱼仪显示与控制软件开发》一文中研究指出探鱼仪作为一种助渔设备,能够对水下鱼群进行探测和定位,得到水下鱼群大小和位置。双频探鱼仪显控软件以直观的彩色显示画面为操作人员提供实时、准确的现场数据,其控制功能又能让渔民主动、精确的搜索和跟踪鱼群,从而有效地指导渔民对鱼群进行捕捞,降低了渔民捕鱼作业的难度,提高了渔业生产效率。本文首先通过鱼群回波特征分析,来选取相应的图形显示技术,以最佳的屏幕显示方式为渔民提供伪彩图像。而后基于Visual C++6.0环境设计开发了双频探鱼仪显控软件。实现的过程中,应用ActiveX控件编程方法完成接口通信,模拟PC机与信号处理板通信,具备设备自检,参数设置,实时操控等系统控制与数据传输的功能;基于数组的环形队列设计一种新的数据存储结构,以满足测量数据动态增长的需要,实现鱼群、海底在屏幕上的动态显示;结合多线程处理技术实现叁个线程(通信、显控、报警)分享CPU的处理时间;基于Windows的消息映射机制来设计一条合理的响应用户输入的软件工作流程,实现人机交互功能;利用ADO在Visual C++中的数据库编程实现数据存储,数据库为Microsoft公司的方便快捷的Access;开发一套模拟发送软件,为显控软件提供数据来源,为软件系统建立独立的测试环境。双频探鱼仪显控软件完成了预定的功能需求,并增加了自动、手动打标来剔出野值,显示上采用多种显示模式来观察高频、低频或者高低频同时显示,通过用指示灯、文字、声音多种报警方式实现了探鱼仪的报警功能,为丰富界面实现了图像放大、缩小功能,界面的字体、颜色等可以根据用户的习惯自行定义,使界面更加友好。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2009-02-01）

### 双频探鱼仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

探鱼仪作为一种助渔设备,能够对水下鱼群进行探测和定位,得到水下鱼群大小和位置。双频探鱼仪显控软件以直观的彩色显示画面为操作人员提供实时、准确的现场数据,其控制功能又能让渔民主动、精确的搜索和跟踪鱼群,从而有效地指导渔民对鱼群进行捕捞,降低了渔民捕鱼作业的难度,提高了渔业生产效率。本文首先通过鱼群回波特征分析,来选取相应的图形显示技术,以最佳的屏幕显示方式为渔民提供伪彩图像。而后基于Visual C++6.0环境设计开发了双频探鱼仪显控软件。实现的过程中,应用ActiveX控件编程方法完成接口通信,模拟PC机与信号处理板通信,具备设备自检,参数设置,实时操控等系统控制与数据传输的功能;基于数组的环形队列设计一种新的数据存储结构,以满足测量数据动态增长的需要,实现鱼群、海底在屏幕上的动态显示;结合多线程处理技术实现叁个线程(通信、显控、报警)分享CPU的处理时间;基于Windows的消息映射机制来设计一条合理的响应用户输入的软件工作流程,实现人机交互功能;利用ADO在Visual C++中的数据库编程实现数据存储,数据库为Microsoft公司的方便快捷的Access;开发一套模拟发送软件,为显控软件提供数据来源,为软件系统建立独立的测试环境。双频探鱼仪显控软件完成了预定的功能需求,并增加了自动、手动打标来剔出野值,显示上采用多种显示模式来观察高频、低频或者高低频同时显示,通过用指示灯、文字、声音多种报警方式实现了探鱼仪的报警功能,为丰富界面实现了图像放大、缩小功能,界面的字体、颜色等可以根据用户的习惯自行定义,使界面更加友好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双频探鱼仪论文参考文献

[1].刘思双.基于DSPIC的双频探鱼仪系统设计[D].杭州电子科技大学.2013

[2].栾忠世.双频探鱼仪显示与控制软件开发[D].哈尔滨工程大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b6aceb21db62431e5d08a470.html