# 建筑电气配电线路的配电方式及防火方法分析

光山县住房和城乡规划建设局河南光山465450

摘要：随着我国社会经济的不断发展，人们的生活质量有了一定程度的提高，这样也就对建筑工程的建设质量提出了全新的要求。且对于建筑电气，是建筑工程中的重要组成部分，并且会直接影响到建筑工程的使用性能，同时也影响着建筑工程的安全与使用效果。因此，可以说一旦建筑工程在建设过程中出现配电不合理等现象，也就造成安全事故的发生。基于此文章针对建筑电气配电线路的配电设计及防火对策进行了简要阐述，并提出几点个人看法，仅供参考。

关键词：建筑电气；配电线路；配电设计；防火措施

前言

对于建筑电气配电线路来说，如果不能保证其科学合理性，同时也没有做好防火处理工作，就很容易出现火灾隐患，这样也就很容易出现安全事故，造成人员生命财产损伤。因此，对于施工企业来说就必须要认识到做好建筑工程建设工作的重要性，不断提高监管的力度与效果，为人们创造出适宜的环境。所以在实际中就要做好建筑电气配电线路的配电设计，完善防火措施。

1建筑电气配电线路的配电设计

为了有效掌握我国配电线路的配电设计，那么必须要充分对我国的建筑配电负荷状况有一个深刻的了解，结合其实际情况进行科学有效的设计。且对于建筑物来说，在电负荷的实际需求上可以将其分为以下几种，第一，对于一些规模相对较大的建筑物来说，对电量的需求也相对较大，这也就是所谓的第一等级负荷，对于该等级的配单设计主要是以10kV为主。第二，针对一些小规模的建筑来看，利用380V或是200V低压配电的方式，这样将有效满足实际用电的需求，但是每种电路都要进行防火处理。这样才能确保配电线路的安全与稳定，同时也可以将电路出现火灾的概率控制在最低[1]。

2建筑电气配电线路配电方法的注意事项

在建筑工程电气设计中，相关的设计人员必须要对配电方式进行科学合理的设计，设计前要进行全面的思考，从而来明确相关的配电线路原材料，保证其合理性。若是采用的原材料质量不达标，就会遗留下安全隐患。设计人员在对建筑电气配电线路的配电方式进行设计的过程中就要从多个层面上来进行分析。

2.1掌握好材料的燃烧特性

现今来看，我国出现的建筑火灾事故中，多数都是由于电能造成的火灾，因此针对这种状况，必须要采取有效措施，进行防火处理，避免发生事故。在社会不断发展的过程中，人们开始认识到做好电能应用工作的重要性，这样也就开始对火灾的管理与控制投入了一定的关注度。因此，建筑电气设计人员在实际设计的过程中就要保证将防火工作落实到实际中去，这样才能减少火灾隐患的发生。但是从实际上来说，由于电能自身存在特殊性，这样导致一些电能火灾问题无法有效避免，尤其是针对一些环境较为复杂的建筑来说，必须要采取有效的措施不断预防电能火灾的出现，要针对一些安全隐患及时处理。相关的设计人员在进行设计的过程中，必须要充分选择一些耐火性高的材料，并且要求材料在进行燃烧的过程中能够不产生一些有害的物质，以此来避免发生火灾事故，以免对人们的生命安全产生出影响。所以说也就需要设计人员要选择好材料，以此来降低火灾事故的发生[2]。

2.2对电线以及电缆等进行科学的选择

对于传统的建筑电气配电线路的选择来说，主要是考虑线路是否满足建筑工程建设的标准，并没有站在安全的角度上进行思考。这样也就没有认识到电线与电缆的防火性能。在这种配电线路设计的影响下，必然会遗留下许多的安全隐患。因此，建筑电气设计人员在设计的过程中就要认识到做好设计工作的重要性，从电线与电缆的防火与耐火性能等方面来进行考量。另外，在选择中也要选择一些绝缘外表，并且能够阻燃的电线，以此来进行配电线路的设计，就现阶段来说，我国的一些科研机构中开始加大了科研的力度，这样也就增加了许多的具有阻燃性能的电线与电缆，并取得了一定的成效。对于阻燃型的电缆来说，其主要的特点就是不容易着火，或是在火灾发生的过程中不会出现蔓延等现象，在远离火源以后也会自动的熄灭。我国现阶段中所生产的阻燃电缆已经满足的国际上一些同类产品的相关要求，并与先进技术与水平至今的距离更加接近了。

2.3对电缆桥架进行选择

对于电缆桥架来说，主要依靠四种类型：第一，托盘式。第二，曹式。第三，梯级式。第四，组合式。且对于材料来说，基本都是采用了一些质量较高的冷轧钢板，在进行处理的过程中也可以选择通过静电喷涂以及烤漆等。对于铝合金的抗腐蚀桥架来说，虽然其使用的寿命相对较长，不用进行维护，但是从类型上来说，却只有托盘式、曹式以及梯级式三种。对于一些在10kV以下的控制电缆、电力以及隧道电缆等来说，在进行架设的过程中还是主要以电缆桥架为主[3]。

3建筑电气配电线路的防火对策

建筑电气配电线路的防火措施将会直接影响到整个建筑的防火性能，因此，就要落实防火措施，不断采取有效的措施提升防火的效果，从而来避免出现火灾事故，避免出现经济损失与人员伤亡等现象的发生。

3.1采取有效的防止火灾蔓延的措施

电能火灾的危害性较大，主要是在发生火灾时，火势很容易出现蔓延的状况，并且火灾变化的形势较为复杂，很多区域无法预测，最终也就很容易出现重大的经济损失。因此，对于建筑配电线路的防火工作来说，就要先从火灾蔓延上进行控制，以此来避免火灾出现蔓延等现象。一般来说，设计人员常常会选择设施封闭的金属线槽来对火灾进行控制，同时在实际建设过程中，还要避免出现线路短路等现象。所以在实际中就要认识到做好预防工作的重要性，选择有效的措施来提高建筑物的使用性能。

3.2层间防火

对于一些建筑规模相对较大以及人员分布比较密集的建筑工程来说，设计人员在设计的过程中就要从层与层之间来进行考虑，同时还要针对不同的功能分区来进行防护处理。一些超高层的建筑中，人员比较密集，所以在发生火灾以后，往往会出现顺着楼层进行蔓延的现象，这样也就使得后果十分的严重。因此，就要做好层间的防火处理工作。在实际中就可以建立出防火墙，或是设计出防火隔层，以此来保证家住工程的防火效果可以满足实际的需求。

3.3防火技术与材料

想要提高建筑工程的防火效果，就要求设计人员在设计中要运用好防火材料，同时还要在结合防火技术的基础上来完善防火设计工作。对于配电线路中的一些很容易被引燃的物质来说，就可以在其表面涂抹出防火材料，将其作为防火层，从而避免在出现火灾事故后引燃物品以及造成火灾蔓延等现象的发生。在长期的发展过程中，我国对于建筑配电线路的防火处理工作投入可高度的关注，同时也加大了研究的力度。对于设计人员来说，必须要不断提升自身的能力，尤其是关于防火技能，掌握先进的防火材料以及防火措施，将其运用到建筑电气的设计中，从而来保证设计的有效性，避免发生电气火灾，不断提升建筑电气工程配电线路的防火性能。

4结束语

对于电气设计来说，是建筑工程中极为重要的组成部分，同时也影响着建筑工程的使用性能，对建筑工程的整体安全等方面有着直接的影响。因此，在设计的过程中就要从建筑工程的实际情况上入手，控制好火灾发生的概率，提高建筑工程的整体防火性能，保证人们的生命财产安全不受侵害。

参考文献：

[1]郑桂城.小议建筑电气配电线路的配电方式及防火措施[J].科技致富向导，2011（10）：117-118.

[2]景尚.建筑电气配电线路的配电方式及防火措施探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2015（15）：34-35.

[3]李少峰.小议建筑电气配电线路的配电方式及防火措施[J].建筑工程技术与设计，2015（33）：56-57.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b73234519975df752e4a4a30.html