# 磷酸盐光波导激光器论文-白晶,龙学文,刘欣,赵卫,惠荣庆

导读:本文包含了磷酸盐光波导激光器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光技术,飞秒激光,光波导,掺Yb3+磷酸盐玻璃

### 磷酸盐光波导激光器论文文献综述

白晶,龙学文,刘欣,赵卫,惠荣庆[1]（2014）在《飞秒激光在掺Yb~(3+)磷酸盐玻璃中写入光波导及波导激光器的实验研究》一文中研究指出利用重复频率为1kHz,中心波长为800nm,脉冲宽度为120fs的飞秒激光在掺Yb3+磷酸盐玻璃中刻写光波导,测试了不同参数下刻写的波导的导光模式,研究了写入速度和写入脉冲能量对模场直径、波导折射率的影响,给出了波导形成的写入窗口范围,对比测试了激光作用区域和未作用区域的荧光光谱特性。实验结果表明,在采用20×显微物镜,写入速度为20μm/s,写入脉冲能量为1.8μJ时,所得到的光波导在976nm波段模场直径为20μm,波导区域折射率改变为2.7×10-4,飞秒激光作用区域的荧光光谱与基质的荧光光谱几乎完全重合,荧光特性在飞秒激光作用后保持良好。利用双色镜和2%的输出耦合镜构成了法布里-珀罗(F-P)腔掺Yb3+波导激光器,获得了波长为1031nm的连续激光输出,激光功率为2.9mW。(本文来源于《光学学报》期刊2014年04期）

刘华东,张晓霞,吴显理,张琴,刘永智[2]（2009）在《Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导激光器弛豫振荡特性分析》一文中研究指出从Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃材料能级结构和离子跃迁过程出发,基于速率方程理论模型,建立基于时间的速率方程组,并运用龙格-库塔算法对其进行数值求解.分析在980nm激光器单向泵浦下输出功率的动态特性,得到了描述谐振腔内光子数和反转粒子数交替变化的弛豫振荡曲线,并对弛豫振荡峰值功率衰减特性进行研究,衰减时间常数随泵浦功率、波导长度及输出镜反射率变化而变化.进一步讨论泵浦功率、波导长度和输出镜反射率对振荡频率、结束时间的影响.在高反射率条件下,波导长度对振荡频率的影响较小,而与泵浦功率成正比,振荡结束时间随这3个参数的增加而减小.这些特性分析及结果为Er3+/Yb3+共掺磷酸盐光波导激光器设计提供了理论依据.(本文来源于《科学通报》期刊2009年20期）

冷洁[3]（2009）在《铒镱共掺磷酸盐光波导激光器的特性研究》一文中研究指出随着光通信技术的迅速发展,光波导激光器和放大器以其增益高,体积小,结构紧凑,便于集成,成本低的优势,其研究受到人们的广泛关注。本文首先论述了Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐玻璃光波导激光器的发展概况,阐述了Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐玻璃以及Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐玻璃光波导激光器的特点和在光通信技术中的应用,并简要介绍了制作光波导的几种方法。文中首先从光波导激光器的工作理论出发,研究了Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐波导激光器的稳态特性。利用重迭因子简化了980nm光抽运的Er~(3+)/Yb~(3+)共掺波导激光器四能级模型的速率-传输方程;在忽略放大自发辐射的情况下,利用数值模拟的方法,得到了Er~(3+)/Yb~(3+)共掺波导激光器的输出与Er~(3+)/Yb~(3+)离子浓度、泵浦功率、波导长度等参量之间的关系曲线。理论分析结果表明,选择合适的Er~(3+)/Yb~(3+)离子浓度是制作Er~(3+)/Yb~(3+)共掺波导激光器的关键。传统上采用经典龙格—库塔法计算分析铒镱共掺光波导激光器的传输方程,但是该算法计算量大,计算精度不高。本文首次采用分步长的龙格—库塔法来研究铒镱共掺磷酸盐光波导激光器的特性。该算法可以根据每一步的截断误差及精度要求合理确定步长的大小,同时还可以通过调节精度和步长来控制计算的速度。数值仿真结果显示该算法较经典的龙格一库塔法无论是在精度还是计算速度上均有较大的提高。结合参考文献的数据,对980nm泵浦Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导激光器的放大自发辐射(ASE)进行了系统研究,研究了放大自发辐射的强度,方向性等。从Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导的能级结构和离子跃迁过程出发,结合激光稳态速率方程与传输方程,对Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导激光器的主要性能参数:阈值功率,斜率效率,输出功率作了理论分析,研究了一些影响激光器正常工作的因素。(本文来源于《电子科技大学》期刊2009-04-01）

刘玉喜,张晓霞,李瑛,庞莹[4]（2007）在《磷酸盐光波导激光器放大自发辐射的理论研究》一文中研究指出系统地研究了Er~(3+):Yb~(3+)共掺磷酸盐玻璃波导的性质,在稳态情况下建立并求解速率方程。利用数值分析的方法模拟了980nm二极管激光器抽运时激光器的放大自发辐射(ASE)特性。模拟时用到的主要参数为:信号光的散射损耗α(1530)=8.2×10~(-2)dB/cm,980nm时Yb~(3+)的吸收和发射截面积分别为5.4×10~(-25)m~2和6.9×10~(-25)m~2,980nm时Er~(3+)的吸收和发射截面积分别为1.65×10~(-25)m~2和1.21×10~(-25)m~2,Yb~(3+)- Er~(3+)间的能量传递系数为1.9×10~(-23)m~3/s,共谐上转换系数为8.09×10~(-25)m~3/s。(本文来源于《激光杂志》期刊2007年06期）

刘玉喜[5]（2007）在《Er～（3+）/Yb～（3+）共掺磷酸盐光波导激光器稳态特性研究》一文中研究指出随着光通信技术的迅速发展,光波导激光器和放大器以其增益高,体积小,结构紧凑,便于集成,成本低的优势,其研究受到人们的广泛关注。本论文主要围绕Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导激光器的稳态特性,结合实验室现有条件进行了创新性和探索性研究。主要内容为:从Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导的能级结构和离子跃迁过程出发,结合激光稳态速率方程与传输方程,对铒镱共掺磷酸盐光波导激光器的主要性能参数:阈值功率,斜率效率,输出功率作了理论分析,还讨论了一些影响激光器正常工作的因素。结合实验和参考文献的数据,对Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导激光器的放大自发辐射进行了系统研究,研究了放大自发辐射的强度,方向性和单色性,为了更深入的研究放大自发辐射(ASE)特性,首次提出并模拟了放大自发辐射(ASE)对不同模式的影响,运用数值方法得到了放大自发辐射(ASE)的功率谱。用龙格-库塔(RK)算法对连续运行激光器的稳态速率方程和传输方程进行了求解,用数值的方法模拟了Er~(3+)浓度,输出镜透过率,谐振腔长度,介质长度以及抽运光等因素对斜率效率,阈值,输出功率的影响。采用熔盐离子交换法制作了磷酸盐玻璃平板波导和沟道波导。利用m线技术得到了632.8nm波长的激光在离子交换平板波导中传播的模式折射率。利用棱镜耦合法与WKB方法得到了离子交换平板波导中折射率的轮廓。在论文结尾对全文工作结论进行了总结,指出不足之处和下一步研究方向。(本文来源于《电子科技大学》期刊2007-04-01）

刘玉喜,张晓霞,李瑛,庞莹[6]（2007）在《磷酸盐光波导激光器放大自发辐射的数值模拟》一文中研究指出系统地研究了Er3+:Yb3+共掺磷酸盐玻璃波导的性质,在稳态情况下建立并求解速率方程。利用数值分析的方法模拟了980nm二极管激光器抽运时激光器的放大自发辐射(ASE)特性。模拟时用到的主要参数为:信号光的散射损耗α(1530)=8．2×10-2dB／cm, 980nm时Yb3+的吸收和发射截面积分别为5．4×10-25m2和6．9×10-25m2,980nm时Er3+的吸收和发射截面积分别为1．65×10-25m2和1．21×10-25m2,Yb3+-Er3+间的能量传递系数为1．9×10-23m3／s,共谐上转换系数为8．09×10-25m3／s。(本文来源于《红外》期刊2007年03期）

江冰[7]（2005）在《掺铒磷酸盐波导激光器的研究和光波导的计算与制作》一文中研究指出随着光纤通信和光测距等领域技术的不断发展,对信息传播的载体,提出了更高的要求,可以说光源的质量好坏很大程度上决定了整个系统的性能。本文分析的磷酸盐波导激光器在这两个领域都有着非常广泛的应用。本文在考虑自发辐射的情形下,采用速率方程和传输方程,建立了掺铒磷酸盐玻璃波导激光器的数学模型,利用重迭积分法和龙格—库塔法对的掺铒磷酸盐波导激光器进行了模拟。在模型中传输方程是不含时的稳态方程,泵浦光是980nm 的连续光。讨论了输出信号光能量和光波导的掺铒离子浓度、泵浦光功率、波导长度的关系。由此可以很好地对波导激光器的实际研制做出最优化的设计。本文先对正方形波导的内部模场采用了马可梯里法和有限元法进行了数值计算。在马可梯里法中用经典的二分法求解超越方程,并作出了波形图。有限元法的计算过程中要建立特征值矩阵,我们采用了第一类强制边界条件:Dirichlet边界条件,求解并作出了基模等四个模式的波形图。有限元法的突出优点在于它的精度高和适用于不规则的求解区域,所以在求解正方形波导的基础上又将有限元法应用于长条形波导和脊形波导。在实验中重点制作了平板光波导,利用m 线技术得到了632.8nm 波长的激光在离子交换平板波导中传播的模折射率。用“反WKB 法”计算了波导的折射率轮廓。具体分析了波导厚度和交换时间、交换温度、银离子浓度的关系。(本文来源于《电子科技大学》期刊2005-05-01）

宋新祥,张晓霞,董梅峰,江冰[8]（2005）在《共掺Er~(3+):Yb~(3+)磷酸盐玻璃光波导激光器的发展》一文中研究指出介绍了共掺Er3+:Yb3+的磷酸盐玻璃光波导激光器的特点、能级结构、激光器的速率方程、传输方程和光波导的制作方法;同时还介绍了共掺Er3+:Yb3+的磷酸盐玻璃光波导激光器的国内外研究的进展状况及其发展趋势。(本文来源于《光电子技术与信息》期刊2005年02期）

宋新祥,张晓霞,董梅峰[9]（2004）在《共掺Er~(3+):Yb~(3+)磷酸盐玻璃光波导激光器的模拟》一文中研究指出在速率方程和传输方程理论模型的基础上用有限元法和龙格-库塔(RK)算法模拟了共掺Er3+:Yb3+的磷酸盐玻璃光波导激光器功率输出特性。理论分析的结果表明用长度较短的重掺杂波导并优化激光器的输出反射镜的反射率时,可以获得较高的功率输出和斜率效率,其抽运阈值也较低。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2004年11期）

### 磷酸盐光波导激光器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从Er3+/Yb3+共掺磷酸盐玻璃材料能级结构和离子跃迁过程出发,基于速率方程理论模型,建立基于时间的速率方程组,并运用龙格-库塔算法对其进行数值求解.分析在980nm激光器单向泵浦下输出功率的动态特性,得到了描述谐振腔内光子数和反转粒子数交替变化的弛豫振荡曲线,并对弛豫振荡峰值功率衰减特性进行研究,衰减时间常数随泵浦功率、波导长度及输出镜反射率变化而变化.进一步讨论泵浦功率、波导长度和输出镜反射率对振荡频率、结束时间的影响.在高反射率条件下,波导长度对振荡频率的影响较小,而与泵浦功率成正比,振荡结束时间随这3个参数的增加而减小.这些特性分析及结果为Er3+/Yb3+共掺磷酸盐光波导激光器设计提供了理论依据.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 磷酸盐光波导激光器论文参考文献

[1].白晶,龙学文,刘欣,赵卫,惠荣庆.飞秒激光在掺Yb~(3+)磷酸盐玻璃中写入光波导及波导激光器的实验研究[J].光学学报.2014

[2].刘华东,张晓霞,吴显理,张琴,刘永智.Er~(3+)/Yb~(3+)共掺磷酸盐光波导激光器弛豫振荡特性分析[J].科学通报.2009

[3].冷洁.铒镱共掺磷酸盐光波导激光器的特性研究[D].电子科技大学.2009

[4].刘玉喜,张晓霞,李瑛,庞莹.磷酸盐光波导激光器放大自发辐射的理论研究[J].激光杂志.2007

[5].刘玉喜.Er～（3+）/Yb～（3+）共掺磷酸盐光波导激光器稳态特性研究[D].电子科技大学.2007

[6].刘玉喜,张晓霞,李瑛,庞莹.磷酸盐光波导激光器放大自发辐射的数值模拟[J].红外.2007

[7].江冰.掺铒磷酸盐波导激光器的研究和光波导的计算与制作[D].电子科技大学.2005

[8].宋新祥,张晓霞,董梅峰,江冰.共掺Er~(3+):Yb~(3+)磷酸盐玻璃光波导激光器的发展[J].光电子技术与信息.2005

[9].宋新祥,张晓霞,董梅峰.共掺Er~(3+):Yb~(3+)磷酸盐玻璃光波导激光器的模拟[J].激光与光电子学进展.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b7485a27e74021bd0b320c55.html