# 建筑工程中的土建施工技术的要点探究

关键词:建筑工程；土建施工技术；技术要点

在土建施工工作中，施工人员会在基础施工阶段中应用土建施工技术处理各种地基、桩基施工任务。在土建工程环节，施工人员不但要应用大量的施工材料，同时还要运用大型机械设备，施工工作难度是相对比较高的，土建施工人员的细微失误就有可能给整个建筑工程造成极为严重且难以挽回的工程质量问题。为了减少土建施工环节的经济损失，本文根据对当前的土建工作的了解，着重分析各项土建工程任务的关键性技术要点，希望给土建工作者提供参照。

1土建施工问题分析

虽然现有的土建施工技术相比传统的施工技术在多个方面均存在进步之处，但是建筑等大型工程的实际应用之中，技术人员仍旧找出了一些土建工程的不完善之处，没有坚实的基础，建筑结构难以维持可靠性，现分析几个实际土建施工问题，以便为技术要点分析工作进行准备。

从技术应用的安全度的角度来看，施工人员开启土建系统工程建设工作之前的安全防护工作并没有有效做好，虽然在土建施工环节并没有太多的高空作业需求，但是仍旧会存在一些危险的工程问题，如果事先的安全防护工作没有做好，施工人员没有适时应用防护工具，很有可能因为地基结构坍塌而受到伤害，另外一些错误的土建施工行为会给桩基结构带去不良影响，同样也会造成土建事故出现，错误的施工行为包括材料应用方式错误以及工程机械应用错误等。在一次土建施工工作结束后，工程安全质量检查活动的缺失也导致一些相对隐蔽的土建安全缺陷不能被及时找出。

从施工技术的应用效果来看，一些工程问题也是显而易见的，应用不完备的土建施工技术搭建的基础系统存在耐久性缺失的问题，如果建筑的基础系统不能维持耐久性，在土建施工工作结束后，施工者还需要继续填补基础系统的缺陷，甚至需要将支撑物重新填入到支撑体系之中，预防桩基施工问题出现在工程之中。虽然土建修补的工作完成之后，建筑工程同样能够维持优质的工程质量，但是土建施工的时间却被延长，土建施工成本也增加，因此耐久性这一方面的土建技术应用问题必须被解决。

2土建施工技术要点

在土建施工中，施工者需要从各个土建工作环节出发，把控技术要点，从解决土建质量问题入手，充分完善现代建筑的土建工程。

2.1优化准备工作

在土建施工前需要对施工图纸的会审工作，并建立施工技术体系和管理体系，明确各施工相关人员的职责，以及编制施工部署方案和施工进度计划，发现施工图纸中存在问题，需要及时的上报给相关部门进行处理，以确保施工准备工作万无一失。

2.2把握钢筋施工要点

钢筋加工的要点。对于钢筋原材料，我们要严格做好质量检验工作，对于钢筋的加工，需要按照施工图纸计算的长度进行裁制，并且在钢筋下料时需要留足弯曲长度和搭接长度，并且在弯曲加工时需要表明钢筋弯点、位置划线等等；

钢筋绑扎的要点。①检验钢筋的规格、形状、型号、品种是否符合项目施工的标准；②在钢筋绑扎过程中需要严格按顺序进行施工，并正确的预留孔洞的位置；③正确的设置受力钢筋搭接接头位置，接头处需要相互错开；④在底板钢筋绑扎时需要把主受力钢筋放置底层，副受力钢筋放置在上层；⑤在底部钢筋下的可以才有砂浆垫块来保障钢筋的稳定性。

2.3混凝土施工要点

在土建施工的整个环节当中，混凝土施工技术对于整个土建施工技术起着至关重要的作用。混凝土工程的工艺流程。混凝土模板和钢筋检查一混凝土浇筑一混凝土振捣一混凝土结构养护；混凝土工程的要点。首先，在对砼梁板交界处二次浇捣时，需要保证砼结构的整体性。在振捣砼时严格按规范要求进行振捣，禁止过振和漏振现象。其次，需要控制好混凝土浇筑时间，保障混凝土浇筑的连续性。按每次浇筑的工作时计划和浇筑时间确定劳动力计划。在下达浇筑令之前，各岗位管理人员、司机、机操工及相应钢筋、模板保护、混凝土工等各种劳务人员到位，并全部接受过相应的各种书面交底。最后，混凝土养护应该在浇筑后的12小时后开始，应采用覆盖并浇水的方法进行养护，养护时间不得少于7d。

2.4模板施工要点

顶板模板的拼装要点。①为防止钢筋出现位移，可以在顶板模板内支撑钢管处设置垫块；②顶板模板内部钢管排架搭设应保持横平竖直的状态，做到纵横连通，确保钢筋上下层支顶位置的一致性，钢筋的连接件需仔细检查，确定牢固连接；③顶板模板要确保第一排次楞枋料紧靠墙板，做好密封，防止出现漏浆；模板的拼装要点。安装柱模板时应该根据柱体的尺寸在基础面上弹出控制边线，纵、横轴线和四周边线是柱模板控制线的主要结构，应该控制其精度，弹线要确保便于施工和检查。柱模板要有规定的强度，防止柱模板拼装和施工中不出现形变；楼板模板的拼装要点。

3后续质量管理工作

先进的设备是在施工中不可缺少的工具，同时也是辅助和评定施工技术管理的基础。工作效率和施工质量是施工队伍的生存之本，先进的设备可以有效的提高建筑工程施工中的质量和效率，从而减低了不必要的人力资源浪费，节省了施工生产成本。同时，必须加强对设备的运用，通过施工设备与施工技术配合来达到企业推陈出新的工艺手法，从而大大提高施工生产效率。

加强施工材料的质量管控。在施工前，材料的选取要符合国家对于建筑材料标准。材料从选取，购买，进库，储存，运输，入场等每个环节都要严格的监控。在施工过程中要对所使用的材料进行严格的抽查，抽查是否在运输入场的过程中材料有所损伤。同时要抽查的内容也包括材料的在加工使用方法，现场材料的储存和防护等问题。

加强施工安全管理。施工安全管理是保障建筑施工质量的重要工作，因此，在施工中需要认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全施工管理方针。所以，在施工中各类专业岗位的都是需要采取持证上岗的原则，严格按照安全技术操作规程进行施工。在混凝土浇筑过程中，搭设支架及平台都需要安全可靠，做好施工现场的安全防护措施。

4结束语

建筑工程属于综合性极强的工程项目，多种专业知识都可以被应用到建筑工程之中，土建专业知识只是建筑工程的一个方面，但是显然是比较重要的一个方面，本文从工程问题、技术要点以及质量管理三个层面对土建工程项目建设工作展开了相对详尽地探讨。除了施工技术要点之外，还对土建施工问题以及质量管理两方面内容进行研究，主要是因为选择应用合适的土建施工技术能够保障土建工程的合理性，但是如果不解决施工问题以及消除质量缺陷，土建工程的改进工作就不能算成功，因此完善土建工程时要注重改进工作的全面性。

参考文献:

[1]余毅.(2017).浅议建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点探究.工程技术:引文版(1),00193-00194.

[2]丁韶峰,姜贝贝,王凌云,&孙晓晶.(2017).建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点探究.建筑与装饰(6).

[3]包平.(2017).建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点探究.城市建设理论研究(电子版)(7).

[4]王华德.(2017).浅解建筑工程中的土建施工技术的现状及其要点.工程技术:引文版(1),00175-00175.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b77ff0cd0216864efd8952d7.html