# 山区小型水库设计中存在的问题及对策

广丰区水利局

摘要：小型水库的运行安全的维护，较为重要的方法就是对小型水库的进行除险加固。这样的处理可以有效的保障小型水库的稳定运行，同时对于防洪工作也有着非常重要的作用。本文针对水利工程中的小型水库的除险加固设计进行分析和阐述，根据其设计依据来提出在设计过程中相应的注意事项等。

关键词：山区小型水库；设计；对策

引言

水库在防洪泄洪、农业灌溉与满足区域内居民与牲畜用水等方面，均发挥着不可替代的作用。但是我国水库多建于上世纪七八十年代，技术条件限制大，加上年久失修，水库存在较大的安全隐患，需要进行除险加固设计。

1山区小型水库问题及加固方案

1.1山区小型水库问题

水库大坝同时具有多重作用，可用于常规的农业灌溉，也可在自然灾害中作为防洪挡水设备使用。经过多年的研究设计，传统的边坡土坝以演变为如今的水库大坝，可将水储备起来，用于干旱季节，为区域内带来了显著的经济效果。现阶段的技术以经可以满足人们对水坝的使用需求，但仍存在一些安全上的问题有待解决。在使用过程中遇到地震山洪等自然灾害坝体很容易出现裂缝，从而影响后续的使用安全。对水库大坝的加固处理一直是设计工作中的要点，加固施工也会在使用一段后进行，对已存在的水利工程进行二次修补。达到加固目的需要在材料和坝体结构上重点探讨，充分预知在使用过程中可能出现的问题，并对其稳固性进行测试。水库大坝施工技术不断进步，同时也衍生出很多发展中的冲突，传统的坝体结构已经不能满足灾害频繁的地理环境，全面加固耗费巨大，严重阻碍了地区水利工程行业发展。

1.2加固方案

对需抗震加固水库，可进行放坡处理，加强坝体防渗和排水也是抗震加固重要手段。对于坝体或地基存在液化危险情况，可采取更换坝体（基）土料、振冲加固等措施来处理。

对坝体结构存在问题水库，如土坝坝坡不稳定，可进行放坡处理或加厚坝体。若坝坡存在裂缝或塌陷，可采取灌浆或一般回填处理。若混凝土、浆砌石坝的坝体抗滑不稳定，可采用增大坝体断面或用预应力锚索锚固，以增加抗滑能力等方法处理。对于混凝土坝的裂缝，应查清导致裂缝的原因及裂缝发展程度，根据裂缝的性质采取灌浆、锚固和表面封闭等不同方法处理。对于大坝上游面水平方向的严重裂缝，一定要认真研究，妥善处理。

对大坝防渗系统有问题的水库，若坝体、坝基防渗出现问题，可根据具体情况分别采用充填灌浆、劈裂灌浆、振动沉模防渗板墙、高压喷射灌浆、冲抓、套井、混凝土防渗墙及其他可靠的工程措施解决。水平防渗出现问题可修补或用垂直防渗替换。输、放水系统及泄洪系统加固，可分别采取改建、扩建、修补等措施。金属结构、电气设备经过几十年的使用，往往需要更换。对于不能废弃但存在渗漏问题的坝下涵管，可以采用倒挂井的方式处理。对有淤积问题的水库，可采取清淤、冲淤、加强来沙区水土治理等方法解决。淤积特别严重的，可考虑降等使用或报废。

2山区小型水库除险加固设计对策

2.1测量工作

小型水库进行除险加固设计前的测量工作小型水库进行除险加固设计，要在设计工作进行之前先开展测量工作。我国的小型水库由于修建的时间长，关于水库的设计方案和设计图纸等相关资料已经不齐全，在这样的情况下进行水库的除险加固设计，就必须对水库的整体进行测量，从而了解水库的结构以及一些相关的设计施工参数。对小型水库进行测量工作，主要的工作内容有对水库以及水库附近的地质条件、水库的泄洪截面参数、水库大坝的横断面、纵断面的面积以及截面、水库灌溉渠道截面参数等进行深入的测量，通过对这些方面的测量，了解小型水库的构造等相关的内容，在此基础上进行除险加固设计工作[2]。对小型水库的数据进行测量，需要由专业的测量人员进行测量，并且要多次进行测量，在多次测量之后将所有的测量数值结合，取平均值，这样才能确保测量工作的准确性，从而为小型水库的除险加固设计工作提供准确的数据。

2.2计算泄洪道的泄洪能力

小型水库的除险加固施工具有非常重要的意义，并且这是一个很严谨的施工，因此，在进行施工之前，必须对施工的具体方案以及施工中可能会出现的问题做好全面的预测。在除险加固工程中，对小型水库的泄洪道进行施工是不可避免的。水库中的泄洪道截面面积不大，在遇到水流充沛的时候，由于泄洪道截面的面积小，而且经过多年的使用之后，泄洪道已经不是标准的圆滑几何形状，这样更是加剧了水库的泄洪道坍塌速度。面对这样严峻的情况，设计人员必须提高计算泄洪道的泄洪能力水平。在进行泄洪道泄洪能力计算的过程中，必须反复的进行计算，并将有可能影响计算结果的因素进行排除，必须使计算的结果没有任何的误差，这样才能保证水库除险加固设计方案的准确性。

2.3复查除险加固设计方案

很多地方在进行小型水库除险加固设计的时候，根据自己以往的经验进行设计，没有结合水库的实际情况，这样设计出的方案和水库的实际情况存在误差，在进行施工的时候，就会出现严重的问题，面对这样的情况，在按照设计方案进行施工之前，水库除险加固的主要管理人员必须加强对除险加固设计方案的合理复查，对方案中的相关参数进行二次审核，确认设计方案符合实际情况之后，才能进行施工。对除险加固设计方案进行合理的复查，可以保证施工的质量，节约施工的成本。

2.4提高防渗漏设计准确度

很多水库出现的问题都是坝体出现渗漏，由此可见，对坝体进行防渗漏设施的建设是非常重要的。方案设计人员在进行设计的时候，重视了坝体的防渗漏设施设计，但是忽视了坝体和两端山体之间的防渗漏措施，这样就导致很多水库的坝体没有渗漏的现象发生，但是大坝和两山之间的部位会出现渗漏现象，面对这种情况，在进行防渗漏方案设计的时候，要注重水库整体的防渗漏设计，这样才能实现小型水库除险加固的目的。

3山区小型水库除险加固设计应注意的问题

3.1充分考量环境保护和水库周边的水土保持

经济的发展，必然要付出环境的先期代价。在小型水库的除险加固设计过程中，要充分的考量小水库周边的水土流失问题，采取相关的措施给予处理。在小水库的除险加固设计过程中，要保障环境不受破坏同时水土流失得到缓解就要设计和施工并行，在施工的同时发现这方面的问题，设计单位立即出具相关的技术方案来进行应对。

3.2注意新老标准和设计规范的衔接问题

伴随着我国的科技发展和进步，我国各行各业的行业标准和国家标准在持续的更新，在水利工程中，例如水库的抗冻标准和防洪标准等施工标准都有了更新。因此，在进行小水库的除险加固的设计过程中，要落实最新标准的应用，设计人员一定要按照最新的设计规范进行小水库除险加固的设计工作，同时新标准和老标准之间的衔接工作也好进行细致的处理，让老标准在新标准中都有落实。在新老标准的衔接问题上，相关的行政人员要强化落实工作，对于设计人员如果有需要，就要进行相关的标准方面的培训。要细致，大胆的抓好设计人员的技术标准的更新换代工作。

结束语

为了保证水库项目除险加固施工质量首先应当做好除险加固设计工作。这是由于良好、有效的除险加固设计可以降低洪水事故的出现频率，能够提升水库的使用年限，保证当地人民群众的财产安全以及生命安全，满足当地企业的基本生产需求。就此基于水库的实际情况以及问题开展除险加固设计，以增强除险加固设计质量，提升除险加固施工质量，提高水库的防洪能力。

参考文献：

[1]王朝霞，李国敏.大中型水库大坝除险加固工程设计及施工要点[J].技术与市场，2013（9）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b7d50fe5b26575c59ec5eefc.html