# 自动测流论文-封一波,武宜壮,胡菲菲,殷怀进,胡必要

导读:本文包含了自动测流论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:流量,自动监测,二线能坡法,流速仪法

### 自动测流论文文献综述

封一波,武宜壮,胡菲菲,殷怀进,胡必要[1]（2019）在《小许庄水文站二线能坡法自动测流系统应用与分析》一文中研究指出按照江苏省水文水资源勘测局水文测报方式改革要求,2017年小许庄水文站新建了一套断面流量自动监测系统。该系统利用坐底式(ADCP)实测两条垂线流速分布,以二线能坡原理为基础实现断面流量在线监测。该系统建成后通过比测及应用分析,满足生产应用要求。(本文来源于《治淮》期刊2019年09期）

翟承畅[2]（2019）在《九里沟自动测流站流量测验误差分析》一文中研究指出九里沟测流站自2015年拆除重建以来,控制台的数据处理和测流软件的数据处理存在误差。本文根据流量计算原理对控制台和测流软件的计算表进行倒推,还原控制台和测流软件的流速流量计算过程,修改后已恢复到正常误差范围。(本文来源于《江淮水利科技》期刊2019年04期）

张培甫,罗碧喜[3]（2019）在《缆道式雷达波自动测流系统在喀麦隆曼维莱水电站中的应用》一文中研究指出常规的水文站建设中需要较多人为因素的参与,拟建的曼维莱水电站尾水水文站位于原始丛林深处,传统的测流方式存在很多危险因素,已无法满足实际需要。而利用雷达技术,可实现远程无人值守,从而达到降低建造成本的目的,实现了结构件异地搬迁,重复利用,极大地节约资源。另外,利用软件可以自动生成相关测流成果,可以直接运用。(本文来源于《水利水电工程设计》期刊2019年02期）

陈荣,郑永伟[4]（2018）在《双轨式雷达波自动测流系统流量系数率定分析》一文中研究指出以2017年大文水文站雷达波法断面虚流量与缆道流速仪法断面流量数据为依据,按照水文统计学原理,建立两者之间的相关关系,率定双轨式雷达波自动测流系统的流量系数,解决双轨式雷达波自动测流系统用于山区性河流的流量计算问题。经计算分析,双轨式雷达波法虚流量与缆道流速仪法断面流量呈良好线性关系;认为大文站双轨式雷达波自动测流系统可以投入生产应用。(本文来源于《人民长江》期刊2018年S2期）

刘代勇,邓思滨,贺丽阳[5]（2018）在《雷达波自动测流系统设计与应用》一文中研究指出人工方式水文测流工作效率低、时效性差、安全风险大、成本高。因此,开发无人值守自动测流系统十分必要。基于自动化控制理论开发了自动测流系统。系统以非接触式雷达波流速仪作为水面流速测验传感器,利用简易双轨缆道将雷达波流速仪移动到设定垂线水面上方施测水面流速,同时实时采集水位数据,实现了河道水位、流量的实时自动监测。该系统可全过程自动控制测流,具备较强的差错控制能力和良好的系统辅助管理能力,很好地解决了无人值守条件下中小河流、山区性暴涨暴落河流流量自动测验的难题。(本文来源于《人民长江》期刊2018年18期）

栗克国,孟祥杰,李志飞,张璇[6]（2018）在《一种轨道式渠道自动测流系统的研制与应用》一文中研究指出针对引黄灌区缺少适用面广、使用方便的量水系统的问题,提出了一种轨道式灌区明渠量水方法。结合PLC自动化技术、计算机及无线数据传输技术,通过系统集成的方法,研制了包括渠道断面自动测流车和远程控制管理软件的轨道式渠道断面自动测流系统。该系统可测量水位、水深、分层流速等多个参数,通过内置模型自动计算断面流量,使用GPRS无线网络将测量数据上传到控制软件,同时具备自主充电、自动启闭测流房卷帘门等功能,实现了真正意义上的无人值守和全自动测量。经在部分引黄灌区渠道比测试验,该系统流量测量结果与流速仪精测法的测量结果相比,误差在2%以下,满足灌溉渠道系统量水规范的要求。与传统的明渠量水系统相比,该系统具有效率高、适用性强、精度高等特点。(本文来源于《人民黄河》期刊2018年07期）

郭蓉蓉,周义仁[7]（2018）在《便携式超声波U型渠自动测流装置研究》一文中研究指出渠道流量的准确、快捷测量对于农业灌区实行计划用水,提高用水效率具有关健的基础作用,而提供一种便于携带的测流量装置对于推动渠道测流工作具有重要意义。鉴于此,设计了一种便携式超声波U型渠自动测流装置。通过该装置可计算出渠道水面坡度i,再根据谢才公式可以得出流量Q。该装置测得的数据可通过智能设备控制器以无线的方式传输给监控设备,用户可在监控设备上读取流量的历史数据和实时数据,从而可实现自动测流目的。(本文来源于《人民长江》期刊2018年03期）

许苗苗[8]（2016）在《基于物联网的倾角式明渠自动测流系统的研究》一文中研究指出我国是一个农业大国,但同时也是一个水资源相对匮乏的国家,水资源分布不均匀,且总量不足。农业用水量占全国用水量的绝大部分,水资源的短缺是制约我国农业发展的一个重要因素。众所周知,农田灌溉用水是农业用水的重要部分,我国的灌区渠系大多为明渠,自上世纪90年代以来,随着灌区工程续建和节水改造工程建设的加快,传统的水量调配和量测技术已经不适应农业生产的发展要求,大中型灌区的渠道已经是标准化渠道,这为我们研究新型的明渠测流方法提供了很好的基础和条件。根据我国灌区明渠量水的研究现状、目前的实际应用情况以及发展趋势,本课题研究并设计了一种新型的基于物联网的倾角式明渠自动测流系统。基于物联网的倾角式明渠自动测流系统突破传统的思想与理论,主要利用测流杆角度的变化来反映明渠的流量,角度信号由光电编码器采集并传输至主控制器,在我校水流大厅实验室的U型渠道进行大量的实验,建立了角度-流量的数学模型,并将数学模型写入软件程序中。实际测量时水流冲击测流杆,测流杆偏转的角度对应着明渠的流量,此流量值可在现场的屏幕显示,并且能够通过无线传输模块传输到互联网上读取、存储与分析,实现了明渠的自动测流。本研究和设计主要自主完成了以下几项研究内容:(1)利用传感器技术、物联网技术、计算机技术及相关的专业知识完成了基于物联网的倾角式明渠自动测流系统的总体方案设计;(2)设计并完成了该系统的硬件电路、信号采集电路、无线传输模块、液晶显示模块等;(3)利用JavaScript和golang程序语言完成了该系统的软件程序的编写和调试;(4)在实验室的标准规格的U型渠道上进行了大量的实验,最终建立了角度-流量关系的数学模型;(5)设计并制做了基于物联网的倾角式明渠自动测流系统的机械固定装置。本研究结合物联网技术、传感器技术及计算机技术,设计并实现了一种全新的测流方法,该测流方法测流操作简单易行,真正意义上实现了自动测流,并且测量结果经过无线传输可实现远距离读取和存储,对我国的大中型灌区的标准渠道自动测流有一定的实用价值和推广价值。(本文来源于《太原理工大学》期刊2016-06-01）

王德维,胡必要,周云,冉四清[9]（2016）在《基于二线能坡法的自动测流系统设计与应用研究》一文中研究指出主要研究了基于二线能坡法的自动测流系统的设计,并在小许庄水文站进行应用。该方法通过2台ADCP分别获取2条实测垂线流速,再通过实测垂线流速获取能坡参数,以流速～面积法计算断面流量。系统可以实现自动采集、储存、传输、实时在线查询和误差分析等功能,为实现"少人看管,无人值守"水文测站管理模式提供了条件。(本文来源于《江苏水利》期刊2016年05期）

卢慧[10]（2016）在《量水堰法自动测流系统的设计》一文中研究指出堰流量测量是进行水工建筑物安全监测的重要内容,加强对水工建筑物的渗流监测,对于确保水工建筑物安全、反馈设计等具有极其重要的意义。当前关于堰流量的测量一般是结合量水堰进行,通过测量堰上水位,根据相应的流量计算公式获得堰流量的值。传统的水位测量方法不仅耗费人力、物力,而且自动化程度低。结合目前的堰流量监测现状,本文设计了基于单片机和传感器的堰流量自动化监测系统,将计算机、传感器、通信等现代技术应用到堰流量监测中,实现自动化测量。本文首先介绍了堰流量测量方法、原理以及常用的量水堰类型,探讨了流量计算公式和本系统中应用的流量计算方法。结合实验需要,分析了各种水位传感器的优缺点,通过比较,选择了型号为HC-SR04的超声波传感器进行测距。接着对STM32单片机最小系统进行了开发,包括硬件电路与软件程序的设计,实现单片机对超声波传感器测距进行控制计算。本文还设计了人机交互界面,实现下位机获取数据,上位机进行计算、显示、数据管理等功能,形成了完整的堰流量监测系统。最后,通过具体的实验,进行数据的对比分析以及软件程序的运用调试,表明本文中设计的堰流量自动化监测系统实现了预期的功能,达到了自动化监测目的。(本文来源于《华中科技大学》期刊2016-05-01）

### 自动测流论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

九里沟测流站自2015年拆除重建以来,控制台的数据处理和测流软件的数据处理存在误差。本文根据流量计算原理对控制台和测流软件的计算表进行倒推,还原控制台和测流软件的流速流量计算过程,修改后已恢复到正常误差范围。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自动测流论文参考文献

[1].封一波,武宜壮,胡菲菲,殷怀进,胡必要.小许庄水文站二线能坡法自动测流系统应用与分析[J].治淮.2019

[2].翟承畅.九里沟自动测流站流量测验误差分析[J].江淮水利科技.2019

[3].张培甫,罗碧喜.缆道式雷达波自动测流系统在喀麦隆曼维莱水电站中的应用[J].水利水电工程设计.2019

[4].陈荣,郑永伟.双轨式雷达波自动测流系统流量系数率定分析[J].人民长江.2018

[5].刘代勇,邓思滨,贺丽阳.雷达波自动测流系统设计与应用[J].人民长江.2018

[6].栗克国,孟祥杰,李志飞,张璇.一种轨道式渠道自动测流系统的研制与应用[J].人民黄河.2018

[7].郭蓉蓉,周义仁.便携式超声波U型渠自动测流装置研究[J].人民长江.2018

[8].许苗苗.基于物联网的倾角式明渠自动测流系统的研究[D].太原理工大学.2016

[9].王德维,胡必要,周云,冉四清.基于二线能坡法的自动测流系统设计与应用研究[J].江苏水利.2016

[10].卢慧.量水堰法自动测流系统的设计[D].华中科技大学.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/b84c68d83b50a07f3ec4c3e4.html