# 自测温度传感器论文-张士军,刘战强

导读:本文包含了自测温度传感器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:自测温度传感器,热电偶,切削温度,涂层刀具

### 自测温度传感器论文文献综述

张士军,刘战强[1]（2009）在《涂层刀具切削温度自测传感器》一文中研究指出针对涂层刀具切削加工,研制出一种利用涂层刀具本身作为切削温度传感器的涂层刀具切削温度自测传感器。该传感器利用刀具的涂层和基体作为热电偶,基本上不影响刀具热量的传递。为了准确地标定该传感器,制作了专门的标定装置。对传感器的工作原理进行了分析,特别指出该传感器的两个引出导线应采用不同材料的导线。运用开发的涂层刀具温度自测传感器进行了切削试验,结果表明,这种新型的传感器能够用来实时测量刀具前刀面测试点的温度。温度自测传感器的研制为涂层刀具切削温度的实时测量提供了测试方法。(本文来源于《中国机械工程》期刊2009年04期）

尹教建,贾瑞皋[2]（2004）在《差动石英谐振式力传感器的温度特性及其温度自测》一文中研究指出推导出了差动石英谐振式力传感器的一种输出表达式,考虑温度的影响进一步得到了温度影响下的传感器输出特性。并找到了一种新的温度自测方法———差动式温度自测法。结果表明:选择较高的泛音次数、合适的作用力方位,能够提高传感器的测力灵敏度,可使其达到单敏感型传感器的4 1倍;温度是影响传感器输出特性的一个主要因素,温度越高,影响越大,必须对输出特性进行补偿。选择合适的泛音次数、作用力方位能提高温度自测的灵敏度,可使其达到双频温度自测的2 7倍。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2004年06期）

王喆垚,朱惠忠,董永贵,冯冠平[3]（2001）在《石英谐振力传感器的温度自测及温度补偿》一文中研究指出石英谐振器的基频和 3次泛音频率都是力和温度的函数 ,利用二者各阶温度系数除一阶外均相同的特性 ,基频的 3倍频与 3次泛音的差频是温度的线性函数并且与力无关 ,因此测量差频可以实现力传感器的温度自测和温度补偿。与采用分立的温度传感器相比 ,该方法消除了由于温度传感器和谐振器热惯性和空间位置不同引起的测温误差 ,提高了动态温度过程中的补偿精度。给出了谐振器双模式激励的电路原理图及实验结果(本文来源于《压电与声光》期刊2001年01期）

### 自测温度传感器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

推导出了差动石英谐振式力传感器的一种输出表达式,考虑温度的影响进一步得到了温度影响下的传感器输出特性。并找到了一种新的温度自测方法———差动式温度自测法。结果表明:选择较高的泛音次数、合适的作用力方位,能够提高传感器的测力灵敏度,可使其达到单敏感型传感器的4 1倍;温度是影响传感器输出特性的一个主要因素,温度越高,影响越大,必须对输出特性进行补偿。选择合适的泛音次数、作用力方位能提高温度自测的灵敏度,可使其达到双频温度自测的2 7倍。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 自测温度传感器论文参考文献

[1].张士军,刘战强.涂层刀具切削温度自测传感器[J].中国机械工程.2009

[2].尹教建,贾瑞皋.差动石英谐振式力传感器的温度特性及其温度自测[J].仪表技术与传感器.2004

[3].王喆垚,朱惠忠,董永贵,冯冠平.石英谐振力传感器的温度自测及温度补偿[J].压电与声光.2001

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ba4296a7260dccc0dcf08592.html