# 略谈桩基检测技术在建筑工程中的应用

温州市岩土工程有限公司浙江省温州市325000

摘要：近年来，随着我国经济的不断发展，我国的建筑行业也随之得到快速的发展。在建筑工程施工的过程中，在重视相关工程的施工过程的同时，还要对在施工过程中技术的应用给予足够重视，工程施工的过程中桩基检测技术的应用对工程的施工具有重要作用，可以对工程的稳定性和安全性产生一定影响，所以在施工的过程中，施工人员一定要重视桩基检测技术在工程中的应用。

关键词：桩基；检测技术；建筑工程；应用

引言：目前，随着桩基检测技术发展日臻成熟，被广泛应用在建筑工程的施工过程中。尤其是低应变检测和高应变检测技术已经得到建筑行业的认可，越来越多的建筑工程都在采用这两项技术，而且在实际测量的工作中也收到了不错的成效，因此在建筑行业得到非常广泛应用。而桩基检测技术在检测和计算单桩承载力的同时，又能对桩身进行完整性的检测，并实现了对桩基本身缺陷的判断，因此工程施工中要使桩基检测技术在建筑工程中得到充分发挥，从而保证建筑工程顺利进行。

一、桩基工程检测的重要性

在对建筑工程的施工过程中，首先是对建筑的基础结构进行构建，而桩基作为工程的最基础的结构，它能充分利用较深的土层进行荷载的承担，也就是说当桩基出现了问题，都会对整个建筑物造成影响，甚至对整个建筑物的质量造成不良的后果，所以在实际的施工过程中，开展有效的桩基检测工作是至关重要的。实施有效的桩基检测工作可以有效提高建筑的整体质量，可以对桩基的承载能力和质量进行全面评估，如果发现不符合规格的桩基要及时进行处理，确保桩基施工的有序进行。

二、桩基检测技术在建筑工程中的具体应用

（一）桩基检测技术之成孔质量检测

对于施工的建筑工程来说，最基本的项目就是打孔操作，在现实施工的过程中，基本的项目的施工往往被忽视，这会对整个建筑工程造成不利影响，因此在对基础项目的施工要给予一定的重视程度，一定要对施工工人进行施工的监督，要责令施工工人对打孔操作进行严谨的施工，做好基础项目的施工工作。从上述可以看出基础的项目施工是容易被忽视的，但是桩基检测技术就可以避免这样的情况，桩基检测技术能够将项目机制有效的运行，从而保证打孔基础项目的质量检验（见图一）。在工程项目中的进行的打孔操作就是对混凝土结构进行钻孔，在对钻孔进行混凝土灌注，然后灌桩的成孔，打孔的质量会影响混凝土灌注桩的质量。在实际的项目进行过程中，如果钻孔的直径比预先设计中的数值要大的话，这样会增大桩基的承载力，而且造成了资金的浪费，如果钻孔的直径比预先设计中的数值要小的话，很可能使桩基承结构载力减小，这会对整个建筑工程质量和安全产生不利的影响，因此，施工人员要应用桩基检测技术对其进行有效的测量，才能保证工程的安全进行[1]。

（二）桩基检测技术之桩基承载力检测

桩基检测技术在建筑工程中的应用非常关键，采用桩基检测技术可以对建筑项目中的桩基承载力进行检测，对桩基承载力的检测是建设工程中非常重要的施工环节，主要分为静荷载试验和高应变动态测量两种。对于静荷载试验，就是在实际项目进行的过程中，对静荷载能力检测，并对整体桩基效果进行合理的分析，也就是对横向静荷载、纵向静荷载结构进行有效的分析，通过应用桩基承载力检测技术来实现建筑工程整体结构建设的完整性和安全性。对于高应变动态测量，在实际项目进行的过程中，具体的检测技术需要与之对应的问题保持一致，而高应变动态测量方法的基本原理在实际的施工过程中就能发现，它是通过建筑使用的铸钢或者重锤的自由下落，在下落的过程产生冲击力和位移，从而对产生的位移进行有效的测量（见图二）。在测量过程中，要准确分析测量的基础参数，要使铸钢和重锤的实际尺寸大约贴近单桩极限承载力的1%，要保证下落高度在桩基顶部10至20m之间，并对桩基施加一定的压力，使桩基和接触的地面产生相对位移，然后使用桩基检测工具进行信号的收集，并对桩基的承载力进行检测，判断其完整性[3]。

（三）桩基检测技术之桩基完整性检测

在检测过程中，目前最常用的桩基完整性检测方法主要有三种，分别是低应变动测法以及声波透射法、声波透射法以及钻孔取芯法。低应变动测法是建筑工程中普遍应用的一种检测方式，它是从桩基的顶部进行获取应力波，通过仪器测量并收集产生的应力波，应力波是纵向振动的波形，在传播的过程中，如果与实际工程项目中出现的其它波进行重合，就会产生阻抗应力波，这种波会继续传播，产生的力量使波会呈现反射和投射的情况，这些产生的波都会被相应的桩基检测工具进行收集和记录，并对其进行研究分析，从而有效的判读其完整性[3]。

结论：综上所述，桩基检测技术作为一种新型的施工技术在我国的建筑行业中得到广泛的应用，既能保证建筑施工的质量，又能提高建筑行业的稳定发展，进而使得建筑行业整体水平取得了很大的提升。

参考文献：

[1]何玮山.浅谈桩基检测技术在建筑工程中的应用[J].江西建材，2014，07

[2]贾宇乐.桩基检测技术在建筑工程中的应用[J].建材与装饰，2016，09

[3]封其坚.桩基检测技术在建筑工程中的应用分析[J].广东建材，2016，08

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ba67420294bd89484787bd43.html