# 水工建筑的防渗透技术分析张勤

身份证号码：36010219810504xxxx

【摘要】随着改革开放的不断深入，我国的社会有了很大的进步，经济取得了突破性的发展，市场经济也在不断得到完善。水工建筑作为一项基础工程建设，在水利工程建设中的地位和作用也越来越明显。水工建设可以控制和调节水流，也能起到一定的防治水害的作用，可以实现水资源的充分利用和开发，因此是水利工程建设最重要的组成部分之一。水工建筑的施工建设和不少学科领域相挂钩，因此是一个相当复杂的系统工程。从水工建筑的整体工程来看，防渗透技术工作时所有工作中的重点，也是影响水工建筑质量的重要环节。

【关键词】水工建筑；防渗透；技术

水工建筑按照功能的不同主要可以分成两个大类，分别是专门性水工建筑和通用性水工建筑。通用性水工建筑主要有五种类型，分别是挡水建筑物、泄水建筑物、进水建筑物、输水建筑物和河道整治建筑物，而专门性的水工建筑是指具有一定特殊功能的建筑，例如水力发电专用建筑物、港口专用建筑物、灌溉供水专用建筑物、过坝专用建筑物这几个类型。不论是通用性水工建筑还是专门性水工建筑都是永久性的水工建筑，但是除此之外，也存在一些临时性的水工建筑，比如导流隧道、围堰等等。但是不管是哪种水工建筑，防渗透工作都是不可忽视的重要内容，这对于水工建筑的质量和稳定性有着直接的影响，对日后水工建筑功能的发挥也有很大的意义。现代社会，如何将水工建筑的防渗透施工处理妥当，并不断完善防渗透施工中存在的技术问题，是目前水利工程建设企业必须要正视的问题，文章也将对此展开讨论。

1.水工建筑防渗透的重要性

水工建筑防渗透的重要性不言而喻，具体来讲可以从水工建筑的特点进行阐述：

第一，水工建筑是水利工程的重要组成部分，它的质量对水利工程有着直接的影响。而水利工程所处地段的气候、地形、性质、水文等等因素都会对水工建筑阐述一定的影响，比如水工建筑的具体建筑地点、水工建筑物的造型、具体的施工手段等等都要受外在条件的影响。一般条件下水工建筑施工的环境都相对比较复杂，这无疑加大了施工的难度。如果不在施工过程中加强防渗透的技术处理，那么很有可能使水工建筑带有比较严重的质量问题，影响日后的使用。

第二，水工建筑本身要承担的水压力较强，因此渗流既有可能带来极大的渗透压力，这无疑会对水工建筑的稳定性和强度造成不同程度的影响。如果在建设过程中忽视了防渗透技术处理，那么水工建筑的稳定性得不到保障，就会产生严重的工程安全问题。

第三，水工建筑作为水利工程的主要组成部分，所需要投入的资金十分巨大，如果因为防渗透技术不到位而使得水工建筑工程质量低下，无法通过审核，那么就会带来严重的经济损失，使大量资源被浪费。

第四，在进行水利工程的建设中，如果忽视了水工建设的防渗透处理，极有可能造成建筑物的坍塌现象，尤其是挡水建筑物，一旦出现坍塌事故，那么就会给下游居民带来严重的经济损失和伤亡事故。

2.水工建筑中几种常见的防渗透技术

2.1一般灌浆技术

一般灌浆技术是较为常用的防渗透技术之一，它主要包括了四个方面的内容：坝基和坝体帷幕灌浆、坝上右面固结灌浆、坝下游面追踪固结灌浆。水工建筑的不同部位的功能，对防渗透的具体要求也不一样，因此在进行防渗透处理时，要根据工程的实际情况来确定，不能一概而论。在进行一般灌浆施工处理时主要要注意以下几点：

首先要做好准备工作，要将水库中的水彻底放空或者让水位降低到需要灌浆的部位以下，然后才能进行灌浆施工，同时还要做好灌浆施工的相关记录。

其次要将灌浆孔和裂缝清洗干净，在正式开始灌浆工作之前，要对孔底和孔壁以及缝隙进行彻底的冲洗工作，一般采用风水联合冲洗法进行。在进行冲洗时，要注意控制好水压，不能大于灌浆压力的75%，具体的冲洗时间要根据灌浆孔的深浅来确定，冲洗好的判断标准是回水呈现清澈状态。

在进行帷幕灌浆时，要注意以下几点：要采用孔内循环法进行灌浆工作，并且要按照自上而下或者自下而上的顺序分段进行，全孔灌注要放到最后进行。其次要注意根据实际情况控制好灌浆的压力，最好控制在0.2MPa-0.4MPa之间。

最后还要注意浆液的浓度控制，在进行灌浆时要注意灌浆应该遵循由稀到浓的顺序进行，将水压试验作为标准，然后慢慢加大浓度。浆液水灰比总共有九个级别，分别是：0.5:1、0.6：1、0.8：1、1：1、1.5：1、2：1、3：1、5：1、8：1。在进行浆液的制作时，必须根据工程的需要和具体的设计图纸来选择最合适的水灰比，如果实际情况需要可以加入一定量的石英粉、铝粉、粉煤灰等等。例如在湖南高滩水利工程中，在处理水工建筑的防渗透施工时，就采用了一般灌浆的方法，并取得了十分显著地效果，至今运行了17年，没有发生过因为渗透问题而出现的安全事故。

2.2高压喷射灌浆技术

高压喷射灌浆技术的主要注意点有两点，首先是钻孔的问题，一般有两种钻孔方法：如果采用冲击钻进的方法，在进行钻孔时，必须做好充填堵漏的工作，这样一来孔内的泥浆就会形成正常的循环，返出孔外，最后到达终孔。而如果采用跟管钻进的方法，那么在钻孔的过程中就必须时刻将钻机保持在垂直的状态，使偏斜率不会超过1%。

高压喷射灌浆技术的施工工艺主要是有以下几点：首先在该技术中，由于高喷的方法不尽相同，因此所采用的技术参数也会有很大的不同。在不同的地层中如果采用同一种施工方法，那么浆压、水压、气压的变化都不会很明显，相应是施工的速度获得了较大的提升。在砂质地层中，速度提升的幅度明显变大，而在砂卵地层中，应该将施工速度少少减缓。同时，先序孔的提升速度可以根据情况适量提升，后序孔的速度则要少少减缓。如果孔内返浆量开始减少时，也要在一定程度上降低施工的速度。同时要注意做好墙体位置和喷墙的管理工作，并对掘进速度、灌浆压力、提升速度、送气量等等较为重要的参数进行严格的控制，从而提升水工建筑的质量和稳定性，加强水工建筑的安全性。

2.3截渗墙技术

截渗墙一般是在临河截渗，它所起到的主要作用是加固堤防，使大堤的安全性提升。采用截渗墙技术的主要原因就在于工程的成本低，而且施工速度相对较快，并且不会占用很大的面积。但是有由于截渗墙属于地下隐蔽工程，因此涉及到的技术相对来说更加复杂，对施工人员有较高的技术要求。如果当地的地质地形较为复杂，那么极有可能在施工中出现一些突发情况，从而影响工程的进度。

截渗墙技术主要有两种类型：第一种是水泥土截渗墙，这种技术的成本十分低，一般是利用多头小直径深层搅拌机将水泥喷入土体后再进行搅拌，从而形成水泥土。如图1-1所示，是施工示意图。

第二种是混凝土截渗墙，这种截渗墙技术相对来说价格较高，这种技术一般是在地面进行造孔施工，凿出连锁桩柱孔或者槽型孔，然后将防渗材料填充进去，从而形成连续性墙起到防渗作用。

结语

改革开放以来，我国的水利工程建设取得了长足的发展，水利工程项目不断增多，水工建筑作为水利工程建设极为重要的组成部分，对于水利工程的功能发挥有着很重要的意义，因此重视水工建筑的防渗透技术，是确保水工建筑安全性和稳定性的重要措施。

参考文献

[1]杨英勇.浅析水工建筑物防渗加固技术的应用[J].商品与质量•建筑与发展,2013,(10):732-732.

[2]王军.浅析水工建筑防渗堵漏施工技术[J].科学与财富,2012,(8):235.

[3]陈利公,于宝良.水工建筑物防渗加固技术综述[J].中国新技术新产品,2011,(2):257.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ba8b658e40ee2eb40a2ff8f2.html