# 简述无线通信基站维护与措施

中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司515000

摘要：随着科技的进步，我国无线通信行业不断发展，对基站的安全运行提出了更高的要求。无线通信基站是无线通信工程中的基础性建设，直接影响到无线通信质量，一旦出现问题将会造成严重的后果，因此必须加强对无线通信基站的维护与管理，提高基站无线通信的安全与稳定。在此对基站无线通信的维护与管理进行探讨，并提出了相关的完善措施。

关键词：无线通信；基站；维护；完善措施

引用：现代社会信息化程度越来越高，尤其是4G技术以及无线网络技术的不断普及，给无线通信系统提出了更高的要求。无线通信基站属于无线通信建设的一个主要趋势，其不仅安装灵活，而且具有较小的射频单元，此外其还能使网络规划更加灵活，使覆盖需要很快得到满足。怎样提高无线通信基站在无线网络建设发展以及4G网络方面的服务水平，使网络或是无线通信基站更加安全可靠的运作，是维护无线通信保障安全的首要工作。

一、无线通信基站的维护

1.1日常工作过程中的巡检

要对无线通信设备进行经常性的巡检，可以每月定期检查一次，主要检查设备的具体运行晴况以及安全性，发现问题要及时处理。在检查基站主设备的过程中要注意对基站不同模块中设置的指示灯并其相互连线进行检查，同时还要检查接地线情况，以确保其确实牢固可靠，此外还要注意防尘网的清理以及更换。在检查直交流配电设备的过程中要测量不同部位的电流参数以及输出电压大小，同时检查其接地线状况以及不同开关，以避免意外事故的发生，此外还要认真检查闸刀，变压器以及熔丝等。在无线通信基站中，其中基站空调占据着非常关键的地位，之所以对基站空调进行巡检是为了测量这些空调空座的具体电压大小以及电流状况，查看空调冷凝器是否清洁，制冷剂有没有发生泄漏，此外还要注意检查空调排水管以及蓄电池，关于蓄电池的检查主要是为了明确其在停电时的容量和具体性能并不同单体电压大小以及电流状况，最后还要认真检查连接体部位，以查看该处是否出现腐蚀，外壳是否出现严重的渗漏变形。对无线通信基站的动力以及传输环境进行巡检是为了查看传输设备是否保持清洁，是否得到了梳理，光纤以及传输光缆的标签是否被完好保留，防静电手环还能不能使用等，关于动力环境的巡检，一是要检查告警器，二是要检查传感器。对天馈线系统进行的巡检通常有这些项目，即天线馈线接地，分散接收和具体驻波比值。安全检查包括基站附近有没有易燃物存在，墙体有没有受损，是否防盗以及防水等。

1.2蓄电池的维护措施

在整个电源维护过程中，蓄电池维护是一项非常关键的工作，其是所有电源维护的中心。通常而言，在对阀控铅酸电池进行维护时最为重要的是调节环境温度，控制电池充电以及放电，所以电池充放电的调节是蓄电池维护的一个关键部分。电池充电包括两类，一是浮充充电，二是均衡充电。何为浮充？即在市电正常的情况下，开关电源以及蓄电池二者并联运行，开关电源处的电压满足蓄电池厂商的规定，通常是2.23V/只，这主要是为了使氧循环以及电池自放电能够正常进行。由概念我们可以知道，浮充电压仅仅可以保证氧循环以及电池自放电的顺利进行，而无法在电池放电后当做补充充电。关于蓄电池，其补充充电一般是利用开关电源处的均衡充电得以实现的。均充过程中，充电电压上升为2.35V-2.40V/只，以不超过0.10C10A大小的电流值来对蓄电池进行充电，它的充电控制是采取设置开关电源方式，由其进行智能控制最终得以实现的。在日常维护过程中，能够利用动力环境监控系统在规定的时间内对其开展检查，以避免整流设备参数发生变化，以确保电池的完好无损。

1.3动力的维护措施

基站动力环境监控系统作为一种测试工具，可以对配套设备进行远端在线测试，以保证该设备在没有值班人员的情况下也能顺利运转，其同时也是一种基础网络，主要用来维护配套设备，所以积极维护以及管理基站动力环境监控系统，有利于远端电源系统的运作过程更加可靠以及稳定。在维护管理过程中，最为关键的就是避免系统误告警问题的出现，维护系统的稳定，改进系统所具有的测量功能。

1.4对故障进行的处理

在基站维护的过程中，故障发生率非常高，因此需要开展经常性的故障处理，因此做好该项工作十分关键。尽早将故障解决掉不仅是基站顺利运行的要求，而且是降低成本的主要措施。在处理基站故障的过程中涉及的几个方面同时也属于巡检过程中涉及的方面，具体如下：空调，软硬件，蓄电池，直流以及交流电，传输以及动力监控设备等各个方面的故障。

如果基站发生故障，则需要考虑的第一个问题应该是温度，电源以及传输。所以在排除故障时最先要做的就是对电源局部进行检查，即有没有交流电压，有没有停电，电表有没有欠费、电阻以及模块受损的原因是不是短路或者是雷击等。若排除了电源方面的原因，则接下来就应该考虑传输了，要对电路以及光路传输进行认真的检查，以确保其处于正常状态，在检查过程中务必要非常谨慎，避免用力过度，同时还要严格检查收发二极管，若排除了传输方面的原因就应该考虑机器环境温度了，看是否是因为温度过高导致，如果温度过高，则为了确保自身防备以及保护的实现，运作就会自行停止，这时我们要严格检查空调，看其有没有异常。若以上故障全部排除后，最后我们需要认真检查告警系统，首先应以告警代码为依据展开分析，接着再按这些代码针对不同问题进行诊断以及修复。

二、无线通信基站的完善措施

2.1基站天馈线的完善

在改进基站天馈线的过程中总共涉及六个方面的内容，即（1）天馈线可能会出现连接错位问题，因此需要根据要求对其进行矫正，以实现信号传输状况的改进。（2）矫正基站具体经纬度。（3）对基站扇区部位的方位角和有没有锚位做出一定的调节。（4）调整收发天线之间的间隔距离。（5）查看基站天线前面有没有阻挡物，比如建筑物。（6）根据规定调整天线高度。

2.2天线覆盖范围的完善

在优化天线覆盖范围的过程中主要涉及九个方面的内容。（1）对天线俯仰角进行一定的调节以实现覆盖范围的优化。（2）检查天线附近，看有没有对其产生显著影响的建筑物。（3）加固基站天线，同时改善垂直极化。（4）根据规定，改善新安装天线的具体晴况。（5）完善天线放大器主要性能（具备塔顶放大器）。（6）对天馈线接头进行检查，以确保其连接良好，尽可能降低耗损。（7）调节天馈线驻波比值。（8）改进基站在进行搬迁以及拆除被阻隔扇区时使用的方法。（9）调节天线高度。

2.3基站簇的完善

基站簇优化是指根据簇划分的相关原则，对网络覆盖范围进行划分，将其变为更小面积的基站簇，如果簇内有单站验证超过80%的基站，就可以对基站簇区域进行优化。具体是这样的，即在单站验证的前提下对簇覆盖范围的导频污染，覆盖，掉话，邻区以及干扰等方面的问题开展相关测试以及分析完善。基站簇优化总共涉及三个方面：（1）基站簇优化进行的前提以及需要输入的主要信息；（2）开展路测DT以及路测数据完成后进行处理分析的具体过程；（3）关于基站簇优化完成的验收条件。

在基站簇优化过程中需要进行以下工作：掉话，覆盖优化，切换未成功，邻区优化，解决业务接入未获得成功以及扰码优化等。可以这样说，基站簇优化属于一个不断重复的过程，在这个过程中需要进行测试，发现问题并对其进行分析，优化以及改善，重新测试和验证，只有基站簇优化实现了其KPI目标指标时才能停止。

结束语：

综上所述，为了使设备能够顺利运转，我们必须要对基站开展经常性的维护。在维护基站的过程中要不断总结，不断探索并改进技术，只有这样，才能为用户提供可靠优质的无线通信质量保障。

参考文献：

[1]李骅.网络基站建设方案设计与实施2017.4

[2]李孟华.无线网络规划建设的研究与实践2016.6

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bb24cc53558833630d43e1cf.html