# 浅析弱电控制强电的方法及应用谭颖

中粮生化能源（肇东）有限公司黑龙江肇东151100

摘要：随着社会经济的发展，我国对电能的需求不断增加。弱电控制强电被广泛应用于控制领域，4C技术和设备的智能化对这一环节的安全性和可靠性提出更高要求，单片机输出弱电，与光电耦合和继电器相结合，能够实现5V弱电到220/380V电压电路通断的控制，进而控制各种电器设备。

关键词：光电耦合器；单片机；继电器

引言

在建筑工程建设过程中应用弱电智能化系统，其中涉及到了不同的专业技术，例如说计算机技术、通信技术以及电子技术等。但是弱电工程项目在实际的实施过程中会产生很多客观因素，对于工程建设质量造成影响，因此需要针对弱电智能化系统的应用加强研究工作。

1弱电控制强电的应用

智能化是现代技术的发展方向，在自动控制领域里，传感器所检测及传感的信号都是弱电信号，而这一弱电信号最终要去控制电机等强电信号，如楼宇控制中的自动门，声控灯等等。现代化的办公条件也依赖于弱电对强电的控制，如通过刷卡或密码指纹识别甚至是人脸识别，一旦通过则所有的实验及办公电器自动启动，包括电灯、电脑自动启动、窗帘自动打开、空调自动开启等等，能最大限度地为人们提供便利和方便。通过电脑、手机等终端设备人们可以随时监测并可以远程操控现场设备，一方面得益于通信技术的突飞猛进，建立了一个完整的网络系统，另一方面最终的执行往往还是靠强电来完成，所以如何使弱电能更安全有效的控制强电是一个重要的问题。传统的自动化系统仍然离不开弱电对强电的控制，在这里传感器所发出的弱电信号可以送入单片机、计算机等带有CPU处理器的控制中心，然后由控制器最后输出去调节设备，实现控制，控制器输出一般也是强电信号，所以这里仍然要用到弱电控制强电的技术。

2控制类型

2.1PLC编程技术在弱电控制强电的电梯系统运行中的具体运用

①电路分析。在电路分析过程中，主要包括交流双速电梯主电路设计以及其他运行电路设计。除此之外，电梯层数也会对主电路设计产生严重影响，例如，在三层电梯设计上，电动机的类型为异步电动机，为了配合日常运转，还要在系统中加入正反接触器，实现电梯的上下控制。当电动机主体正反接触器和高速运行接触器相互通电，电梯将会实现上下运行。当电梯高速运行接触器收到具体的停层指令之后，便会出现断电释放现象，此时的低速运行接触器通电吸合，让电动机处于低速运行状态。其次，在门电动机使用上，属于直流电动机范畴，正反转控制也需要相应的控制器配合。②PLC编程指令设计。在电梯运行过程中，需要根据PLC控制器要求对控制器进行合理选择，这其中包括控制器接入信号以及输入输出点数等等。在确定好PLC控制器之后，工作人员可根据实际情况实现编程指令设计，做到设计内容与电梯控制需求相适应。在具体设计上，可以根据具体控制点设计相应梯形图，并将这些图纸整合成最终的梯形程序总图。③程序设计。由于电梯安装楼层不同，相应的模型设计也不同，应确保每一楼层具备相应的层数和升降指示灯显示，其中楼层信号显示主要依靠数字指示灯，在电梯内部，还应设计上下楼层召唤按钮。为了能够确保电梯在运行过程中可以对状态信号和召唤信号进行辨别，需要在电梯之中设计自动开关门、自动升降以及自动定向等功能，另外，电梯的具体控制信号响应速度也是反应电梯性能的重要指标，当电梯所处楼层发出呼梯信号时，电梯应迅速做出开门响应，如果呼梯信号低于当前楼层，应做出下降反应，反之电梯也要做出上升操作。④软件设计流程。软件设计流程属于电梯PLC控制系统设计之中的重要环节，其设计效果的好与坏，与电梯整体控制成效息息相关，针对于此种情况，整个主体结构设计需要将简单性特点展示出来，让信息读取和更改显得更加容易，在确保功能完善的同时，提升电梯运行的可靠性。PLC软件流程主要以模块化设计形式为主，期间的程序设计总量不能过多，只有这样，才能将PLC控制系统优势展示出来，实现整个程序的优化设计，提升PLC程序的扫描效率，以及电梯运行过程中的精准程度。

2.2固态继电器控制法

通过继电器的触电控制来实现强电电路的通断，此触电的出发是由微小控制信号进行传输，涉及到电子电路以及分立电子器件，实现电信号之间的转换，其控制特点具有高寿命、低噪声，开关速度快、控制能力强等优点，而且输入输出采用了光电隔离，抗干扰能力强，被广发应用。

2.3机箱以及机柜的硬件安装

控制弱电智能化所需的主机数量较多，需要借助安装机柜加以控制和管理，对于安装完成的交互设备应小心地储存于机柜中，保持相对地平稳和稳定，从而帮助交换机比较容易地嵌入不同类型的机柜当中。

3弱电控制发展趋势

为了实现更加灵活的控制，方便设计、调试和开发，需要对系统建立一个平台，以适应在不同的硬件需求时，均能实现用户需求。如硬件为PLC、嵌入式或单片机时，系统开发平台均能实现正常的控制和运行，根据项目特点和控制要求来决定把相应的控制代码下载到何处，如何下载等，以满足控制要求。①通用的网络结构。根据控制的级别可以有下位机和上位机，以保证数据从控制现场一次仪表出来的微小信号能逐级送入二次仪表或更高层次，实现监控和调节。通过构建的网络结构，可以实现工程师的监控以及管理层的实时监督。此网络结构可以选择与设备通讯的现场总线，也可以选择与办公系统通讯的以太网，通过网络配置和程序来实现彼此间的通讯。②标准化接口的建立。数据之间的传输在设备之间需要建立高效快速的接口，而标准化接口的建立可以实现不同厂家的产品之间数据的有效交换，也有利于实现程序的下载和数据的上传。一般可以通过串口实现计算机的CPU系统与工业控制机之间的连接。I2C总线也被越来越多的应用，I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息，主器件用于启动总线传送数据，并产生时钟以开放传送的器件，此时任何被寻址的器件均被认为是从器件，在总线上主和从、发和收的关系不是恒定的，而取决于此时数据传送方向。

4建筑弱电智能化的质量把控

①严谨的图纸把控。弱电智能化系统的安装源于对图纸的把控。在实际施工之前，现场工作人员应仔细地根据实际情况，对于设计图纸进行校验，特别是要把握住设计图纸中所被修改过的部分，让图纸的绘制能够真正符合工程实际需求，使弱电智能化系统具有较强的质量保证。②细节的严格控制。相关施工团队需做好对于每一个环节质量的监控和把握。所谓细节决定成败，只有对施工材料、施工技术、操作行为予以严格控制，才能提升弱电施工的整体价值。③明确重点，加强预控。建筑弱电智能化施工的质量需要施工方、监理方等工作人员的共同努力。在明确各部门的具体工作任务后，还需针对重点的施工环节实现严格的控制和良好的协调工作，当相关工作人员全面了解施工内容后，便可根据相关规范要求对整体工程开展预控工作。

结束语

综上所述，弱电系统方便控制，便于与软件相结合实现智能化控制，用弱电去控制强电，可以弥补彼此之间的缺点并发扬他们的优点，在强弱电的有机结合下，物联网、智能楼宇、人工智能等等提升了很大的发展空间，成为未来技术发展的趋势。

参考文献：

[1]郑隽鹏.浅析弱电控制强电策略[J].电子世界，2014（2）.

[2]周长林.弱电控制强电策略[J].黑龙江科技信息，2013（29）.

[3]叶香美.单片机控制强电的简单使用电路[J].数字技术与应用，2011（6）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bb4beef9fa2ca1f029ba19e8.html