# 建筑施工综合环境保护技术分析

1.身份证号码：12022519791110XXXX；2.身份证号码：12022519910205XXXX

摘要：在改革开放的新时期，人们的生活质量愈发提高，对于建筑房屋的要求也逐渐增强，对于建筑施工而言，为满足当代人群各式各样的需求，建筑中的步骤也越来越多。在此前景之下，因步骤变多所带来的环境上的污染也越多，日积月累之下，使大环境受到污染。因此，文章基于保护环境的理念下，对建筑施工综合环境保护技术的应用展开相关的分析。

关键词：建筑施工；环境保护；应用

引言

建筑工程的实施过程当中，不仅要考虑建筑工程的施工质量，而且要给予环境保护以应有的重视，尤其是绿色施工这一概念提出以来，日益成为建筑施工过程当中的一个重要内容。从某种程度上讲，绿色施工是建筑施工技术与环境保护的最佳结合与最为理想的状态。进一步说，建筑工程施工过程当中，不仅要对建筑工程领域当中的资源进行节约，而且要促使建筑工程在工程质量得到保证的前提下，尽可能地应用科学的管理手段与先进的施工技术，从而最大程度地实现资源节约与环境保护。只有环保的建筑工程才是真正意义上的高质量建筑工程，建筑施工技术与环境保护的综合考虑不仅对建筑工程的技术应用有着积极的指导作用，而且对建筑工程的长远发展有着实际的促进作用。

1环境保护下建筑施工技术特点

第一，环境保护理念下建筑工程施工需要在满足基本使用功能的前提条件下，通过应用一系列施工技术的方式，同时实现对能耗的控制，以及对建筑舒适度的提升。第二，环境保护理念下建筑工程施工需要在全力实现经济效益的同时，重视处理好经济与环境结构之间的平衡问题，实现更加理想的综合效益。第三，环境保护理念下建筑文化得以凸显：由于各个地区在环境保护方面的需求有所不同，再加上各个地区的自然气候条件也有一定差异，因此导致建筑工施工技术的应用需要突出地区性的资源特点，并通过资源特点的差异反应独特的建筑文化，避免了雷同化、标准化设计方案的出现。第四，环境保护理念下建筑生命周期考虑更加的完善：在一般的建筑工程项目施工中，以项目前期、建设运行、维修拆除为一个周期，在这一周期中展开施工管理方面的工作。而在环境保护理念作用之下，将这一周期扩展至建筑材料的开采、加工等诸多环节，体现了对外部环境的关注，从而能够使能源得到有效的节约，达到保护环境的目的。

2建筑施工综合环境保护技术的应用

2.1控制废弃物排放

（1）大气污染控制。具体步骤如下：首先，建筑企业需要结合当地水文环境情况对施工现场进行处理，如在施工时适当洒水，增加空气湿度，使废气中的颗粒物能快速沉降，减少污染物排放。同时在施工中产生的废弃物需要及时处理，尤其是高层建筑施工过程中产生的废弃物，需要利用专业设备进行清运，严禁直接从高层中倾撒。其次，对颗粒直径较小的细集料，如水泥、自然沙、人工砂等，应及时入库存放，如果不能进行入库存放，应利用塑料薄膜进行覆盖，避免大风天气将颗粒物席卷到空中，影响周围空气质量。最后，在清运施工废弃物或土方时，应控制车辆的运载量，所有运输车辆不能超载运输，运载物高度需要槽帮上沿以下，并且在车辆驶出施工现场时，需要将运输车辆的槽帮与车轮进行冲洗，确保冲洗干净后再予以放行，避免车辆在行驶过程中，将废弃物遗落在道路上，导致二次污染的形成。除此之外，在现场施工过程中，管理人员需要严格遵守环境施工技术的相关操作规范，及时对现场浮土进行处理，提高现场施工环境的空气质量。（2）废水排放控制。通过利用综合环境保护技术，不仅可以合理控制污水排放总量，而且能有效提供污水利用率，节约建筑工程的施工成本。该技术在废水排放控制中的应用步骤如下：第一，在混凝土搅拌作业区域建立沉淀池，沉淀池主要是对清洗废水进行简单处理，在重力作用下，清洗设备废水中的杂质会沉降到沉淀池底部，在经过2～3次沉淀之后，可以将其排入市政排水管线或用于现场洒水降尘，避免泥浆水堵塞城市排水管线，影响城市管线运行的稳定性。第二，在施工中产生的污水不能直接排放到城市排水管线中，需要根据污水中污染物含量对其进行分类处理，对可能会污染地下水层的含油污水需要集中收集，在完成油水分类后再进行排放，泥浆水可以在完成多次沉淀后将其排放到市政排水管线中。第三，现场施工所用的漆料需要进行集中保存，同时在存储区域需要做好防渗漏措施，防止油料泄露，污染区域土壤环境，进而污染地下水。

2.2设备管理及操作

施工中，一定会使用各式各样的机器，机器所带来的噪音污染也不容忽视，因此要对环境进行保护，可以从施工管理中设备及操作设备的技术上着手。设备的管理，主要重点在于选择。随着科技的发展及人们对环境污染的了解，现采用许多较小噪音的机器，有效减低对周边环境的污染。还可以通过相应的技术来减低噪音，相应的技术包括：第一，降噪打桩法。传统的模式下，打桩是需要用气锤，对桩体进行敲击，声音巨大，而全新的技术下，可以通过水泥混凝土或静压柱的技术，进行打桩作业，此两类方法采取了灌制与压力，所以不会产生噪音。第二，冷轧扭钢筋法。此类方法主要可以代替传统模式的焊接，将机械之间连接，进而达到目的，避免了强光及废气的污染。第三，集中搅拌法。对于混凝土的使用，首先会涉及到搅拌，而搅拌通常都是通过搅拌机来完成作用，这样的做法会形成扬尘、噪音，因此可以通过将水泥混凝土集中在某个场地内，一起搅拌后通过管道进行传输，这样就避免了扬尘及噪音的污染。第四，冷作业铺筑法。此类方法通常作用于路面及建筑的铺筑工作，主要依赖于溶剂型防水涂料，以代替工程中使用石油、油毡等高污染材料的铺筑工作，从而减少对施工现场的环境及人员健康的影响。

2.3加强有关建筑施工技术与环境保护的思想宣传

只有在正确的思想意识的指导下，才能够进行正确的实践活动，对于建筑工程这一项目而言，只有不断加强有关建筑施工技术与环境保护的思想宣传，才能够根据建筑工程的具体特点选择出合适的施工技术去进行工程建设，并履行相应的环境保护责任。当前，在施工技术的选择与应用过程当中，缺少普遍的环保意识，大多工程管理人员在对施工技术进行选择与应用时仍然是以经济效益与工程效率为主要依据，而对环境保护采取无视的态度，这不仅无法实现建筑施工技术与环境保护的综合考虑，而且对整个建筑工程的长远发展有着严重的影响。

结语

当前的建筑工程普遍存在能源消耗大、资源浪费严重、环境保护意识不强等多种问题，要想真正实现施工技术的环保应用，不仅要坚持因地制宜，以相关政策为工程实施的依据，坚持合理的规划与设计，对施工过程进行全面的监督与管理等基本原则，而且要全面做好加强有关建筑施工技术与环境保护的思想宣传、完善建筑施工技术与环境保护的相关法律法规，加强履行行政管理部门的职责，着重加强施工阶段当中的技术应用等方面的具体工作，只有如此，才能够在真正意义上将建筑施工技术与环境保护进行综合性的考虑，以在建筑工程实施过程当中实现工程技术的环保应用，最终实现建筑工程的长久发展与可持续发展。

参考文献：

[1]曾献章.建筑施工综合环境保护技术的应用分析[J].智能城市，2018，4（4）：101.

[2]齐伟军，赵艳秋.建筑施工综合环境保护技术[J].环境科学动态，2005（2）：63-65.

[3]郝忠；魏延晓.448例建筑施工工伤事故的标准统计特征分析[J].中国标准化，2017（2）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bc97aa352846c43ad00228da.html