# 含酸废水论文-齐春全,辛启文,张学鹏

导读:本文包含了含酸废水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:含酸废水,资源化,处理技术,应用实践

### 含酸废水论文文献综述

齐春全,辛启文,张学鹏[1]（2019）在《含酸废水资源化处理技术与应用实践》一文中研究指出文章通过优化污水处理的相关工艺,提升含酸污水处理的质量。并针对后续所使用的设备进行了分析,对集水池以及氧化池、沉淀池、中和反应池、调节池、中和塔等辅助建筑物的改造进行了详细的论述。(本文来源于《化工管理》期刊2019年25期）

秦涛[2]（2018）在《氯碱企业中含酸废水的综合利用》一文中研究指出探讨了在多数氯碱生产企业中存在的含酸废水量大、水质复杂、处理困难条件下的废水均衡回收利用问题,提出了含酸废水的综合利用方法,在满足生产需求的同时解决了环保问题,也兼顾了社会效益和环境效益。(本文来源于《氯碱工业》期刊2018年09期）

马德绪[3]（2017）在《不锈钢冷轧含酸含油废水处理技术》一文中研究指出尽管我国不锈钢产业起步比较晚,但是随着社会经济水平的不断提高,对不锈钢产品需求的持续增长,我国的不锈钢产业得到了迅猛发展。在此背景下,与不锈钢产业相关的废气、废水、固废达标处理就显得尤为重要。(本文来源于《环境与发展》期刊2017年09期）

王娟[4]（2014）在《萃取法回收含酸废水中盐酸的研究》一文中研究指出钢铁行业每年持续产生的酸洗废液中,除含有大量亚铁盐外,还有相当一部分的游离残酸,对生态环境造成极大危害,对其进行资源化是构建两型社会的必然选择。针对此问题,本文主要对溶剂萃取法回收酸洗废液中盐酸的工艺技术进行了研究,实现了酸洗废液中盐酸和亚铁盐的分离以及盐酸的资源化。首先,在几类典型的萃取剂中选择常用的叁种有机溶剂——叁辛胺(TOA)、磷酸叁丁酯(TBP)和异戊醇,进行了叁种溶剂对盐酸萃取的对比研究,淘汰了萃取率最低的异戊醇。实验研究中,原料液的初始含量为含盐酸69.4 g/L,亚铁离子含量为95.3 g/L,此时TOA萃取盐酸的最佳工艺条件为搅拌时间20 min,TOA体系中TOA体积分数50%,2-辛醇体积分数为20%,萃取温度为20℃,初始O/A=2,此时TOA对盐酸的萃取率可达100%。TOA体系萃取盐酸后的负载有机相可被氨水反萃成氯化铵,可作为氮肥继续资源化。TBP对纯盐酸的萃取率很低,但在含有大量亚铁盐时萃取率显着提升,该效应称为液液平衡中的盐析效应。对于TBP体系萃取盐酸的工艺,单级最佳条件为:对于含盐酸69.4 g/L,亚铁离子含量95.3 g/L的原始料液,TBP含量为100%,搅拌时间为10 min,萃取操作温度为20℃,初始相比O/A=4/3。此时TBP萃取盐酸的萃取率为51.7%。实验室利用串级实验模拟了TBP萃取盐酸的多级逆流萃取过程,萃取效果有了明显的提升,经过6级逆流萃取的建立,与单级萃取的最佳工艺条件相同,得到TBP萃取盐酸的萃取率由51.7%升高至89.6%。得到的盐酸负载有机相与蒸馏水在50℃、O/A=2的操作条件下,进行3级逆流反萃取工艺后可将盐酸转移至水相得到盐酸溶液,所得盐酸溶液的浓度大于原料液中盐酸浓度,反萃取率达98.3%,盐酸总的回收率约为88%。6级逆流萃取和3级逆流反萃取的联用,实现了盐酸与亚铁的分离以及盐酸的资源化回收,母液中剩余的亚铁盐可再进行铁的资源化回收。(本文来源于《天津大学》期刊2014-12-01）

彭波[5]（2014）在《企业私建暗管 偷排含酸废水》一文中研究指出锅炉冒出有刺激性气味的黑烟、附近河道树木大量死亡……一系列可疑现象引起了周边居民的注意。而在这些蹊跷事件的背后，则是一家公司将数十吨含酸废水直接排入市政管网——近日，北京市环保部门首次与警方联手，查办一起污染环境犯罪案件，引起社会关注。 危险废(本文来源于《人民日报》期刊2014-05-22）

陈治国,简小龙,吴栋[6]（2013）在《不锈钢冷轧含酸、含铬废水处理重金属污泥回收技术研究》一文中研究指出不锈钢冷轧含酸、含铬废水中存在Fe2+、Cr3+、Mn2+、Ni2+、F-等离子且显强酸性,现主要利用"预处理+石灰中和+曝气氧化"法对其进行处理,最终使废水达标排放,混合污泥经板框压滤机压制成泥饼。通过制定实验方案采用液碱代替石灰乳开展实验室烧杯实验,对不锈钢冷轧含酸、含铬废水实施金属离子和氟离子分段处理,实验结果表明,不仅处理后的废水水质可达到排放标准的要求,而且分段处理得到的重金属污泥与氟化物污泥可分别回收利用,提高了污泥综合回收利用率。(本文来源于《工业水处理》期刊2013年06期）

张绍坤[7]（2013）在《利用物化技术处理含酸废水的技术探讨》一文中研究指出通过分析各种含酸废水处理技术的特点和工程应用,指出利用物化技术能够有效处理各种含酸废水,具有废水适应性广、重金属去除效率高等优点,适合工程应用;物化技术在实际工程应用中,还存在处理成本高、工艺控制点不易控制等不足,需进一步研究加以克服。(本文来源于《中国环保产业》期刊2013年04期）

朱超华,房广耀,金立,唐花[8]（2013）在《不锈钢冷轧含酸含油废水处理技术》一文中研究指出介绍了不锈钢冷轧厂的含酸、含油废水处理的工艺技术,以及运行中的过程控制。通过熟石灰中和-絮凝沉淀的方法可以有效除去重金属离子;超滤能去除废水中的大部分悬浮油,DCS系统有助于实现精细化管理,控制成本。结合现场运行数据,本文为冷轧废水处理项目的稳定、经济运行提供参考。(本文来源于《广州化工》期刊2013年05期）

贾亮,郑忠伟,张志宇[9]（2012）在《丙烯酸装置急冷塔顶含酸废水回收利用》一文中研究指出深入研究丙烯酸装置工艺流程后,通过工艺管线改造,将原作为废水进行焚烧处理的含丙烯酸和醋酸的急冷塔顶D140凝液,改用为配制阻聚剂的溶剂。有效降低了丙烯酸废水处理量,节约了配制阻聚剂所需除盐水,回收了凝液中的丙烯酸和醋酸,为企业增加了经济效益。(本文来源于《山东化工》期刊2012年10期）

陈锁斌[10]（2012）在《电解电容器用电极箔厂家含酸废水处理方法综述》一文中研究指出含酸废水是电解电容器用电极箔厂家所产生的一种主要污染物,排入外环境将使水体水质恶俅。含酸废水在很多国家和地区都造成了严重的环境污染,应从清洁生产的角度考虑处理及综合利用。对当前含酸废水处理技本的应用和研究状况进行了综述,着重介绍了化学中和法、离子交换法膜法等含酸废水处理中的应用。(本文来源于《新疆有色金属》期刊2012年S1期）

### 含酸废水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

探讨了在多数氯碱生产企业中存在的含酸废水量大、水质复杂、处理困难条件下的废水均衡回收利用问题,提出了含酸废水的综合利用方法,在满足生产需求的同时解决了环保问题,也兼顾了社会效益和环境效益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 含酸废水论文参考文献

[1].齐春全,辛启文,张学鹏.含酸废水资源化处理技术与应用实践[J].化工管理.2019

[2].秦涛.氯碱企业中含酸废水的综合利用[J].氯碱工业.2018

[3].马德绪.不锈钢冷轧含酸含油废水处理技术[J].环境与发展.2017

[4].王娟.萃取法回收含酸废水中盐酸的研究[D].天津大学.2014

[5].彭波.企业私建暗管偷排含酸废水[N].人民日报.2014

[6].陈治国,简小龙,吴栋.不锈钢冷轧含酸、含铬废水处理重金属污泥回收技术研究[J].工业水处理.2013

[7].张绍坤.利用物化技术处理含酸废水的技术探讨[J].中国环保产业.2013

[8].朱超华,房广耀,金立,唐花.不锈钢冷轧含酸含油废水处理技术[J].广州化工.2013

[9].贾亮,郑忠伟,张志宇.丙烯酸装置急冷塔顶含酸废水回收利用[J].山东化工.2012

[10].陈锁斌.电解电容器用电极箔厂家含酸废水处理方法综述[J].新疆有色金属.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bd527fbf0a09eabe5456da36.html