# 提高大容量汽机辅机可靠性的措施

（华电福新广州能源有限公司广州增城511300）

摘要：近年来，我国经济水平逐渐提高，电力行业得到了快速的发展，并取得了良好的成绩，而火电厂汽机辅机的优化对于电力企业的发展那来说起到了非常重要的作用。本文对火力电厂汽机辅机中的抽气设备、给水泵、加热器进行了全方面的优化，并以先进的技术手段结合火力电厂发展状况进行设备优化，只有这样才能提升汽机辅机设备的运行质量，为电力行业的健康、可持续发展提供良好的保障基础。

关键词：火力发电厂；汽机辅机；优化运行

1汽机辅机种类

现阶段，我国火力电厂在发展过程中所使用的汽机辅机设备主要由抽气设备、冷却设备、凝汽设备这三部分组成，不同设备功能存在着很大的差距，对于火力发电厂的发展来说也起到了不同的作用，主要体现在以下几点：

（1）抽气设备。抽气设备在运行期间主要由容积式真空泵抽气机与射流式抽气机组成。其中的容积式真空抽气机在实际运行期间主要通过液环与离心这两种模式为主，这对于抽气设备的正常运行来说提供了良好的保障基础。而射流式抽气机器、在实际运行期间可以通过蒸汽机进行气体喷射，增加整个抽气设备的蒸汽压力，使抽气设备的气体膨胀。另外，射流抽气设备在运行期间还可以通过水压的形式进行设备控制。不管是哪一种抽气设备，对于火力电厂的发展来说起到了非常重要的作用，使用起来也非常方便、维修便捷、成本较低。

（2）冷却设备。火力发电厂冷却设备主要由开放式与封闭式这两部分组成，对于火力发电厂的发展来说起到了非常重要的作用。其中的开放式冷却设备主要以直流电源系统为基础运行操作；而封闭式冷却设备是一种循环供水系统，主要由喷水池、冷却水箱组成。其在实际运行期间需要在8℃～10℃的水温中进行合理控制。对冷却的水温来说，可以将其控制在5℃～10℃左右，这不仅可以提升设备的运行质量与效率，同时还能减少设备的操作成本，提高火力发电厂的经济效益，促进其快速发展。

（3）凝汽设备。凝汽设备主要由循环、冷凝器、抽水设备、凝结水泵组成。其中的凝汽设备在实际运行期间，制冷剂在回收制形进行循环控制，并在真空的情况下进行冷凝水控制，为整个汽机辅机设备的正常运行来说提供了良好的保障基础。当凝汽设备在运行期间涡轮排气处于真空状态时，那么就可以有效的提升火力发电厂的生产质量与效率，为火力发电厂的发展来说提供良好的保障基础。当凝汽设备出现较为严重的符合变化状态时，那么整个设备在运行期间可以有效的回收整个设备排放出来的气体。

2汽机辅机的发展现状

2.1火力发电过程中汽机辅机的整体性能不高

日益增加的用电需求对火力发电的效率提出了更高的要求，汽机辅机在其中发挥着决定性的作用，对汽机辅机性能的提升就显得尤为的重要。从我国的火力发电工作的现状来看，虽然我国已经在火力发电方面投入的大量的实验精力，但是就汽机辅机的性能提升方面成果还不尽如人意。火力发电目前发展状态还不够成熟，火力发电处于分隔的地区发电，没有形成火力发电系统网络，但是如果未来火力发电同管网建设结合起来，目前的汽机辅机性能状态将无法满足火力发电的需求，会对火力发电的进行产生障碍。

2.2汽机辅机的运行方式有待优化

现代社会的用电需飞速上升，用电方式也不尽相同。求不同的用电需求需要采取不同的发电供电方案，对汽机辅机运行方案有不同的要求，要进行适当的选择。然而，目前我国的火力发电厂中汽机辅机各方面的实际条件有限，无法对运行方案进行有效的优化，这就对汽机辅机的运行产生了许多问题。在实际的火电廠汽机辅机管理工作当中，管理人员根本无法根据实际情况制定最有效的汽机辅机运行方案，汽机辅机的运行和维护工作缺失，对火力发电厂的正常运行产生了一定的影响。

3火力发电厂汽机辅机优化措施

3.1给水泵的优化

火力发电厂在发展过程中所使用的给水泵对于发电厂的发展来说有着非常重要的作用，常见的给水泵设备主要由变速给水泵与定速水泵这两种模式组成。其中的变速给水泵主要根据火力电厂在发展状况对给水泵的平移速度进行合理控制，做好火力发电厂设备运转速度的控制工作；而定速给水泵在实际运行期间主要根据锅炉的运行状况进行锅炉的水阀门进行控制。如果给水泵在实际运行期间，给水泵处于一种低负荷的状态运行，那么对火力电厂给水泵阀门就会造成很大的损失。要想从根本上解决这一问题，就应该优化给水泵设备，做好阀门定速与变速的控制工作，将给水泵设备进行有效的调节，改变现有给水量，从而保证其可以在低负荷状态下节省水资源，提高火力发电厂经济效益，促进自身快速发展。在给水泵实际运行期间，应该做好给水泵启动泵的控制工作保证其3000r/min中处于中速运转的状况，这从而减少给水泵的消耗量。

3.2循环水泵的优化

在火力发电厂汽轮机组与冷却水温度一定的情况下，应该做好凝汽器压力的控制工作，保证给水泵的压力会随着循环系统中的水流量的变化全过程进行合理控制，只有这样才能减少机组在实际运行时出现能源过分损耗的现象发生，为整个设备的稳定运行提供良好的保障基础。

汽轮机组中的冷却水温度对于整个循环给水泵的能耗来说也有着非常重要的作用。当给水泵中水流量处于逐步加大的状态时，那么给水泵的能耗就会有所提升，并在一定程度上降低整个凝汽器的压力。在给水泵实际运行期间，要想保证其可以顺利进行下去，并将自身的功能、价值体现出来，就应该将现有给水泵运行方式进行合理控制，并将其通过循环运转的形式进行功能流量、汽轮机组压力等进行合理测试，掌握循环给水泵负荷机组的循环水温变化的控制工作，保证其可以在最佳的水温状况下运行，降低整个给水泵的负荷压力。

3.3回热加热器的优化

加热器设备对于火力电厂中各个类型机组的散热以及回水来说有着非常重要的作用。在汽机辅机设备实际运行期间，要想提升身的运行质量，保证设备可以正常运行下去，就应该做好汽机辅机加热器运行数量与设计方案的控制工作，保证二者一致，只有这样才能为加热器的优化工作提供领好的保障基础。如果加热器在运行期间出现故障问题，那么机组就应该及时关闭出现故障的加热器，并做好火力发电厂加热器运行状况的控制工作，找出其在实际运行期间存在的不足，并及时为其制定有效的解决对策，缩短加热器在运行时出现支路威胁范围。在对回热加热器优化过程中，可以根据加热器设备的运行状况制定出一项科学、合理的优化措施，确定蒸汽设备中的冷却、疏水冷却特点等，之后再对其进行U形管板卧式与倒立式的形式进行高压加热，合理控制加热范围。在蒸汽冷却之后，可以对其进行给水加热，保证疏冷却系统在运行期间可以有效的提升水温度，保证接下来所开展的抽气工作可以顺利进行下去。另外，加热器在实际运行期间还应该做好加热器压力除氧器以0.3%的比例进行蒸汽排放控制，减少其在实际运行过程造成的损失。

结束语

随着社会不断的发展，我国经济水平逐渐提高，各个领域得到了快速的发展，这对于电力行业来说也不例外。火力发电厂是电力行业在发展过程中重要组成部分，是工业社会电力主要来源。而汽机辅机是火力发电厂中不可缺少的一部分，其的运行水平会直接影响发电的产量与质量，对于电力企业的发展来有着非常重要的作用。

参考文献

[1]李大为，李毅.火力发电厂汽机辅机现状及优化策略[J].电子世界，2016（23）.

[2]单振宇.火力发电厂汽机辅机的优化运行[J].科技与企业，2014（20）.

[3]王瑞斌.火力发电厂汽机辅机的优化运行[J].科技与企业，2017（11）：88-89.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bdd6048548398bb235cfe692.html