# 压力流量监测论文-宋云寒,孙天佑

导读:本文包含了压力流量监测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:单片机,压力传感器,流量传感器,防漏节水

### 压力流量监测论文文献综述

宋云寒,孙天佑[1]（2019）在《基于压力流量复合监测技术的智能化防漏节水控制系统》一文中研究指出本文针对建筑内停水后忘关闭阀门,管道渗漏水现象较为严重,个人不良用水习惯导致的用水量过大的问题,提出了一种以单片机为核心的基于压力流量复合监测技术的智能化防漏节水控制系统设计方法。硬件设计部分本文论述了系统总体硬件电路设计、压力及流量传感器硬件电路设计、无线通信硬件接口电路设计,软件设计部分给出智能控制端和遥控播报端主程序的工作流程图。本设计的实际性能通过后期使用得到验证,达到了预期的效果。(本文来源于《科技视界》期刊2019年03期）

翟振起[2]（2016）在《深圳北线引水工程输水管道压力流量实时监测报警系统建设方案》一文中研究指出北线引水工程和龙茜供水工程是深圳西北部区域的供水生命线。本文介绍了深圳北线引水工程输水管道压力流量实时监测报警系统的建设内容、设备配置要求、信息管理系统,该系统的建成对北线引水工程输水管线的基础数据、实时运行情况、日常维护进行统一管理,在信息采集监测系统建设的基础上,实现重点输水管线工程的运行情况进行实时监测、统一管理,提高北线引水工程输水管线工程建设、运行维护的管理水平和安全生产管理。(本文来源于《建设科技》期刊2016年13期）

张志东,李淼,周强,任建,王双威[3]（2012）在《基于压力监测技术的油井泥浆密度和流量的控制》一文中研究指出设计采用双压力传感器组合的方法构成一种压差式泥浆密度测量设备。假设两个压力传感器之间的钻井液密度是一样的,要确保每一组压力采集间隔内,井底流体都能循环至两个压力测量点以上的位置,又要考虑对压力传感器灵敏度的要求不能过高。借鉴地面传感器和国外综合设备流速测量的方法,可以使用节流原件两端的压力差在线计算井下泥浆的环空流量。在接近钻头处安装包含该节流元件的设备,泥浆流经节流元件就会产生压力差,将节流元件两端作为两个压力测量点,就可以得到节流元件两端的压差值,计算出环空泥浆的流量和流速。(本文来源于《油气田地面工程》期刊2012年04期）

牛新年,王宇,郜国喜[4]（2011）在《试井与永久压力流量监测资料在塔里木碳酸盐岩勘探开发中的应用》一文中研究指出试井曲线是储层动态特征的反映,不同的储集类型对应着不同特征的试井曲线。塔里木盆地碳酸盐岩储层试井曲线类型多且复杂,与传统的双孔介质油藏试井曲线特征不完全一样,解释的常规参数地质意义不明确,在不同的区带、不同的沉积相带、不同的储层岩性段、不同的地质储集条件下可能具有相同的试井曲线类型;在相同的区带、相同的沉积相带、相同的储层岩性段、相同的地质储集条件下可能具有不同的曲线类型;由于测井等静态资料仅反映了井周附近的储层而无法对外围储集空间进行预测;而试井却反映了井周以及其外围储层的宏观特征,因此本文综合应用地质、测井、钻井、地震等多种静态资料与试井动态资料的结合,探寻了不同的碳酸盐岩储集类型与不同的测试曲线之间的对应关系,形成了不同储集类型的储层试井解释方法,正确地认识了碳酸盐岩储层储集类型,丰富了地质认识,为试油生产提供了决策支持,节约了试油成本,结合静态认识,使得试井解释的结果更加可靠,解释的参数意义更加明确。由于缝洞型碳酸盐岩油气井生产的大多数为定容油气藏,初期产量高,产量递减快,因此可利用连续压力流量监测资料来进行产能预测、解释储层参数、计算动态储量。利用连续压力流量监测资料的进行产能预测,不但充分考虑了生产动态中反应油藏生命特征的压力的变化特点,而且解决了常规分析技术中压力等信息须保持稳定的局限性,有着更强的适用性,其分析结果也更加准确;利用连续压力流量监测资料和现代试井分析技术相结合的方法解释碳酸盐岩储层参数和动态储量,其解释参数可靠性较高,具有一定的推广应用价值。(本文来源于《油气藏监测与管理国际会议论文集》期刊2011-10-20）

张如意[5]（2009）在《自发电式注水井压力流量监测系统的研制》一文中研究指出大庆油田已进入高含水油田开发期,注水是保持油层压力、提高原油产量的重要手段之一,注水效果的优劣在很大程度上决定了油田的生产效率。注水井的在线监测能够衡量注水效果、调整注水方案、提高注水效率、降低注水成本。鉴于项目的重要意义,注水井实时在线监测已经成为黑龙江省大庆油田“建设数字化油田”的重要组成部分。本论文提出一种自发电式注水井压力流量监测系统的研制方案,加工出了一套样机。可以在无外部能源的条件下,实现注水井的远程压力流量监测。安装简便,具有极强的现场适应性。利用压力平衡的方法解决了高压动密封问题,成功进行了密封试验。根据FLUENT有限元分析,计算了力学参数,设计了曲面叶轮叶形,为系统动力学建模提供了计算样本。完成了发电机及其对接机构的设计,以直形叶面叶轮模型形式为基础,建立了曲形叶面叶轮流量计的动力学模型,分析了叶轮流量检测工作特性的影响因素。得到了流量检测的理论特性曲线,为机械结构改进提供了理论上的指导。完成了控制系统的研制,包括下位机和上位机软硬件设计和控制方法的设计。解决了自发电能量持续稳定可靠供应的问题,选择了合适的压力传感器和无线传输模块,实现了压力流量检测数据的无线传输。设计了实验室标定实验,编写了压力检测程序单片机流量检测程序,完成了流量检测的标定。实验证明,流量测量误差控制在3.5%以内,理论上压力测量误差为0.5%以内。进行了理论数据和实验数据之间的误差分析,对系统的改进提供了理论和方法上的探索。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2009-06-01）

马健[6]（2007）在《长输管线压力、流量监测试验研究》一文中研究指出1·系统特点及原理猎隼SAKER-Ⅱ型输油管道泄漏报警及定位系统操作简单,可实时动态显示两站的流量、压力数据和曲线,并能对数据进行检索,当发生泄漏时,可自动报警且报警后可手动定位核实。该系统由采集系统、数据发送系统、数据分析处理系统叁大部分组成。其通信方(本文来源于《油气田地面工程》期刊2007年05期）

李寿增[7]（1993）在《引水压力钢管流量监测和保护装置的探讨》一文中研究指出前言水轮发电机组的效率特性是水电站经济运行的重要依据。要获得机组效率,需对机组的输出功率、工作水头和过水流量进行监测。这当中最关键和最困难的是流量测量,对大流量进行准确的测量是国际公认的技术难(本文来源于《黑龙江电力技术》期刊1993年03期）

许福玲,雷成旺[8]（1989）在《一种用于压力管路的流量监测装置》一文中研究指出一、引言随着对液压系统可靠性要求的提高,特别是诸如集中油源系统等大型液压系统的增多,液压系统和元件的状态监测及故障诊断逐渐显露出其重要性,而计算机技术的发展则为其提供了可能。由于液压泵是系统的“心脏”,要实现对整个系统的监测和诊(本文来源于《液压与气动》期刊1989年02期）

### 压力流量监测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

北线引水工程和龙茜供水工程是深圳西北部区域的供水生命线。本文介绍了深圳北线引水工程输水管道压力流量实时监测报警系统的建设内容、设备配置要求、信息管理系统,该系统的建成对北线引水工程输水管线的基础数据、实时运行情况、日常维护进行统一管理,在信息采集监测系统建设的基础上,实现重点输水管线工程的运行情况进行实时监测、统一管理,提高北线引水工程输水管线工程建设、运行维护的管理水平和安全生产管理。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 压力流量监测论文参考文献

[1].宋云寒,孙天佑.基于压力流量复合监测技术的智能化防漏节水控制系统[J].科技视界.2019

[2].翟振起.深圳北线引水工程输水管道压力流量实时监测报警系统建设方案[J].建设科技.2016

[3].张志东,李淼,周强,任建,王双威.基于压力监测技术的油井泥浆密度和流量的控制[J].油气田地面工程.2012

[4].牛新年,王宇,郜国喜.试井与永久压力流量监测资料在塔里木碳酸盐岩勘探开发中的应用[C].油气藏监测与管理国际会议论文集.2011

[5].张如意.自发电式注水井压力流量监测系统的研制[D].哈尔滨工业大学.2009

[6].马健.长输管线压力、流量监测试验研究[J].油气田地面工程.2007

[7].李寿增.引水压力钢管流量监测和保护装置的探讨[J].黑龙江电力技术.1993

[8].许福玲,雷成旺.一种用于压力管路的流量监测装置[J].液压与气动.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bddce30a5b124bd22808dec8.html