# 公路工程沥青路面施工技术和质量控制分析吕首锋

浙江越达交通工程有限公司浙江省绍兴市312500

摘要：在最近的几年中，由于我国经济的飞速发展，公路建设项目日益增多，使得人民对于公路质量以及公路的作用产生了巨大的需求；而道路作为城市的血管，影响着整个城市的运行。因此，为了避免因道路的原因阻碍城市发展的情况出现，对于公路工程沥青路面的施工技术与质量控制就显得格外重要了，这对稳定路基建设、延长道路使用寿命都有着良好的改善作用，也更符合经济发展的需求。

关键词：公路工程；沥青路面；施工技术；质量控制

目前在中国，沥青路面十分普及，到处都可以看到沥青所铺就的路面，因为其本身的材料较易获取，成本低廉，而且在近几年中，已经广泛的开始在非城区地方使用。使用了沥青所铺就的路面本身因为强度大的特性，即便车流量很大也可以轻松应对，不会发生坍塌、凹陷等问题，即是是经过了大量的摩擦、碾压，表面的摩擦效果也十分拔群。

一、沥青路面施工所需准备的监控

原材料质量的控制。作一切施工的基础，工程所需的原材料将直接影响整个工程的质量，如果原材料不过关的话，之后所有一切的工作都将是白用工，根基上的不合格是无法弥补的，隐患也将无穷无尽。因此，对于原材料的选购应当进行严格的处理，竭力避免一切为了克扣预算进而实行的以次充好，从源头上为沥青路面施工把关，并且严格要求相关人员在原材料进场后将数量与质量数据详细记录并加以上报，并加以相应的措施妥善保管，全面杜绝原材料质量问题对沥青路面施工的影响。

二、沥青路面施工方案的控制

在完成了勘探工作之后，沥青路面的建造单位就要根据实际调查数据情报结果，结合公路建设的法律规定与施工标准，综合各个方面的影响，并在此基础上选用对应的方法，对于方案进行详尽的设计。除此之外，为了使路面的使用寿命以及实际质量有所保证，应该提高对于工作人员的相关技能培训，加大教育力度，提高员工实际水平，大力提升沥青路面的实际质量与使用效果，并且对于学习结果进行阶段性考核，以此来检验实际学习的成果，并对于考核没有通过的人员予以禁止单独上岗工作的处罚。

三、公路工程沥青路面施工技术

3.1混合料配比

当完成施工设计后，应将各施工材料进行全面准备，以便于混合料的预拌，明确拌和温度与拌和时间等信息，为保证混合料更好进行拌和工作提供有力帮助。在实际拌和过程中，供料具有平衡性，以实现拌和效果得到全面提升。而取样工作的开展，则应对其给予抽屉试验和结果分析等操作，只有达到设计规范标准，才能为摊铺、碾压质量提供有力保障。

3.2路面摊铺

在该项工程实际施工时，沥青摊铺工作需要按照缓慢和均匀的原则进行，使其连续完成所有操作，其速度控制标准为：最佳时间为2～6m/min，同时，此项工作还应在专业人员的指导下进行，避免摊铺出现中断等情况，当完成摊铺工作后，仍需对路面质量进行及时检查，以保证整个施工环节满足规范标准，针对混合料出现的散乱和坑槽路段，需要对其给予再次摊铺，直至符合规范标准即可。在整个过程中，每隔5m左右距离，应合理设置钢丝支架，其直径应超过6mm标准值，而钢丝拉力需要控制在800N左右，以便于摊铺质量得到有效控制。

3.3路面碾压

路面完成摊铺工作后，通过压路机开展碾压施工，其速度控制为每小时2～4km/h期间，而碾压流程包括初压与复压、终压，各环节需要在施工人员正常指导下，更好满足碾压质量标准。在该工程实际施工中，初压，选择13t压路机（双钢轮振动压路机）进行静压与振压，各一遍，其速度维持2km/h。采取连续摊铺的方式进行；复压，选择25t压路机（两台，单钢轮振动压路机）进行振压，共三遍，速度维持3km/h，然后选择30t压路机对其柔压三遍，速度维持3km/h；终压，13t压路机（双钢轮振动压路机）进行静压一或二遍，其速度保持3km/h。对于相近碾压带，需要对碾压轮的宽度进行具体控制，确保碾压质量的提高。当路面维持稳定状态后，且表面呈现平整形态，才可停止碾压。

3.4路面压实

为了保证沥青路面整体质量得到提升，除了需要按照施工流程进行，还应认真完成混合料的配比工作，保证混合料达到质量标准。另外，对混合料的压实进行有效控制，可以保证路面的压实度达到设计标准，属于施工过程重点注意事项，如果某项环节出现问题，则会造成路面质量不断下降，影响公路工程的正常使用。对于该项工程而言，对压实设备进行合理选择，严格按照碾压工艺标准，不仅可以更好满足压实标准，而且还能防止混合料出现缝隙，使其路面耐久性、压实度得到有效提高。

3.5接缝处理

当路面实际施工时，出现纵向和横向现象相对比较常见，需要施工人员对其给予高度重视。纵缝需要选择2台摊铺机对其进行处理，并留有10～20cm左右的空隙，无需压实。如果摊铺层存在5～10cm左右重叠区域，则需要通过热接缝的方式对其进行跨接碾压，以完成接缝处理工作；横缝则以平接缝的形式进行，通过锯缝机完成切割铲除工作，此项工作开展前，应先对接缝处进行粉尘处理后，然后将沥青合理应用其中，并对其进行摊铺工作，最后借助钢筒形式的压路机进行横向碾压，使其施工质量得到全面提升。

四、公路工程的沥青路面质量控制措施

4.1加大材料质量控制力度

在施工前期，相关人员需要认真做好材料检查工作，并对其进行全面检查与验收，保证原材料满足施工质量标准。与此同时，对施工材料进行采购时，还应对各方面质量因素进行分析，以及经济因素等，只有保证材料质量符合施工标准的基础上，才能降低材料的采购成本。针对进入现场的原材料，还应对其给予抽样检查，以保证材料质量的合格性。

4.2对混合料进行质量控制

对混合料进行拌和时，对拌和温度等情况进行掌握，有助于集料级配维持稳定性，且干湿程度满足合格标准。而当对混合料温度值进行具体设置后，还需要按照配合比标准、施工要求，严格控制沥青的实际含量，保证该项工程的正常进行。另外，工作人员应该加大观测力度，对沥青变化情况进行及时了解，一旦发生异常情况，需要及时采取措施对其给予处理，从而保证路面施工质量。

4.3施工质量的检测、评定

沥青路面实际施工中，施工质量的检测、评定属于重要工作内容，同时也是提高工程质量的关键，其中检测工作具体包括：混合料的温度和原材料检测等，意在及时发现路面存在的质量问题，然后采取动态管理的方式，全面分析检测数据，进而科学制定相关处理措施。而评定工作的开展，可以对日常施工进行正确指导，同样可以改善路面整体质量。

五、施工过后的养护工作

在水泥沥青路面正式投入使用前期，应进行适当的养护，养护工作应依据实际天气条件、工程规模和施工质量开展，具体从以下三方面开展：避免水泥沥青路面损坏，在沥青路面完全硬结前期，应设置针对性的防护措施，避免出现踩坏的现象；有效控制硬结速度，为有效控制路面的硬结速度，可以在路面表层覆盖稻草、水泥袋等，避免快速硬结，紧密结合天气情况，喷洒适当的水分，也可喷洒过氯乙烯溶液。填补裂缝，如若在路面中出现较小的裂缝，可借助沥青进行填补，如若裂缝较大，应使用混凝土再次浇筑。

结语：

现如今，由于沥青路面造价低廉且通用性良好，安全有保障，因而已经被广泛的使用，随着我国快速发展，对于作为城市血管的道路不管数量上还是质量上都有了更为严格的要求，并且道路安全事关每一个家庭的幸福，因此对于沥青路面的施工技术以及质量控制一定要做到严格、严谨，毫无纰漏，为我国的经济发展提供一个良好的交通平台。

参考文献：

[1]陈晨.高速公路沥青路面施工技术及其质量控制分析[J].建设科技.2016（23）：101-102.

[2]谢莎.沥青路面施工存在问题与对策探究[J].山西建筑.2016（35）：56-57.

[3]栾冬玲.公路工程水泥混凝土路面施工的质量控制分析[J].城市建设理论研究（电子版）.2016（34）：23-24.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/be3561e8008be68d9ee069f0.html