# 农网供电系统的电压无功管理措施探讨

（高唐县光明电力服务有限责任公司252800）

摘要：造成农网供电系统效率低下的根本原因就在于电压质量不高。而想要改善这一问题就必须深入研究无功功率与电压之间的密切关系，持续强化无功管理，促进农网供电系统的电压无功管理质量与效率，满足农村用电量和供电质量要求越来越高的现状，确保农网供电系统电压高水平，也实现对无功潮流分布的有效优化过程。鉴于此，本文就农网供电系统的电压无功管理措施进行了简要分析，以供参阅。

关键词：农网供电系统；电压无功管理；措施

引言

农村电网即为农网，作为电力系统运行的终端环节，其供电具有稳定性与可靠性特点，关乎着农业生产与农民日常生活质量。但是在实际调查中发现，受到多种因素的制约，农网供电质量难以符合规定标准，使各项农业工作的开展受到严重阻碍。产生该种现象的原因为：农网电压质量较低。若要提升农网电压质量，则需对农网供电系统电压无功管理工作进行严格化控制。

1农网供电系统的电压现状分析

近年来，随着社会主义新农村建设进程的不断加快，农民的生活水平较之以往有了明显改善，用电量也随之大幅度增加，特别是在政府出台家电下乡的政策之后，大部分农户家中都新添了很多家用电器，农村的整体用电量急剧攀升，这对农网的供电可靠性提出了更高要求。然而，长期以来，受各方面因素的影响和制约，如农电管理体制陈旧、农网投资较少等等，从而导致了农网的建设水平非常一般，加之农网处于整个配电网的最末端，使得农网的技术水平非常落后，供电能力也严重不足，具体体现在以下几个方面：（1）农网当中的供电设备老化程度异常严重，大量不合格的高低压线路在农网中仍然随处可见，同时配变的容量选择不合理，功耗过大，相关的辅助配套设施也极不完善，这在一定程度上影响了农网供电的可靠性、安全性、稳定性和经济性。（2）农网的整体网架结构不合理，与城网相比显得过于薄弱，其中也存在各种各样的问题，比较典型的有负荷分布情况不均匀、供电半径较长、可靠性偏低、用户用电质量差、线损高、功率缺额等等。（3）农网的管理体制不健全，经济利益方面的矛盾冲突非常严重，重复建设的现象也是随处可见，这非常不利于电网整体功效的发挥。（4）大部分农网的用户数量较多，地域比较分散，同时每户的用电负荷相对较小，致使农网供电效率偏低，且电能质量也相对较差。（5）农网整体负荷密度小，负荷峰值与谷值之间的差距大，并且负荷具有非常明显的季节性。同时，农网的分支较多，线路多成分散状，自然功率因数偏低，极容易受到自然条件的影响。

2农网供电系统的电压无功管理技术分析

农网供电系统存在3点关键指标：即电压、频率与波形，它们也是衡量电能质量的重要指标。在这其中，电压需要重点关注，因为它能够直接对农业生产造成影响，保证农业生产增产增效，有效控制网损。良好的农网供电系统电压能够控制电力系统稳定运行不受任何威胁，更能避免连锁跳闸问题。如果无法有效控制电压，就很可能出现电力系统运行不稳，甚至导致大面积停电事故发生。当前造成农网供电系统电压质量下降的本质原因就在于系统本身出现了无功功率不足或分布不合理的情况，这就说明无功功率与电压质量之间是存在相当密切关系的。当然在农网供电系统中，除了传统的有功电源以外，还存在无功电源，无论是有功还是无功电源基本都分布于变电站之中，例如无功补偿器、电容器等等其中都存在有功及无功电源。就以无功电源为例，它存在于农网供电系统中的主要原因就在于它拥有大量无功负荷，由于绝大部分用电设备都需要在运行过程中消耗无功功率，所以实际上该部分的无功功率消耗量会大于有功功率。同时由于无功与电压之间关系相对密切，所以如果单纯对电压进行调整可能会只针对无功实施优化但无法达到系统所需要达到的理想做功效果。为了实现系统电压无功管理的有效优化，需要对其电压进行调整，即做到无功优化。一般来说，变电站会对电压无功进行有效调节，按照无功功率容量的具体多少来确定电容器组的投退数量，实现投退电容器与无功优化两方面内容的有效配合与补充，实现电压无功有效控制，确保农网供电系统的电压质量合格。再一方面，考虑到农网供电系统中农业用户的用电功率因素多分布于0.6~0.9区间范围，所以可能导致系统处于滞后运行状态，此时农网供电系统是无法满足0.9以上系统稳定运行功率因数要求的，这间接提升了对供电质量的实际要求。为了确保农网供电系统电压无功管理始终保持合格水平，就要对其无功潮流分布进行有效优化，保证系统安全、稳定运行的同时也提高了农网供电系统的供电质量。

3农网供电系统的电压无功管理优化有效途径分析

3.1扩增农网供电系统功率因数

农网供电系统功率因数的增加，无需对补偿性设备进行利用，而是通过用电设备无功功率降低的方式，在形式上属于经济价值最为合理的功率因数增加方式。例如：配电容量改善与优化、配电运行模式改变等方式，可实现配电负载降低的目的；撤配电和并配电、换配电与停配电等方法，为配电负载最小值目标的构成奠定基础，从而为农网供电系统功率因数的增加提供数据支持。

3.2加强计量装置管理

尽量选择统一标准且等级严格电能表，严禁不合格产品投人工作；强化计量装置的合理配置，具体结合农户设备容量与负荷性质、变化特点，对计量装置进行科学配置，确保计量装置可在较高负载率情况运作，提升计量精准性；大力推广应用新型电能表与长寿命的电能表，并适当应用集中抄表系统，渐渐取代旧式电能表；在农网供电所内，设立专（兼）职的计量管理员，使之负责日常计量装置管理；对于农户用电计量，尽量使用电能表户外集自然功率因数较低，易受中安装管理模式，从而在方便管理的同时，减少窃电情况的出现；对农户表计实施定期校检，尤其是需强化对故障表计的管理与更换，做好农村表卡档案管理，杜绝用电黑户出现。

3.3对补偿设备容量进行优化

按照《农村电网电压质量和无功电力管理办法》、《电力系统电压和无功电力技术条例》相关规定，针对补偿设备容量优化问题，可采用以下几种手段：首先，将分散补偿作为容量优化的核心，对农网供电系统变电站集中补偿、分散补偿等问题进行综合；以变电站低压补偿作为补偿的中心，对变电站内调压、降损情况进行系统化整合。其次，关于现阶段农网变电站新建和改造工作，其电压基本为110kV、35kV两种，若在特殊情况下，存在10kV农网变电站。对此在进行农网变压器优化工作中，应充分结合农网补偿设备的实际情况，以此解决农网供电系统电压无功功率管理状况，确保农网运行终端电压传输质量。

3.4强化日常管理

在日常管理中，重点督促不达标农户，使之明白无功管理的必要性与重要性，而对于不支持力率调整电费农户，可通过口头讲解、书面宣传等方式对农户进行教育，实施无功补偿，对于违反电能质量管理规定且拒绝补偿的新装用电户，是做好送电把关工作，直至其意识到无功补偿的重大作用而自觉补偿为止。在农网中，超期服役电容器就像一颗定时炸弹，随时威胁着配电供电安全，农管理员需逐步完善无功补偿装置投人使用档案，动态监测其运行情况，第一时间发现并解除电容器在实际运动中存在的各种不安全隐患。

结束语

综上所述，农网电压无功管理，属于一项系统且复杂工作，需要从多方面人手，改革技术手段，优化日常管理措施，以此来逐步提升农网供电电压的质量，从而在为农电企业带来经济效益的同时，推动我国农业发展，加快我国社会主义新农村的建设。

参考文献：

[1]姜寒姣.探索农网供电系统的电压无功管理[J].电子世界，2014（10）：502-503.

[2]江海涛.农网供电系统的电压无功管理探讨[J].广东科技，2013（24）：62，70.

[3]孙晓静.基于如何促进农网供电系统电压无功管理的研究[J].城市建设理论研究（电子版），2013（13）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/be45d4dd56f0fe7c1e13ea40.html