# 机电设备在建筑安装施工中的问题和解决对策詹国良

詹国良

杭州尼罗河置业有限公司311215

摘要：机电安装是建筑施工中的一项重要内容，也是建筑工程中必不可少的一部分，影响着建筑工程质量，也影响到人们的居住环境。随着经济社会的不断发展，机电安装在国内发展十分迅速，机电设备具体的安装步骤十分复杂，包含许多程序，囊括了许多工种，对于施工质量和施工管理都有严格要求。为了适应现代社会的发展要求，机电安装技术水平也不断提高，但还存在着一些问题。本文联系实际，介绍了建筑机电安装中的一些常见问题，结合建筑机电安装的特点进行分析，并对建筑机电安装中的问题进行探讨，提出解决对策。

关键词：建筑工程；机电设备；安装措施

随着科学技术的发展，各领域对科技的要求越来越高，机械化在各行各业中的应用程度得到大大的提高。建筑行业在21世纪迎来了良好的机遇，获得了前所未有的发展，质量与品质成为建筑行业立足的根本。建筑机电设备安装作为建筑工程施工的重要组成部分，其施工的质量对整个建筑工程起着重要的作用。建筑机电设备安装是一项对施工技术有着严格要求的工作，一旦安装质量存在问题，那么将直接影响建筑工程质量，影响人们的生活质量，既不利于企业形象的维护也不利于百姓良好口碑的形成。加强建筑机电设备安装质量，是促进建筑企业发展的重要举措。

1机电设备在建筑安装施工中的特点

1.1涉及的领域广泛

机电设备在建筑安装中会涉及到很多领域比如电气工程、电子工程、机械工程等。随着社会的发展，现代工程机电设备的选择上更加注重安全、高效、环保的要求。在此情况下，建筑机电设备在进行安装时逐渐实现了和环保工程、安全工程以及污染处理等工程的结合。

1.2施工工期紧张，施工任务繁重

机电设备在建筑安装中为了节约成本会将工期进行无限制缩短，这种工期的缩短加重了施工任务的负担。另外，由于施工现场实际情况的变化，机电设备的建筑安装施工经常调整施工方案，施工方案的随意调整也导致施工工期紧张，施工任务繁重。

1.3施工技术含量高

随着科技的发展，机电设备的建筑安装施工中越来越多的采用了新的材料和新的设备，这些新材料、新设备的出现为建筑机电设备的安装工程提出了更高的要求。因此，机电设备在建筑安装施工中施工技术需要不断提升。

2机电设备安装施工中常见问题

2.1基础机电设备施工问题

在整个建筑施工中，机电设备安装工作不是一个独立的工作，而是与整个建筑施工都有密切的关系。所以机电设备安装容易受到建筑施工情况的影响，给机电设备安装带来一些隐患。首先，螺栓预留孔洞的问题。在建筑物基础结构施工完成以后才能进行机电设备的安装工作，机电设备连接最基础的配件安装工作就是螺母、螺栓的安装，其安装要根据建筑基础施工工作预留的螺栓孔洞位置进行，但是由于施工差异性会导致预留孔洞的不准确以及偏差过大的现象，这些都会导致机电设备安装问题的产生。其次，基础强度问题。机电设备安装后，初期运行期间会产生振动，这就要求设备安装时要按照设计意图加强基础安装强度，避免振动引发的设备松动，出现掉落造成损坏。最后，设备安装位置标高问题。在机电设备安装中，需要在基础施工中对机电安装位置进行标高，以此来保证机电设备安装位置的准确性。但是在实际的基础施工中，存在标高位置不准确的现象，这就造成机电设备安装部件位置不符合图纸要求，需要调整，造成机电设备安装施工的问题的产生。

2.2电气设备安装的问题分析

首先，对隔离开关进行安装的过程中，因为存在很多工人操作不规范的问题，因此动静触头的接触压力变小，面积也变小，这样就会造成一些接触面的氧化反应，接触面的电阻也会不断的增加。在持续通电的电阻中产生的热量会把触头破坏，进而引起电力事故，产生危险。其次，断路器的安装出现错误。如果断路器的弧触指和触头之间的装配出现了错误，那么接触的压力以及电力安装插入的形

成和分合闸的速度等等就会发生变化，和要求的之间出现误差，由此也导致触头的热度过大，熄弧时间变长，让绝缘体的压力在一瞬间增加起来，最后导致路由器发生爆炸现象。安装中一些工人因为安装和检查修理都不是非常仔细，因此如果电流互感器的绕组电路出现了中断的现象，那么就会产生较高的电压，对设备

和人员之间的安全都产生非常大的威胁。如果载调压装置在安装过程中没有按照既有的规定来那么就会让一些杂物混入到机构卡机内，导致电力事故的产生

3机电设备在建筑安装施工中的解决对策

3.1遵循一定的机电设备安装原则

首先，机电设备设施的选择要按照机电设备的要求进行合理选择，重点要选择经济效益和实用价值同时具备的设备；其次，机电设备的安装要制定有效的安装计划，在顾全整体的同时进行主次分明的安装，在考虑现有机电设备建筑施工安装的具体工作情况的同时，合理的制定一个明确的施工计划。比如在施工开始

之前，对变电等有关设备进行调试，确定好电源、井架以及绞车等；再次，机电设备的建筑工程安装要遵循一定的设计规范，尽量做到节约工期、减少施工材料的使用；最后，要形成一个专业性强、责任感强的施工队伍，并对施工人员进行定期培训，加强施工人员对机电设备建筑施工知识的掌握，提升施工人员的施工素养。

3.2加强对工程材料和设备的监督

①要调整管理模式，不断提高管理水平和积累施工经验，以保证机电设备安装的顺利进行。②由于配电箱的复杂的工作原理和繁多的种类型号，所以在安装过程中，要严格进行技术审核与监督，避免出现设计的大量变更。③整个机电设备最主要的运输载体是电缆，在施工中要对电缆进行严格审查，合理分类，避免出现质量问题。

3.3对管线进行合理布置

在对建筑机电进行安装的过程中，安装施工人员应该先对建筑的照明电路、消防喷淋管道、电器线槽以及通风空调管道等进行详细了解的基础上，对管线的布置进行合理设计，尽可能不居中对电器线槽、通风主管道以及喷淋主管道等进行布置，为建筑机电中灯具的安装预留出足够大的安装空间，以保证其能够顺利

进行安装。另外，为了保证机电设备安装的美观性，在对烟感探测器、风口以及灯具等进行安装的过程中，应该在安装之前进行安装布置，使烟感探测器、风口以及灯具等能够保持在同一条直线上。同时，在对酒店客房同规格的开关进行安装的时候，也应该保证其美观性，不能杂乱无章；在对卫生间卫生洁具以及五金

器具等进行安装的过程中，也应该对安装施工缝进行严格处理，避免其影响美观。

3.4加强机电安装施工工艺的管理

为了确保机电安装施工的整体性，对于安装流程和施工工艺要严格规范，尤其是安装所用的机械设备要提前确定，不能随意更换。对于大型机电设备安装要与专业人员经过充分研究分析来确定安装方式和方法，一旦确定安装计划，安装流程和安装人员不能随意更改，安装现场需要设置专职的指挥员所有人员要做好安全保护措施，另外在进行设备安装前，所有安装人员要做好安装现场分析和工艺分析，对安装的机电设备的性能、功能、特点有所了解，对于不同功能的机电设备要采用不同的安装手法，根据现场施工实际情况合理安排施工顺序，以便施工人员掌握最好的安装工艺，确保施工顺利进行。

4结语

机电工程是一个多工种、多工序、多系统的复杂施工过程，是建设工程的重要组成部分，我们应给与足够的重视，在工作中严格机电工程施工过程的质量管理和安全管理，有效提高机电工程的施工质量，做到精细化管理，使机电工程各个系统的使用功能和安全功能都有效地发挥出来。

参考文献：

[1]陈义强.建筑机电设备安装施工的主要环节及解决策略[J].建材与装饰，2018（11）：30-31.

[2]朱万浩.建筑机电安装施工质量的有效控制策略[J].四川建材，2017，43（09）：193-194.

[3]梁超波.建筑机电设备安装施工的主要环节及改进方法分析[J].江西建材，2017（11）：101.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/be745f7af9cb1db9be469f39.html