# 降露水论文-张强,问晓梅,王胜,张杰

导读:本文包含了降露水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:陆面,降露水,测量方法,观测仪器

### 降露水论文文献综述

张强,问晓梅,王胜,张杰[1]（2010）在《关于陆面降露水测量方法及其开发利用研究》一文中研究指出在系统总结以往陆面降露水观测仪器和测量方法的基础上,比较全面地分析了目前一些常用降露水观测仪器的基本特点,归纳出了几种典型的降露水观测方法,并解释了这些方法和仪器的主要科学原理,比较了它们的优缺点和适用性。同时,还提出了进一步改进陆面降露水观测仪器和发展降露水观测方法的初步思路。最后,简要探讨了开发利用降露水的技术措施和科学建议。(本文来源于《高原气象》期刊2010年04期）

问晓梅[2]（2009）在《半干旱地区降露水和蒸发特征研究》一文中研究指出本文利用中国气象局兰州干旱气象研究所定西干旱气象与生态环境试验基地野外观测场的大型蒸渗计、梯度塔、开路涡度协方差系统、辐射表和水分含量反射表等仪器观测的2004年6月～2005年5月一年的降露水、蒸发量、潜热通量、辐射等资料。研究了半干旱区陆面降露水和土壤蒸发的日变化、季节变化和年变化,并且初步分析了降露水和土壤蒸发的影响因子。通过对实验数据进行统计处理和对半干旱区降露水量与相应气象因子之间相互关系进行分析,取得如下认识:1.半干旱区降露水凝结是一个极其复杂的物理过程。多种气象因子共同影响降露水量,在所有因子中近地表的空气湿度与气温是影响降露水凝结的基本因素,而其它因子则通过修饰这两个因子而起作用。降露水日变化很明显,主要出现在夜间22时～次日上午09时,随着季节的变化,降露水量最大值出现时间逐渐推迟,秋季出现降露水的时间段最长,夏季和冬季次之,春季最短。晴天出现降露水量要远远高于阴天的,降水后一天出现的降露水量最高。降露水主要集中在9～12月份,2月份和6月份降露水量最少。秋季总的降露水量要远远高于其他季节的,可以达到3.59mm,夏季最少。2.土壤吸附水主要出现在傍晚18时～次日07时,冬季最大,秋季次之,夏季最小;全年的土壤吸附量为61.40mm,主要集中在10月～次年1月份;其主要影响因子是土壤含水量以及土壤性质。3.陆面水分分量中降水、降露水、土壤吸附水、雾水均是引起蒸渗计重量增加的因素,其出现时间不同,而且降水、土壤吸附水量远远大于降露水量、雾水量;降水对陆面水分的贡献最大,土壤吸附水次之,雾水最小。雾主要发生在秋季,在其它季节较少发生,而且主要发生在降露水发生后一天,并且多出现在阴天。雾的量较小,只有0.61mm。4.土壤蒸发的形成及蒸发强度受太阳辐射、气温、湿度、风速和气压等气象因素的影响,同时也受土壤含水量的大小和分布的影响。土壤蒸发的日变化很明显,主要出现在上午10～下午17时,主要集中在4月～次年的10月份;夏季的蒸发量和蒸发频率最大,春季次之,冬季最小,全年的土壤蒸发量可达571.7mm。蒸发皿蒸发量的季节变化特征明显,主要出现在春季和夏季,冬季的蒸发量较少,全年的蒸发皿蒸发量大约为1251.1mm;其年变化特征曲线呈开口向上的抛物线形式,在12月和1月出现最低值,4月份蒸发量最大。即蒸发量在5月～12月是单调递减的,在1月～4月是单调递增的。蒸发皿蒸发量主要受气温、地温、风速、相对湿度等气象因子的影响,与土壤含水量的关系不明显。土壤蒸发量与蒸发皿蒸发量的比值∏在9月和5月最大,11月～次年的3月最小;夏秋季最大,冬季最少。温度梯度、相对湿度、风速等是影响∏值的重要气象因子。(本文来源于《中国气象科学研究院》期刊2009-04-01）

### 降露水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文利用中国气象局兰州干旱气象研究所定西干旱气象与生态环境试验基地野外观测场的大型蒸渗计、梯度塔、开路涡度协方差系统、辐射表和水分含量反射表等仪器观测的2004年6月～2005年5月一年的降露水、蒸发量、潜热通量、辐射等资料。研究了半干旱区陆面降露水和土壤蒸发的日变化、季节变化和年变化,并且初步分析了降露水和土壤蒸发的影响因子。通过对实验数据进行统计处理和对半干旱区降露水量与相应气象因子之间相互关系进行分析,取得如下认识:1.半干旱区降露水凝结是一个极其复杂的物理过程。多种气象因子共同影响降露水量,在所有因子中近地表的空气湿度与气温是影响降露水凝结的基本因素,而其它因子则通过修饰这两个因子而起作用。降露水日变化很明显,主要出现在夜间22时～次日上午09时,随着季节的变化,降露水量最大值出现时间逐渐推迟,秋季出现降露水的时间段最长,夏季和冬季次之,春季最短。晴天出现降露水量要远远高于阴天的,降水后一天出现的降露水量最高。降露水主要集中在9～12月份,2月份和6月份降露水量最少。秋季总的降露水量要远远高于其他季节的,可以达到3.59mm,夏季最少。2.土壤吸附水主要出现在傍晚18时～次日07时,冬季最大,秋季次之,夏季最小;全年的土壤吸附量为61.40mm,主要集中在10月～次年1月份;其主要影响因子是土壤含水量以及土壤性质。3.陆面水分分量中降水、降露水、土壤吸附水、雾水均是引起蒸渗计重量增加的因素,其出现时间不同,而且降水、土壤吸附水量远远大于降露水量、雾水量;降水对陆面水分的贡献最大,土壤吸附水次之,雾水最小。雾主要发生在秋季,在其它季节较少发生,而且主要发生在降露水发生后一天,并且多出现在阴天。雾的量较小,只有0.61mm。4.土壤蒸发的形成及蒸发强度受太阳辐射、气温、湿度、风速和气压等气象因素的影响,同时也受土壤含水量的大小和分布的影响。土壤蒸发的日变化很明显,主要出现在上午10～下午17时,主要集中在4月～次年的10月份;夏季的蒸发量和蒸发频率最大,春季次之,冬季最小,全年的土壤蒸发量可达571.7mm。蒸发皿蒸发量的季节变化特征明显,主要出现在春季和夏季,冬季的蒸发量较少,全年的蒸发皿蒸发量大约为1251.1mm;其年变化特征曲线呈开口向上的抛物线形式,在12月和1月出现最低值,4月份蒸发量最大。即蒸发量在5月～12月是单调递减的,在1月～4月是单调递增的。蒸发皿蒸发量主要受气温、地温、风速、相对湿度等气象因子的影响,与土壤含水量的关系不明显。土壤蒸发量与蒸发皿蒸发量的比值∏在9月和5月最大,11月～次年的3月最小;夏秋季最大,冬季最少。温度梯度、相对湿度、风速等是影响∏值的重要气象因子。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 降露水论文参考文献

[1].张强,问晓梅,王胜,张杰.关于陆面降露水测量方法及其开发利用研究[J].高原气象.2010

[2].问晓梅.半干旱地区降露水和蒸发特征研究[D].中国气象科学研究院.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/becc596901ba69dd6976825b.html