# 建筑施工中主体结构的施工技术应用

身份证号码：45212819780814xxxx广西南宁530000

摘要：本文主要依据高层建筑常见的主体结构控制措施进行分析，针对建筑施工过程中的主体结构施工技术的应用措施进行了详细的阐述。

关键词：房屋建筑；主体结构；施工技术

高层建筑的发展迅猛，房屋建筑逐渐向复杂且功能多样的综合性体形发展，使得对应的复杂多样的结构形式出现。该类房屋建筑具有高度大、层数多、体形复杂、结构类型多样等多种特点，与一般多层建筑相比，其受力特点及设计依据都有一定的不同之处存在，具有较高的结构安全度要求，对提升工程结构的施工质量具有更高的要求。

一、高层建筑常见的主体结构

1.框架结构

该结构体系是通过结合点将梁、柱构件进行连接而形成的结构类型，具有较好的建筑整体性能以及灵活的平面布置，形成了较大的空间结构。但也有一定的缺点存在，例如：施工现场具有较大的作业量、严重的模板磨损等现象。其次，由于该结构属于柔性结构，因此具有较差的抗水平荷载及抗震性能。作为多层建筑中的主要结构形式，框架结构在高层建筑中也发挥着基本结构单元的作用。为了使刚度及强度要求得到满足，容易出现肥梁胖柱的现象，不仅对主体外观造成影响，而且还在一定程度上制约了经济效益。在楼盖模板施工过程中，可运用木模板、钢模板或滑模施工的方式进行操作。

2.剪力墙结构

运用建筑物的内墙或外墙作为承重骨架，从而产生剪力墙结构体系，通常采用的施工工艺为大模板和滑模施工。在现浇剪力墙结构施工中，大模板的应用较为广泛。该结构存在施工速度快、施工工艺简单、抗震性能强、结构整体性能好以及机械化程度高的优势。滑模施工的应用存在施工速度快、整体结构性能良好等优点。由于该体系具有较大的侧向刚度，因此能够对较大水平及竖向荷载进行承受。该结构体系的缺点是平面会被分割成小开间状。其次，框剪结构是框架和剪力墙相结合形成的结构体系，在相同时期内具有灵活的平面布置、良好的水平荷载的承受作用以及抗震性能，因此通常情况下在15~30层内进行应用。

3.筒体结构

筒体结构是指由一个或几个筒体共同构成的承重结构建筑。为了使建筑物的整体性得到保障，运用现浇工艺作为筒体结构的竖向承重，采用组合模板、大模板和滑动模板在工程中进行使用。在筒体结构体系内，在基础上固定的一个封闭的空心悬臂梁的应用，不仅能够将较大弯矩进行抵抗，而且还能使扭矩得到抵消，作为较为有效的抗侧力体系进行应用。

二、主体结构工程施工的基本功能

作为一种系统体系，主体结构在地基的基础上发挥着对工程上部荷载的接受、承担及传递的作用，另外主体结构还能有效地维持上部结构的稳定。在整个建筑工程中，主体结构作为一项重要的环节得到应用，对整个建筑工程施工的安全发挥着基础性作用。其基本功能主要包括以下几方面内容：

1.主体结构自身形成一个有机联系的系统整体，能够对工作进行有效地协调，对主体结构部件自身荷载的相互传递进行承受，产生主体框架支撑的功能。

2.在体系表面附着的所有维护结构、相关设备重量、装饰面层施工和使用过程中的活荷载、设计范围内规定的自然力通过主体结构体系进行承担，例如：风载、雪载、尘载、地震荷载等，促使建筑工程能够将各部分的使用功能得到正常发挥。

3.和地基基础存在可靠的联系，能够系统地、稳定地且有效地将自身荷载及承受荷载向地基基础结构体系进行传递，从而和地基基础结构形成协调工作的整体结构体系，通过和谐的工作，促使工程建设的施工安全及使用安全得到保障。

三、建筑工程主体结构的施工流程

由于我国城市化发展速度的逐渐加快，在城市建设中，建筑的规模及数量也产生了较大发展。主体结构在建筑工程中的应用逐渐趋于广泛，使得主体结构施工技术的发展得以形成。要求建筑施工人员应严格按照相关要求进行施工，运用流水施工方式实施主体结构施工。控制流水方向，使其为垂直的横向，即自下而上施工。在施工过程中与不同结构施工相结合，应根据其特点实施建筑施工。例如：整体的工程建设趋势。一般建筑工程施工流程主要包括：测量定位→柱钢筋绑扎→柱模板安装→柱混凝土浇筑→柱拆模→柱混凝土养护→梁板模板安装→梁板钢筋绑扎、预应力钢筋安装→梁板混凝土浇筑→梁板混凝土养护→预应力钢筋张拉→拆模板。最后进行逐层应用。在现阶段的建筑物工程量中，存在较多的混凝土、模板及钢筋的使用量，所以应严格对上述三部分的施工进行要求。

1.钢筋工程的施工

（1）钢筋的制作及运输

在加工钢筋之前，应结合相关规定实施验收及送检工作，当验收合格之后，应通过甲方及监理部门确认之后，即可进行开料。材料入仓时应采用分类挂牌的方式，使其进行整齐堆放，实施必要的保护处理，避免在储存钢筋时有质量问题出现。严格按照设计及规范要求对钢筋加工的形状及尺寸进行控制，确保钢筋表面处于洁净、无油渍。严格按照施工进度将加工好的钢筋根据规格、品种实施分类挂牌堆放。

（2）绑扎及安装钢筋

在安装钢筋之前，应对必要的施工用具进行配备，与施工条件进行了解，实施合理的技术交底，确保每个施工人员都能对安全技术操作规程进行掌握。在钢筋绑扎时应对工作台实施搭设，其次，运用防倾覆的临时固定措施对纵向钢筋进行设置。

2.模板工程的施工工艺

对主体结构进行施工的过程中，最为重要的则是模板工程。为了确保模板工程施工工能够实现按规定完成，应运用合理有效的模板施工方案进行操作。在选择模板施工方案时，应充分分析模板的安全可靠及成本是否合理的问题，且在模板使用周期内，是否能够对规定任务进行完成。在材料选用的过程中，应对材料的循环使用、维护以及普遍存在等特征进行考虑。在选择结构类型时，应对内部结构、受力状况等进行了解。只有在模板施工之前对必要的准备工作进行做好，才能时模板工程的施工效率及质量得到提升，进一步实现工程主体结构的合理化施工。

3.混凝土工程的施工工艺

由于混凝土施工存在体形大、结构厚、混凝土数量多、钢筋密、施工技术要求高以及工程条件复杂等特点，因此在混凝土施工时，应对温度应力的影响进行考虑。运用有效的技术措施对内外温差进行控制，使混凝土内外由于温度差而产生的温度应力得到减小。在混凝土施工之前应对各项施工准备进行做好，结合混凝土工程的特点对混凝土浇筑的顺序进行设定。在浇筑过程中，应采用人工的方式对混凝土的状况进行随时检查，避免有离析等问题形成。当混凝土浇筑满足设计标高之后，应由专业的抹面人员实施收面找平。在混凝土浇筑中，混凝土养护发挥着极为重要的作用。在浇筑混凝土时，由于水泥凝结过程中会有大量水化热产生，因此容易出现较大的内外温差。当温差超过25℃时，混凝土则会容易有温度裂缝出现。

四、结语

总之，在建筑工程施工中，主体结构占据了较大的比重，作为建筑施工中的一项主要施工部分，主体结构的质量好坏与建筑物的使用质量产生直接影响。主体结构施工技术的如何改进成为施工人员目前所关注的重点。然而受到各类客观因素的影响，仍有一些需要研究的问题，和国外主体结构施工技术相比，具有一定的差距存在。所以，应通过时间和精力的投入，促使主体结构施工技术得到有效完善。

参考文献：

[1]李振国，房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用[J]门窗.2014（10）.

[2]史宣勇，高层建筑的主体结构工程施工技术分析[J]江西建材.2015（20）.

[3]崔捷，主体结构在建筑施工中的技术探讨[J]科技与企业.2013（08）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bf19947b83a58fdbf2b632aa.html