# 变电设备状态检修现状及对策研究刘玉华

国网东台市供电公司江苏盐城224200

摘要：虽然我国变电设备的状态检修技术发展良好，但不乏有缺漏之处，针对存在的问题，电力单位要高度重视起来，切实保证电力系统的稳定、可靠运行，以用电用户的利益为企业盈利的终极目标，树立起良好的企业形象，肩负起国家电网健康、良好发展的责任。

关键词：变电设备；状态检修；现状；对策

引言

状态检修一方面提高电力设备可用系数，增加供电能力；另一方面有效的提高对变电设备的检修效率，已经成为现代化电力检修中的重要技术手段。从变电设备状态检修工作实践得知，设备较为常见的问题有变压器渗漏油、“嗡嗡”声、引线断股，断路器拒动或误动，电流互感器异常发热，隔离开关接触不良等，针对这些问题，需要建立严密的安全管理制度和强化技术人员的技能水平，从而有针对性的采取行之有效的解决对策，从而保证变电设备的安全可靠运行，最终实现电能供应的稳定与高效。

1我国变电设备状态检修现状研究

1.1电网发展与状态检修模式的关系

在电网建设发展初期，受人员、资金、技术等方面的限制，只能采取非常被动的事后检修模式，即在电力系统出现故障之后，再安排维护人员进行检修，这种检修模式效率低、成本高，使电网的正常运行具有不可预见性的隐患。随着社会经济水平的不断提高，各种新的技术、管理手段、思想方法也逐渐应用到电力行业中，状态检修模式便是其一。可以说，对变电设备的状态检修技术是电网发展的必然趋势和保证电网稳定运行的基本手段。

1.2状态检修概念及特点

状态检修是一种以预防为主的检修方式，通过对变电设备的历史运行参数和特征进行全面分析和处理，对变电设备的运行现状做出系统、科学、客观的评价，并对其在未来一段时间内的运行情况做出合理的预测，从而为制定出详细的定期、不定期的检修计划提供可靠的参考依据。状态检修主要包括对变电设备的运行状态监测和变电设备故障的诊断处理两个方面。其中，故障诊断是变电设备检修技术的核心，通常采用的诊断方法有综合诊断法和比较诊断法两种。综合诊断法即对收集到的整个变电系统的数据参数进行系统分析，通过预先建立好的数据库进行参数的运算对比，从而得到一个能够衡量变电系统运行状况的结果；比较诊断法则是借助先进的诊断技术，诸如噪音诊断、射线诊断等，将得到的诊断结果与历史结果相对比，进而得出结论。两种诊断方式各有利弊，具体采用哪种方式还要依据电力系统运行的具体情况。

２变电检修技术应用

2.1继电保护状态监测

在继电保护设备的运行过程中，二次回路极易出现故障，正因此，在电网运行过程中，要严格把关继电保护设备的检修工作，从而在科学、可靠的分析结果之上制定可行的状态检修方案。在对继电保护设备的状态监测主要从以下方面入手：（1）对直流系统、交流系统的运行参数进行实时监控，例如直流电源、交流电源的运行参数、操作系统运行参数等；（2）检查线路的绝缘性和完整性，例如对直流系统回路绝缘良好性的检查、对TV及TA等二次回路绝缘性的检查等；（3）保证监测通信系统的良好运行环境。电网运行中，要及时把故障诊断识别系统提供的分析信息传输到电网主控中心，便于进行电力调度分配等。

２.2高压变电设备状态检修

在针对高压变电设备进行状态检修工作时，供电单位检修人员要预先掌握变电设备的运行参数以及正常工作状态下的硬性指标进行统计并建立必要的数据库，便于日后检修工作时进行参数比对等，切实降低变电系统发生故障的概率。

3提升变电设备状态检修效率，提高电网运行可靠性措施

3.1线路主要设备的检修

3.1.1主变压器的检修

对主变压器的检修主要集中在对其主体的检修工作上，而附件的故障检测及处理相对较容易。在对变压器主体进行检修时，其线圈、铁芯及主绝缘体的内部检修工作相对较困难。主变压器承担着供电辖区的主要电力负荷，一旦其发生故障需要进行停电检修，会造成用电用户的经济损失和供电企业利润损失，进而影响供电企业形象。对主变压器的检修要注意，直流电阻、线圈绝缘电阻的参数、色谱图及绝缘油等重要参数的正常变化范围，从而通过对设备运行情况的监控，获得其相关的运行信息，进而制定合理的检修方案。

3.1.2高压开关检修

针对电力系统中不同的高压开关，要制定不同的检修计划。例如，针对真空开关容易出现轻微漏油、暴压、打压等情况，要仔细分析故障出现的原因（一般是机械故障引起的缺陷），大约以三年为一个周期做一次回路电路及绝缘电阻的交流耐压实验。

3.2接头处理

接头处理时线路中常遇到的问题，检修人员要及时对发热点进行负荷电流的测量和记录，并对测得的数据进行分析处理，同时，还要对接头损坏程度进行登记和分析。如果发现接头氧化问题过于严重，要及时进行处理（用特定清洁剂）或者更换。

3.3做好线路巡视工作

线路的巡视工作是保证供电可靠性的有效手段，也是状态检修模式下的重要环节。检修人员要肩负起自身的责任，认真对待线路检修工作，对接线发热和氧化严重部位进行必要的处理和更换零器件，更要学习一些先进监测设备的使用方法，使变电线路的检修工作向自动化方向发展。

4状态检修技术的发展方向

电力设备状态检修工作的开展对于保证电力系统安全可靠的运行、设备事故的减少都起着重要的作用。随着社会发展速度的加快，优质可靠的供电系统已经成为现代化大城市的一项重要标志。同时，提高电能的质量，增强供电的安全性、可靠性也已经成为一项极其重要的任务。目前，怎样在资源有限的情况下以及环境保护非常严格的制约下提高现有资源的利用率以及努力将经济发展好已经在各个地方都受到了重视，并已成为全世界目前最重要的话题之一。相同地，在电力行业中，其前进的发展目标也是如何促使电力行业向着可持续方向发展以及高环保、高效率的方向发展。要达到这个目标，在管理方面可以对电力行业的体制进行改革，在电力系统的各个环节中实施竞争机制，打破已有的垄断，从而达到促使电力企业自行降低成本，提高资源的利用率。在技术方面，同样也需进行一些必要改革：要不断采用新型的技术以及新型的材料，不断提高电网的输送电能力。全面开展状态检修，降低设备维护成本，减少企业的经济开销。不断地在技术上以及服务上进行创新，增强供电的可靠性并提高电能的质量；提供给电力用户一些增值服务，促使售电量的增加，使得经济效益以及社会效益得到提高。为降低供电的成本，还需提高能源的利用率，保障供电的可靠性，减轻输配电网络的压力。通过研制与开发新设备、新检测手段以及新检测技术来使现有的监测设备具备高可靠性、该数字化、高智能化、高自动化等功能。由现在的监测诊断向着监测、诊断、管理以及调度系统化和集成化的方向发展，直接为电力设备实施状态检修而服务。

结束语

随着社会用电需求量的增大和对用电质量要求的不断提高，供电企业进行电力检修的任务日益加重，传统的事故检修模式已经不再适应当前电网发展新格局，不再适应新常态下电力行业发展和运行的复杂环境了；基于此，我们提出了变电设备的状态检修模式，以期做到电力检修的“防患于未然”，对未来可能会发展的停电事故进行科学的预测和预防，以此提高供电系统的可靠性。

参考文献：

[1]盛鹏飞.变电设备状态检修系统设计[D].华北电力大学（北京），2016.

[2]王刚.变电设备状态监测及状态检修策略的应用研究[J].电子技术与软件工程，2016，01：247.

[3]王荣.变电设备状态检修策略及应用探析[J].低碳世界，2016，15：31-32.

[4]宋磊.变电设备状态检修策略及应用分析[J].科技创新与应用，2016，25：213.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bf1edd9b6990fd0f5396a832.html