# 谈10kV配电设计中的常见问题及措施

（国网北京市门头沟供电公司北京102300）

摘要：伴随我国经济实力的增强，电能配网基础设备也逐步投用。10kV配电网在民众的生产生活领域有着无法取代的影响。由于配电系统线路过长、繁杂、设施繁多，极易形成安全隐患。所以，其配电设计应遵照我国的相关需求进行。本文就对10kV配电设计中的常见问题及措施进行浅谈，为广大的同行提供一定的参考依据。

关键词：10kV；配电设计；问题；措施

10kV配电网在电力系统与用户端口连接环节中发挥着十分重要的作用。配电网的安全运行直接关系到居民的日常生活与生产活动，也与电力行业的经济效益直接挂钩。因此，如何有效优化10kV配电网的设计工作，有效提升其经济和技术相关指标，从而提高设备供电的能力，进而在服务人民生活、工作上发挥更为重要的作用是目前关系到电力行业发展的主要问题之一。

1、10kV配电设计中存在的问题分析

1.1设计前未确立电源位置

在设计10kV配电的过程中，应当对建筑具体状况、周边环境以及供电电源地点等各方面加以充分考虑，然而，目前10kV配电设计中比较常见的一个问题就是，大部分10kV配电设计人员在未确立电源位置的情况下，便开始设计10kV配电。如果电源位置不明确，设计人员便无法真实地掌握具体设计场所的环境状况，也无法明确地掌握工程中电房的数量与类型，以及是否存在开关房。倘若施工人员根据未确定电源位置的设计开展施工，则必定极易出现返工问题，这样不但会延误施工进度，而且也会浪费大量的人力、财力及时间。

1.2电费计量表设计不科学

一般情况下，10kV配电设计中的电费计量表主要包括两种：①小区等物业部门所使用的；②供电部门所使用的。目前供电部门采用的电费计量表普遍存在着不恰当现象，有些区域存在着少设情况，导致供电单位无法有效的控制用电情况，尤其是那些综合建筑物，其中的住房各类繁多，不仅有普通住户，也有商业用户，属于复合用电建筑物，倘若均根据同一个标准对电费进行计算，则必定会出现不合理计费情况，导致供电部门和用户之间出现冲突；而不少地区存在着多设情况，造成资金与资源的浪费。所以，在设计10kV配电时，必须合理地设置电费计量表。

1.3电缆线选择问题

对于10kV配电设计而言，对电缆线的选择是很重要的一环节，若电缆线选择存在不合理性，势必加速电缆线的老化。具体在进行电缆线选择的问题主要有：1）对于工程的外部环境没有进行明确，一般都是选择YJV型交联聚乙烯电缆，因为该电缆的质量好，价格较高。但是在进行室内环境的设计中，一般是不会选择YJV型交联聚乙烯电缆。2）正因为对于外界环境的考察不全面，才造成在选择外部电缆线时的不科学性，很多情况都会选择VV型聚氯乙烯电缆，尽管该电缆价格低，可是其使用寿命却远远少于YJV型交联聚乙烯电缆的使用寿命，造成缆线更换概率提高，同时提升了电缆的使用故障的发生率，不利于电缆运行的安全。

1.4其他设备设置问题

在设计10kV配电时，还存在着诸多其他设备设置问题，如未严格根据住宅的平面设计图对高压与低压配电进行设计，这样便会影响配电设计的施工，从而延误施工进度。此外，在设计低压配电时，存在着电屏屏后与屏前之间的隔离通道空间设计过窄，无法达到低压配电设计需求，从而出现返工问题，这样既加大了设计难度，也造成了人力与时间的不必要浪费。

2、10kV配电设计中常见问题的应对措施

2.1确定10kV配电中电源位置

为了将设计10kV配电的工作严格落实到位，首先，设计部门必须对电源位置加以确定，必须在全面掌握在建工程具体状况的基础上开展10kV配电设计，以便掌握确切的供电电源位置信息，开展具有针对性的设计工作。除此之外，在调查施工场地期间，必须对电房的数量与类型，以及开关房的存在与否加以全面调查，以保证所设计的10kV配电能够满足施工要求，降低返工率。

2.2合理地安置电费计量表

设计10kV配电工作中一个非常重要的内容就是电费计量表的安置，合理地安置电费计量，不但可以为电网的安全运作提供保障，而且可以避免用户与供电单位之间发生冲突，同时还可以为国内供电事业的发展提供有力的支撑。所以，在安置电费计量表的过程中，必须结合设置区域的具体状况及环境，对电费计量表的数量加以恰当的设置，尤其针对部分存在复合用电情况的综合建筑物，在对电费计量表的数量进行设计的过程中，必须针对不同用户的实际用电状况，恰当地安置相应的电费计量表，以免出现用户电费缴纳不合理现象，进而有效的保障供电企业的经济利益。

2.3选择适合的电缆线

选择合适的电缆线不仅能降低成本投入，更能提高配电网运行的安全性，因此，在选择电缆线时，就要详细考虑到配电网的运行环境。当配电网所运行环境处于室内，电缆线不会受到雨雪侵害时，就可以选择VV型聚氯乙烯电缆；当配电网所运行环境处于室外，在运行过程中容易受到环境影响，就要选择YJV型交联聚乙烯电缆，避免发生安全事故，同时也能降低配电网的更换率，提高10kV配电网运行的安全性。

2.4恰当地设置配电运作中的设备

在设计10kV配电的过程中，若想保证配电运作中设备设置的合理性，则必须将如下两方面工作落实到位：①必须对电屏屏后和屏前之间的隔离通道间距加以恰当地设置，以免影响低压配电设备的设置。②在对在建工程的低压和高压配电进行设计的过程中，为了确保设计的合理性，以免影响工程设备的设置，在设计时必须对工程的平面设计图加以充分考虑，以确保10kV配电设计图纸能够达到施工要求。

2.5电力变压器的节能保护形式

电力变压器作为10kV配电设计过程中，非常重要的组成部分，主要是对配电系统的运行形式，起到了一定程度上的保护。但是，在10kV配电设计的过程中，设计人员应当对其故障点，进行的全面的分析，这样可以在最大程度上保证配电系统的正常运行。同时，在10kV配电设计的过程中，设计人员对其相关的电流数值，进行有效的计算和分析，提升了相关电流数据的准确性。另外，在10kV配电设计的过程中，设计人员应当对10kV配电中的电力变压器的保护形式，给予高度的重视，要对每一个环节和配置等，进行全面的检查，这样可以将电力变压器的保护系统的优势，得以全面的展现。并且，在10kV配电设计中节能设计的过程中，可以在最大程度上保证电力配电系统稳定、安全、可靠的运行，避免在配电供电的时候，发生不必要的事故，降低对周围环境的影响。

结语

总之，10kV配电网的设计与运行是维持电力系统正常运行的关键，电力系统实现与用户的连接也离不开10kV配电网的运行，故引起了电力企业的重视。10kV配电网设计是一个很复杂的过程，不但要求有较高的技术，还要求有较高的经济指标及供电能力，以满足电力系统正常运行要求及社会经济发展需求，所以在设计之前需要简单分析10kV配电网运行的影响因素和设计中常出现的问题，然后从明确电源在10kV配电中的位置、电费计量表的设置、配电运行中设施的安放和电缆线的适合四方面，详细分析了10kV配电网设计问题解决对策。

参考文献：

[1]林象琛.简议加强10kV配电线路设计的重要性及其设计要点[J].建筑工程技术与设计，2016，（28）：1451.

[2]李奎民.探究10kV配电室操作控制电源电压下降的解决措施[J].建筑工程技术与设计，2016，（21）：1813.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/bfe5b8acd8787e26e66f7fc5.html