# 浅谈建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理李洁

中国电建集团港航建设有限公司

摘要：在建筑工程中深基坑的支护设计是一个比较复杂的技术工程，它在施工过程中需要相关工作人员严格按照建筑工程中相关的施工技术规范，根据建筑工程的实际情况，做出最好的施工方案。在深基坑支护的施工过程中严谨的设计方案、严格的施工技术、完善的施工质量监测制度都是必不可少的环节。深基坑支护作为一项循序渐进的工程，对建筑工程质量具有重要影响。因此，在施工技术管理中，施工部门必须按照设计标准以及施工要求，在边监测、边施工的过程中，避免野蛮、盲目施工对整个工程造成的不良影响。在严格按照前期准备、施工阶段技术管理的过程中，将注意事项纳入施工管理中。让建筑工程更加合理、科学，使工程全过程安全可靠。分析了建筑工程深基坑支护的施工技术管理，阐述了建筑工程施工中深基坑支护技术的应用。

关键词：建筑工程施工；深基坑支；施工技术；管理

随着我国城市化进程的不断深入，高层建筑已经成为了现代都市标配，高层建筑数量愈来愈多，规模也愈来愈庞大。在这种情况下，为了实现对空间的空分利用，满足人们的实际需求，基本上所有的高层建筑都设置了地下工程，这就使得深基坑支护施工技术得到了非常广泛的运用。

一、建筑工程施工中深基坑支护施工技术管理现状

在我国目前深基坑支护的应用非常广泛，普遍应用在灌注桩图钉墙支护、地下连续墙等建筑工程当中，根据深基坑工程的深度不同采用不同的支护技术，一般深基坑在5ｍ-10ｍ的深基、坑中使用的是搅拌技术和土钉墙技术。深基坑施工具有一定的危险性，所以深基坑的支护是非常必要的，了解并熟练的应用深基坑支护施工技术，才能够保障深基坑施工的安全进行。一般来讲搅拌桩支护技术因为具有较强的稳定性，被普遍使用在工程建筑基础的深基坑支护的施工当中，而土钉墙技术则被更多的应用在地下水位过低的深基坑当中。

二、深基坑支护的施工技术要求

首先，运用的技术必须要先进，且结构简单，应具有良好、可靠的负载性能，保证基坑的维护体系拥有良好的挡土功能，能够保持基坑的四周具有良好的稳定性；其次，要确保基坑相邻的地下建筑、建筑以及地下管道等不会因为基坑的开挖而受到变形、坍塌以及沉陷等的影响与损害，保证建筑物以及道路、管道的安全；再次，利用降水、排水等相关的手段与措施，确保基础的施工工作在地下水位之上进行；最后，在经济方面要做到节约合理，做好环境保护，确保施工的安全。

三、建筑工程深基坑支护的施工技术管理

3.1建筑工程施工阶段的施工技术管理

施工阶段作为整个建筑工程深基坑支护的关键部分，对工程质量以及使用安全至关重要。因此，在实际管理中，监理人员必须根据当地水文气候以及地质勘探资料，在整合深基坑施工条件、经验的同时，明确工程重点项目。在此过程中，要求施工单位必须制定合理的施工方案，尤其是突发事件的应急预案工作。深基坑施工在建筑工程施工中，深基坑主要包括挡土、挖土、防水以及围护环节。如在土方开挖中，必须认真分析周边建筑物、地质勘探报告以及地下设施等相关信息；对于特殊地质，必须在精心组织的同时，要避开雨季开挖对工程造成的不良影响。

3.2根据建筑物实际情况，选择适宜的深基坑支护技术

在建筑工程中，深基坑支护技术有很多的施工方式。在施工的过程中，是某一个技术单独使用还是几个技术结合在一起使用，选择哪一种技术，要根据建筑当地的地形地貌和自然环境结合来决定的，所以深基坑支护技术施工前，要不但要对建筑物的施工情况进行深人的了解，还要根据分析了解的相关数据，选择适宜的深基坑支护技术。深基坑支护技术的实际施工技术中，根据建筑工程的实际情况，采用合理的基坑支护方法。在考察实际情况的过程中主要对建筑物的占地面积、坑基的边缘距、建筑物当地的地质条件进行深人的测量和分析，根据相关的数据，在实际的施工过程中制定出合理的施工方案，在满足施工要求的前提下证建筑物整体的施工质量。

3.3深基坑周边土体止水控制

止水帷幕作为高水位地区支护工程常用的止水措施，常用的方法有高压喷射、深层搅拌以及压力注浆等方法。在此过程中，一旦搅拌桩成桩质量遭到影响，基坑开挖就会出现渗水的现象。再使用灌浆等方法，不仅会增加工程造价，还

会延误工期。为了保障桩体质量，必须确定合理的水泥浆掺加量。在桩体搅拌均匀、桩长满足设计要求的同时，避免桩头“无浆”的现象。另外，为了保障桩体搭接密实度、长度，必须避免蜂窝、空洞以及桩头开叉等现象造成的不良影响。

3.4支护信息化管理

在建筑工程施工中，深基坑支护质量问题其实也是整体稳定性、刚度问题。因此，在实际工作中，必须加强支护结构信息化管理进程，让监测人员对施工现场以及周边建筑物进行专业的监测。在明确岩土变位、支护结构具体特征的同时，对施工中介可能出现的险情进行上报；对于大于预警值的情况，必须采用相关措施进行处理。

四、建筑工程施工中深基坑支护技术的应用

4.1做好工程勘察工作

建筑施工在准备的环节中，既要依靠具体的地质条件实行初步的勘察工作，还要对急需支护的工程进行有针对性的勘察。然而各个场地的地质状况各不相同，因此工程勘察的对象要根据实际状况，比如可以依据地层结构，从具体施工的地下水位、变更条件等对土体做出合理的评价，并制定出一些有效的解决措施。重要的是，施工人员务必应调查好施工现场周边建筑物的状况，充分考虑对施工所产生的震动承受力。

4.2做好检测与监测工作

在深基坑支护系统的施工过程中，如果由于客观条件的影响，支护的主要结构或者是尺寸等不能与设计相符合，那么施工人员要与设计人员协商解决，必须按施工顺序进行。地下水的监测工作要有固定的周期，在地下水控制装置安装好以后开始监测。施工现场要有专门的负责人巡视施工状况，巡检也要有周期，而且巡检要有完整的记录。

4.3避免极限状态发生

在建筑工程地基施工中，深基坑支护工程含有破坏性的极限大致有：综合性的土体失衡；挡土部分基本的承载能力失效、基底出现移动、结构失稳甚至被破坏；地下冲刷管涌以及锚杆抗拔失效等。其实，因为挡土部分的局部变形所导致的周围设施和建筑物的结构性损坏，也是含有破坏性的极限状态的一种形式。就当前我国很多城市的高层建筑而言，其地下室层数大多为1～3层，很少有能达到四层的。其基坑的深度大多为一层5m，二层9m，三层12m，而悬臂石挡墙结构大多适用于深度在7m之内的基坑，倘若基坑的深度很深，就要采用单只点或是多支点形式的深基坑支护结构。

五、结束语

随着社会的不断发展，建筑工程逐渐获得人们的重视。深基坑支护技术对于建筑工程而言是十分重要的。而且深基坑支护是一项比较复杂的工作。所以，在进行施工技术的管理过程中，就要按照相关部门的要求标准以及施工法要求来进行，尽量避免盲目施工对施工的质量造成严重的影响。为了更好地节约土地资源，建筑学家和工程师也倾向于将房屋建筑楼层越建越高。相关开发商和实践者对于深基坑支护技术的应用也存在一定的问题和缺陷。让建筑工程更加合理、科学，使工程全过程安全可靠。保证建筑工程质量，

提高深基坑支护施工技术管理，是目前很多逢筑企业应该着重考虑的问题。

参考文献：

[1]丁明亮.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].城市建筑，2013（2）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c01af65e2a3826a72eb6cc3d.html