# 窄带滤光膜论文-张金豹,王明慧,耿浩,史成浡,孙亚威

导读:本文包含了窄带滤光膜论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:窄带滤光膜,时间监控,拟合,光谱

### 窄带滤光膜论文文献综述

张金豹,王明慧,耿浩,史成浡,孙亚威[1]（2019）在《时间监控法制备窄带滤光膜系工艺技术》一文中研究指出基于规整全介质窄带滤光膜系初始结构,采用光学薄膜软件中单纯形算法优化出了所需光谱特性曲线,并对制备结果进行了拟合反演,依靠时间监控的离子束溅射镀膜机制备了中心波长950±2 nm,半宽度50 nm,峰值透过率大于90%,截止透射率小于0. 5%的窄带滤光膜系。(本文来源于《陕西理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

林伟丽,邱桂花,韩建龙,于名讯,张瑞蓉[2]（2019）在《基于一维光子晶体的1064nm激光窄带滤光膜的设计》一文中研究指出为了获取具有宽截止带的1064 nm激光窄带滤光膜,本文以含缺陷的一维光子晶体为基础设计了两种不同的结构。模拟分析了缺陷层引入方式、缺陷层光学厚度、缺陷层材料折射率、光子晶体周期数和缺陷层位置等因素对窄通带位置、宽度和强度的影响,明确了其影响规律。通过优化光子晶体的结构参数优化滤光膜窄通带、拓宽截止带,设计了截止范围在200～1500 nm、1064 nm透过率大于90%的多层结构滤光膜。(本文来源于《红外技术》期刊2019年03期）

刘长亮[3]（2014）在《近红外宽截止窄带滤光膜的研制》一文中研究指出针对空间光通信系统中光学系统对滤光膜的特殊要求,结合薄膜的基本理论,分别对近红外宽截止窄带滤光片的膜系、制备工艺以及相关检测技术进行了研究和分析,着重解决了宽截止带的膜系设计、窄带中心波长漂移等问题。在设计方面,通过实验对薄膜材料的特性进行了研究,借助TFC膜系设计软件优化了高透过宽截止区的膜系；在制备方面,采用电子束加热蒸发及离子辅助沉积技术沉积薄膜,采用光控与晶控同时监控的方法控制膜层厚度,解决了人为控制和设备本身控制引起的误差问题,不断优化工艺参数,所镀膜层在800nm-1530nm、1600nm-1800nm波段平均透过率低于0.3%,1565nm单点透过率高于92%,通带半带宽为18nm,满足光学系统的使用要求。(本文来源于《长春理工大学》期刊2014-03-01）

刘冬梅,王晓娟,付秀华,张静,潘永刚[4]（2014）在《近红外宽截止窄带滤光膜的研制》一文中研究指出在空间光通信系统中,为满足光学系统对滤光膜的特殊要求,研制出了一种近红外宽截止窄带滤光膜,实现了降低深背景范围内杂散光干扰的要求.通过对薄膜材料特性的研究、膜系设计曲线的不断优化,得到了相对易于制备的窄带滤光膜结构;采用电子束加热蒸发及离子辅助沉积技术制备薄膜,采用光控加晶控同时监控的方法监控膜层厚度,通过不断优化工艺参量,提高中心波长处的透过率,最终成功得到了光谱性能较好的滤光膜.经光谱测试表明:所镀膜层在800~1 530nm、1 600~1 800nm波段平均透过率低于0.3%,1 565nm单点透过率高于92%,通带半带宽为18nm,满足光学系统的使用要求.(本文来源于《光子学报》期刊2014年01期）

岳威,洪冬梅,刘国喜,韩永昶,刘连泽[5]（2010）在《用于激光测距的1572nm窄带滤光膜》一文中研究指出介绍了用于激光测距机的1 572 nm窄带滤光膜的用途、特性和制备方法。利用计算机优化软件对多腔结构进行计算后,得到了损耗小、制备方便、重复性好的膜系设计。讨论了薄膜的光谱、温漂及均匀性等主要技术问题后,给出了特性测试和环境实验结果。目前相关的带宽12 nm滤光膜应用在新型激光测距机中分别达到了精度±5 m和重复频率(1±0.1)Hz下11 km的使用效果。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2010年08期）

张治仑[6]（1989）在《紫外窄带滤光膜的镀制》一文中研究指出前言 在应用薄膜光学中,滤光膜虽然不如增透膜和反光膜那样用得广泛,但它在整个光学领域却非常重要。光学、光谱学、激光、天文物理学等领域几乎离不开各样的滤光膜。滤光膜的设计和工艺标志着当今光学薄膜的水平。(本文来源于《电子工业专用设备》期刊1989年03期）

### 窄带滤光膜论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了获取具有宽截止带的1064 nm激光窄带滤光膜,本文以含缺陷的一维光子晶体为基础设计了两种不同的结构。模拟分析了缺陷层引入方式、缺陷层光学厚度、缺陷层材料折射率、光子晶体周期数和缺陷层位置等因素对窄通带位置、宽度和强度的影响,明确了其影响规律。通过优化光子晶体的结构参数优化滤光膜窄通带、拓宽截止带,设计了截止范围在200～1500 nm、1064 nm透过率大于90%的多层结构滤光膜。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 窄带滤光膜论文参考文献

[1].张金豹,王明慧,耿浩,史成浡,孙亚威.时间监控法制备窄带滤光膜系工艺技术[J].陕西理工大学学报(自然科学版).2019

[2].林伟丽,邱桂花,韩建龙,于名讯,张瑞蓉.基于一维光子晶体的1064nm激光窄带滤光膜的设计[J].红外技术.2019

[3].刘长亮.近红外宽截止窄带滤光膜的研制[D].长春理工大学.2014

[4].刘冬梅,王晓娟,付秀华,张静,潘永刚.近红外宽截止窄带滤光膜的研制[J].光子学报.2014

[5].岳威,洪冬梅,刘国喜,韩永昶,刘连泽.用于激光测距的1572nm窄带滤光膜[J].强激光与粒子束.2010

[6].张治仑.紫外窄带滤光膜的镀制[J].电子工业专用设备.1989

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c041d5ff9cd389ba4a944a21.html