# 高层钢结构安装施工管理研究

精工工业建筑系统有限公司

摘要：高层钢结构施工管理技术在建筑工程中占有十分重要的地位。近年来，钢结构的建筑在我国的应用快速增长，对建筑工程高层钢结构的需求也与日俱增，高层钢结构施工技术管理对建筑工程的质量和效率有很大的影响，如何提高质量和高层钢结构的施工效率，关键是管理高层钢结构施工。本文就高层钢结构安装中存在的问题进行了探讨，并提出了解决问题的建议。

关键词：高层钢结构；施工管理；技术

前言：钢结构体系在建筑工程建设自身的特点，与其它建筑材料相比，钢结构具有许多优点，如高强度轻型钢结构，抗震性能好，施工周期短，钢结构在当前环境保护线的施工特点，满足低碳和节能的要求，在高层建筑的建设中起到越来越重要的作用。高层钢结构施工管理对高层钢结构的施工和管理技术提出了更高的要求。如何实现高层钢结构施工管理技术是目前高层钢结构施工的重点。因此，研究高层钢结构的施工管理技术具有重要的现实意义。鉴于此，笔者对高层钢结构的施工管理技术进行了初步探讨。由于中国经济建设和发展的需要，钢结构作为一种理想的建筑结构，已在建筑行业广泛使用。本文主要论述高层钢结构施工安装的要求和注意事项。

一、前期规划与布局

对工作范围和权重进行计算，修整好现场施工道路，做好消防道路和排水系统，安排机械作业路线、配电箱、电焊机的布局，确定构件堆放位置。

二、塔式起重机的选型

2.1起重机的性能

塔式起重机应根据吊装部位、吊装高度和吊装高度的不同，选择起重半径、起重高度等。此外，还应考虑塔式起重机的空气阻力、提升辊对绳的容积和吊钩的起升速度。

2.2起重机的数量

根据施工现场情况、施工进度和塔机性能，为了满足起重机的性能，布置1到2台以上的起重机。

2.3起重机的选型

在高层和多层钢结构施工中，主起升机械一般是自升式塔式起重机，自升塔式起重机分为内爬式和外装式两种。

三、合理测量技术的应用

3.1锚栓

混凝土柱在预留孔位置施工时，要放置固定地脚螺栓，标高和水平轴线垂直，然后测量地脚螺栓，并使用全站仪进行测量，位置误差严格控制在允许范围内，确保螺栓位置偏差小于2mm。

3.2钢柱

2经纬仪使用严格的柱轴，其次对柱轴线进行校正，并指挥吊装校正。钢柱吊装后，进行跟踪测量修正、预焊测量修正、焊后测量复测，使轴线向上转动，逐层逐轴传递，然后依次循环。立柱的高度在调节下处于较低的位置，误差控制在3mm至2mm之间。

3.3将主结构改为全程校正和跟踪校正、

即在柱梁架形成前对柱进行及时校正，大大降低了校正的难度。激光垂直轴控制仪器，使轴的顶部为平面，然后使用经纬仪测量轴，焊前进行偏差报告，根据该报告确定焊接顺序的偏差，一个整体的轴线测量完成后进行焊接，以焊后偏差数据作为修正上述钢柱偏差方向的依据。报告每个钢梁做的标高和垂直度偏差。

3.4累计误差控制

钢柱轴线的控制采用激光传输的方法，不可避免地会产生累积误差。由于地板的上升，激光的点位应不断向上移动，通常每隔几层移动一次，角距离每次都与四个角度点接近。两次或三次通过后，直接从底部检查到上点，以防止较大的累积误差。实践证明，该方法能较好地控制轴传动的累积误差。

四、施工技术安装

1、合理划分水流面积。根据塔式起重机的位置，各有一个起重班，区域合理分工，如建立A，B，C，D等4个相对独立的施工区，平均分配给每一类起重吊车，同时根据顺序，进行测量、校正和修理，所以在整个施工过程中，不相互影响，可以相互保证，以确保整个项目的总在高速运转的状态。

利用现代通信工具提高施工效率。从项目经理到施工区的团队，必须配备高频对讲机，平均每组2到3个。现代通信工具的高使用率将带来较高的施工效率。

五、高层钢结构施工管理技术的质量控制策略

高层钢结构施工管理技术是高层钢结构大厦的重要组成部分。高层钢结构施工质量控制管理技术策略要从加强施工图绘制工作入手，回顾钢结构设计安装施工和施工强化过程质量控制几个方面，具体内容如下：

5.1加强网络计划的科学管理与控制

项目经理以组织形式负责整个合同管理。实行定额，项目部门签订项目合同金额款，明确责任、权利和效益，实行风险抵押制度，最大限度调动职工的积极性和责任感。根据施工组织设计、钢结构吊装工艺和现场具体情况，制定了施工进度的总体网络计划，编制了施工月、周进度计划和日常工作计划。还必须制定钢结构各部分的安装方案，加强设备的规划和劳动力分配的安排。

5.2明确质量计划，实施职能管理

1、制定质量计划和明确质量目标，组织项目管理人员学习质量手册和程序，将每一位员工的质量责任都列入项目合同的合同责任中，并制定严格的奖惩标准。为主要工序编写作业指导书，并按操作说明书的指示进行施工和验收，同时规定有关记录的内容。

2、制定项目质量目标，明确解决方案是谁做的，什么时间做，做什么，怎么做这样的问题，有针对性的同步的质量意识和项目人员的质量目标，将项目质量目标落实到每一个团队和员工的工作中去实施，履行职责。

3、改变后验收主要是为了预防，提前管理预控，并制定一系列控制措施，使工程质量始终在施工过程中得到严格控制。

4、完善质量记录，确定操作区域的位置，记录现场操作人员和测试条件，完成相关交接数据，完成相应程序，在下一道工序后确认施工过程，并保持工程数据符合施工进度。

5.3加强施工图绘制工作

高层钢结构施工质量控制技术，加强施工图绘制工作是关键。控制高层钢结构施工技术的质量，施工图是工程建设的基础，加强施工图绘制工作，可以在一定程度上保证高层钢结构施工管理的质量。对高层钢结构的施工技术进行管理，加强施工图的工作，在开始之前加强项目施工图纸的质量控制，在一般情况下，项目管理机构应组织人员熟悉工程图纸，满足项目相关的技术条件，在标准化的过程中，必须充分熟悉和了解设计师的意图，更好的完成钢结构工程的施工。

5.4钢结构安装施工设计回顾

为了进一步加强高层钢结构施工管理的质量控制，了解高层钢结构的施工管理技术，对钢结构安装设计进行回顾，有助于高层钢结构施工质量控制。施工组织设计是施工单位全面指导技术实施项目文档、钢结构安装施工设计审查，是对建筑钢结构设计的施工组织设计进行全面审查，完善施工组织设计，保证施工进度和钢结构工程的质量。在对钢结构安装和进行设计审查的过程中，应侧重于对钢结构安装设计的审查。

5.5加强施工过程的质量控制

加强施工过程质量控制是高层钢结构施工管理技术要点，也是质量控制的重要组成部分。钢结构基础工程的质量控制，可以采取以下策略，因为基础钢结构工程一般采用混凝土独立基础，采用混凝土钢筋加固法施工工艺，独立柱螺栓预埋的基础是质量控制的重点，每个螺栓的距离和高度之间的关系，直接影响到钢结构工程的安装质量，对过程进行质量控制，施工单位必须严格控制要求。

六、结束语

总的来说，总的原则是布置合理、清晰，设备先进实用，技术精密准确，管理科学严谨。总之，高层钢结构的施工管理技术具有长期性和复杂性。在高层建筑钢结构中加强高层钢结构的施工管理技术的使用，加强施工图审查工作，使用钢结构施工安装工艺设计进行施工质量控制，加强质量管理，不断探索控制的高层钢结构施工管理策略，促进高层钢结构施工技术管理水平的提高，保证高层钢结构施工的高效运行。

参考文献：

[1]宋达婧，李铁，周春雨.浅谈高层建筑施工技术及管理控制[J].民营科技.2012（09）

[2]王志强.关于高层建筑施工技术的探讨[J].民营科技.2012（09）

[3]于洋.浅谈高层建筑施工技术的改进措施[J].科技创新与应用.2012（29）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c05cc8f6f412e2103e660e8e.html