# 频域干涉论文-陈嘉伟,王金栋,曲兴华,张福民

导读:本文包含了频域干涉论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光学频率梳,频域干涉,光谱干涉,绝对距离测量

### 频域干涉论文文献综述

陈嘉伟,王金栋,曲兴华,张福民[1]（2019）在《光频梳频域干涉测距主要参数分析及一种改进的数据处理方法》一文中研究指出本文对光学频率梳频域干涉测距中的测距范围、分辨力、非模糊范围等的影响因素进行了分析,并说明了传统傅里叶变换法的局限性和系统误差产生原因;提出了一种等频率间隔重采样数据处理方法,该方法基于叁次样条插值,修正了傅里叶变换法因频率量不等间隔造成的误差;在此基础上提出峰值位置拟合算法,解决了包络随距离展宽的问题.模拟光谱仪数据并使用算法处理,仿真结果表明系统误差小于0.2μm,且可将测量范围扩展至周期内任意位置.最后搭建经典Michelson测距系统并进行了绝对距离测量实验,将测量结果与干涉仪测量值进行对比,达到了任意位置3μm以下的误差.(本文来源于《物理学报》期刊2019年19期）

马鹤立,陶天炯,刘盛刚,王翔,翁继东[2]（2019）在《基于频域干涉的小口径长身管内径测量系统》一文中研究指出二级轻气炮发射管内膛加工质量对动高压物理冲击加载实验数据的准确度有着重要影响。基于全光纤频域干涉测距技术研制的内径测量系统,可精确测量小口径、大长径比二级轻气炮管内径。该系统采用微型光纤探头作为频域干涉测距传感器,能对管内膛被测点坐标进行精密测量,经椭圆方程拟合后可准确获得待测截面内径。对长度为7 400 mm的Φ28 mm型二级轻气炮炮管通体内径进行了测量,结果表明:在入口处、出口处与叁点式内径千分尺测量结果的极差仅为0. 014 mm.(本文来源于《兵工学报》期刊2019年05期）

李雨,李泽仁,刘寿先,李建中,钟森城[3]（2016）在《复杂脉冲单发频域干涉测量（英文）》一文中研究指出以傅里叶变换极限脉冲作参考脉冲,利用单次测量分析法对复杂的皮秒脉冲进行测量,用窗口傅里叶变换代替傅里叶变换对干涉条纹进行时间-频率分析,直接提取出复杂脉冲的啁啾特性或光谱成分,将光谱图中的功率密度S(ω,t)沿ω轴求和重建脉冲的时域包络.分别用该方法和传统频域干涉测量法测量一个线性啁啾脉冲和一个复杂脉冲.结果表明,该方法可实现复杂整形脉冲的实时测量,且时间分辨率为70fs.(本文来源于《光子学报》期刊2016年06期）

尹树华,雷虎[4]（2015）在《基于频域干涉法的PCF色散测试研究》一文中研究指出根据频域干涉法原理,结合现有实验条件,搭建实验平台,测试了某五层空气孔结构PCF的色散。采用改进的数据处理方法对测试结果进行分析,分析结果表明测量值与理论计算值基本一致。(本文来源于《光通信技术》期刊2015年10期）

刘娇月,杨聚庆[5]（2015）在《飞秒激光频域干涉测距相位信号分析与处理》一文中研究指出针对飞秒激光测距频谱干涉条纹信号,分析了被测距离精度对于相位信息采集与处理要求,详细介绍了光谱分辨干涉测距的数据处理过程。根据测距信号干涉谱的数学关系,推导了被测距离求解公式。采用快速傅里叶变换和坐标旋转数字计算法进行光谱分辨干涉信号处理,经过时域信号的傅里叶变换、信号相位解包裹、加窗函数时域信号滤波等环节,分别对飞秒激光测距频谱干涉条纹信号中每个频率的相位值进行处理和变换。系统仿真中,离散频谱分析的幅值最大误差从36.3%降低到15.1%。经过比对实验,该法能实现飞秒激光测距信号有效处理。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2015年09期）

刘盛刚,陶天炯,马鹤立,翁继东,王翔[6]（2015）在《基于白光频域干涉的大台阶高度测量方法》一文中研究指出基于白光频域干涉的基本原理,提出了一种可实现高分辨率和大台阶高度测量的方法,利用该方法进行台阶高度测量时,其测量范围取决于所用干涉光源的中心波长和光谱仪的分辨率,可达mm量级。在原理验证性实验中,利用该方法已经实现了最大高度为298.57μm的台阶高度测量,多次重复测量的标准偏差不超过0.03μm,最大均方根误差为0.94μm,实验测量结果与台阶高度真实值具有很好的一致性。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2015年09期）

安慰宁[7]（2014）在《飞秒光梳的频域干涉绝对测距系统研究》一文中研究指出长度测量始终伴随着人类社会的进步和发展,1971年的第14届国际计量大会将长度确定为七个基本物理量之一。人们对长度测量的要求不断提高,因此作为长度的基本单位,米的定义也一直在发展中。在长度测量上,如何实现更高精度、更大尺寸以及更快速的测量变得尤为重要。飞秒激光光学频率梳的出现为上述测距需求提供了突破手段。本文针对飞秒光梳的特点,展开了相关的测距研究,基于飞秒光梳的频域干涉绝对测距技术,提出一种频域峰值间隔的测距方法,为飞秒光梳测距技术提供参考。主要研究内容有以下几个方面:(1)对飞秒光梳的主要应用和研究现状进行了研究,对飞秒光梳的时域频域和相移特性进行了说明并分析了飞秒光梳的特点。(2)对本系统频域峰值间隔法进行理论分析和公式推导,分析了系统的叁个关键性指标,并指出本系统理论上的测量上限为无限远。搭建了基于迈克尔孙干涉仪的实验系统,通过移动测量反射镜在不同距离处进行了绝对测距实验。(3)提出一种改进的、基于复小波变换的相位斜率数据处理方法,研究了这种方法的原理和优点,并对实验数据进行了分析处理。(4)使用连续波干涉仪和经典傅里叶分析法进行了比较实验。用连续波干涉仪的测量数据作为准确值评价实验数据。研究了经典傅里叶分析法的数据处理过程,针对不同窗口对结果产生不同影响进行了仿真数值模拟,并对光谱仪采集的实验数据进行数据处理比较。(5)对实验数据进行了处理和误差分析。结果表明:总体上,频域峰值间隔法的表现优于相位斜率法的结果;但在被测距离较小时,相位斜率法的表现较佳。(本文来源于《天津大学》期刊2014-12-01）

安慰宁,张福民,吴翰钟,曲兴华[8]（2014）在《一种基于飞秒光频梳频域干涉的绝对测距方法》一文中研究指出飞秒光频梳(光梳)在激光测距领域有着重要应用。本文研究基于飞秒光频梳的频域干涉绝对测距技术,提出了一种新的基于傅里叶变换的频域峰值间隔测距方法,分析了测距原理并进行了多组绝对测距实验。实验结果表明通过频域峰值间隔测距可以实现绝对测距,被测距离1.2 mm时测距精度最高,最大误差-12 nm。在光谱的分析处理上,提出一种基于复小波变换的相位斜率测距的方法。结果表明相位斜率测距法可以实现距离信息的提取,在被测距离1.2 mm时测距精度最高,最大误差-16 nm。最后与经典傅里叶分析法进行了比较,比较结果表明频域峰值间隔测距法得到的实验结果精度好于相位斜率测距法和傅里叶分析法。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2014年11期）

杜赛[9]（2014）在《基于啁啾脉冲频域干涉测量技术的冲击波诊断研究》一文中研究指出啁啾脉冲频域干涉测量技术(Chirped Pulse Spectral Interferometry, CPSI)是近十年广泛应用的一种新型的超短时间、高分辨、无接触的光学探测技术。由于天体物理学、等离子物理学、核物理学的发展,传统测量设备在时间分辨能力上己无法满足这些领域的要求,因而具备飞秒时间分辨的新诊断技术具有较高的现实意义和应用前景。啁啾脉冲频域干涉测量是能够满足这些要求的理论,其根据傅里叶光学和频域干涉原理结合宽带啁啾脉冲理论,在频谱面得到携带时间位移特性的特征光谱。为了探讨CPSI技术在超快测量领域是否存在某些优势,本文研究了频域干涉测量技术在探测冲击波加载下靶片的表面形貌变化历史的应用范围。首先论文讨论了频域干涉测量技术的基本原理,以及利用它测量加载冲击波的金属靶的运动特性的能力;然后分析了光栅获取啁啾脉冲的方法,并利用啁啾脉冲的频域时序特性简化了频域干涉技术的诊断过程；论文对CPSI技术进行了仿真,模拟结果与理论之间的误差小于0.0003rad；分析了实验中泵浦光、探测光和参考光之间的空间同步性、时间同步性的问题；搭建了系统光路并对数据进行了采集和处理,编写了分析重构误差的程序,其时间分辨达到3.7皮秒,测量时间范围500皮秒。(本文来源于《南京理工大学》期刊2014-02-01）

范伟,吴玉迟,辛建婷,赵宗清,曹磊峰[10]（2013）在《啁啾脉冲频域干涉仪相位重建方法的理论研究》一文中研究指出理论研究了啁啾脉冲频域干涉仪的时域相移重建技术,对于接近实际的频谱干涉条纹,分别采用傅里叶变换和小波变换的方法完成了时域相位扰动信号的重建。傅里叶变换方法产生的重建误差受到滤波参数的影响,相对而言,小波变换方式解谱过程中,不需要进行特意的滤波操作,从而避免了重建结果存在误差不确定性的问题。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2013年08期）

### 频域干涉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

二级轻气炮发射管内膛加工质量对动高压物理冲击加载实验数据的准确度有着重要影响。基于全光纤频域干涉测距技术研制的内径测量系统,可精确测量小口径、大长径比二级轻气炮管内径。该系统采用微型光纤探头作为频域干涉测距传感器,能对管内膛被测点坐标进行精密测量,经椭圆方程拟合后可准确获得待测截面内径。对长度为7 400 mm的Φ28 mm型二级轻气炮炮管通体内径进行了测量,结果表明:在入口处、出口处与叁点式内径千分尺测量结果的极差仅为0. 014 mm.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 频域干涉论文参考文献

[1].陈嘉伟,王金栋,曲兴华,张福民.光频梳频域干涉测距主要参数分析及一种改进的数据处理方法[J].物理学报.2019

[2].马鹤立,陶天炯,刘盛刚,王翔,翁继东.基于频域干涉的小口径长身管内径测量系统[J].兵工学报.2019

[3].李雨,李泽仁,刘寿先,李建中,钟森城.复杂脉冲单发频域干涉测量（英文）[J].光子学报.2016

[4].尹树华,雷虎.基于频域干涉法的PCF色散测试研究[J].光通信技术.2015

[5].刘娇月,杨聚庆.飞秒激光频域干涉测距相位信号分析与处理[J].仪表技术与传感器.2015

[6].刘盛刚,陶天炯,马鹤立,翁继东,王翔.基于白光频域干涉的大台阶高度测量方法[J].强激光与粒子束.2015

[7].安慰宁.飞秒光梳的频域干涉绝对测距系统研究[D].天津大学.2014

[8].安慰宁,张福民,吴翰钟,曲兴华.一种基于飞秒光频梳频域干涉的绝对测距方法[J].仪器仪表学报.2014

[9].杜赛.基于啁啾脉冲频域干涉测量技术的冲击波诊断研究[D].南京理工大学.2014

[10].范伟,吴玉迟,辛建婷,赵宗清,曹磊峰.啁啾脉冲频域干涉仪相位重建方法的理论研究[J].强激光与粒子束.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c100a3a0bfc4a4082f2cdd13.html