# 输电线路运行安全影响因素及预防策略探讨刘宇

（国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司333000）

摘要：输电线路的运行安全不但关系到我国电力系统的正常运行，同时也与用户的用电体验息息相关。实际上，输电线路的正常运行非常容易受到雨雪天气与火灾等外界因素的影响，使其运行稳定性与安全性降低。因此，本文基于输电线路的运行实际情况，从覆冰问题、火灾问题等方面入手，做了简单的分析并提出了加强输电线路管理，采用无人机以及信息化监测手段，配合现场巡检等措施做好输电线路安全事故预防防治工作，以减少安全事故的发生。

关键词：输电线路；运行安全；影响因素；防治措施

1.输电线路安全管理的意义

随着电力需求的增加，加之电力市场经济的发展，使得输电线路运行的安全性与稳定性，成为人们关注的重点内容。输电线路在运行期间，受到气候环境与人为因素等的影响，极易发生安全故障，造成极大的经济损失，因此做好输电线路运行安全事故防治工作，有着必要性。

2．输电线路运行安全影响因素分析

2.1天气因素

输电线路架设的区域气候复杂性较强，当气温较低时出现降雨或者降雪等天气，则极易使得输电线路发生覆冰情况，当情况较为严重时，则会造成输电线路断线问题，影响输电线路运行的安全性。而且冰害情况的存在，会引发跳闸问题，尤其是导线间距相对较小的电路，极易造成跳闸事故，因此需要做好防治措施。

2.2火灾因素

影响输电线路运行安全的各类因素中，火灾事故发生的机率较大，而且造成的损失较大。输电线路横跨的区域内，部分区域树木覆盖率较高，在春冬季节，受到各种原因的影响，比如人为因素、雷电因素等，极易引发火灾，影响输电线路运行的安全性。

2.3雷电大风因素

在自然因素中，雷电大风对输电线路运行的安全性影响较大，而且是不受控制的，需要做好天气监测预警工作。在进行输电线路架设施工时，需要做好雷电区域分析，避免在雷电高发区域内架设，并且要加设防雷装置，以降低雷电的影响。当风力达到较高级别后，对输电线路运行，构成安全威胁，因此需要在输电线路施工时，做好风力参数分析，合理设计架设方案，以确保线路的安全性。

2.4人为因素

人为因素也是影响输电线路安全运行的一个重要因素，所以不能够忽视。①在输电线路运行的时候，如果线路附近有工程在施工，就可能会威胁到输电线路的运行安全。有一些工程在施工时，会有爆破操作，如果是在输电线路附近，就容易对输电线路造成一定影响，甚至会产生破坏性的影响，从而导致导线的折断、电线杆的倒塌等严重现象。②如果输电线路在农田附近，农民在焚烧农作物的时候没有加以注意，就可能会引发线路火灾，烧毁导线和相关的设备，影响电力的输送，同时对电力企业造成严重的损失。

3．输电线路运行安全事故预防防治措施

3.1利用无人机做好输电线路检查工作

针对输电线路运行安全防治工作，主要从输电线路运维入手，及时采取治理措施，以确保输电线路运行的稳定性与安全性。使用无人机，利用摄影设备，对输电线路的铁塔，进行检查，包括绝缘子与金具等设备，利用通信系统，将视频图像，实时传送给地面监视器上，实现高效巡视工作。利用无人机，可以对输电线路进行维护管理，在山区与地形复杂区域的输电线路运维中，其作用更加明显，因为此类区域的输电线路，其运维难度较大，而且安全风险较高，若仅仅依靠望远镜与红外仪器测温等方式，进行输电线路维护，工作难度较大，而无人机的应用，对提升复杂地形输电线路巡检工作效率以及安全性，有着极大的帮助。

3.2做好防火措施

对于输电线路防火工作，需要做好防外破工作部署，做好输电线路防山火工作。在春冬季节，要做好火灾预防措施，利用监测系统与气象信息等，做好火灾监测，同时需要做好线路巡视工作。相关部门要对其负责的区域，进行重点线路划分工作，加强对重点线路与区段的巡视管理工作，要做到逐段与逐杆的巡查工作，全面设置监控装置。在清明节、端午节等节日期间，要开展专项巡查工作，做好电力设备保护宣传工作，避免随意焚烧，影响输电线路运行的安全性与质量。在进行输电线路检查工作时，要做到杆塔与线路的全面检查，避免存在缺陷，同时需要做好老旧输电线路检查工作，对于架空地线锈蚀与螺丝松动等问题，要及时采取处理措施，以确保输电线路运行的安全性与稳定性。为了能够全面的提升输电线路运行安全，需要针对人为因素，落实输电线路保护责任制度，以引起相关建设部门的重视，使其能够在开展建设前，与电力部门做好沟通，采取线路保护措施。对于窃电行为，除了加大宣传力度外，还需要加强惩罚力度，积极运用反窃电技术，以减少窃电行为。

3.3预防自然因素的措施

针对雷击故障防治，则需要做好雷电分析工作，合理的划分雷电高发区域，结合气象部门的暴雨雷电发生规律以及特点，以防绕击为主，控制保护角，设置避雷装置，以确保输电线路的防雷电性能，对于高土壤电阻率区域的输电线路防雷，可以采取如图1所示的方法，进行防雷处理。针对覆冰故障，则需要根据气象条件，避免在覆冰区域内铺设，在发生暴雨暴雪天气前，需要做好输电线路检查工作，对于薄弱地点，则需要做好加固处理，做好备用设备检查工作，以确保发生故障后，能够及时使用备用系统，以确保电力系统运行的安全性与稳定性，增强导线与杆塔的强度，以应对覆冰情况，做好及时除冰作业，组织人力物力，开展除冰作业。针对大风故障，在后期运维管理工作中，需要做好杆塔线路的定期检查，以确保输电线路能安全运行。针对鸟害故障，则可以使用惊鸟器，来驱离鸟类，以确保输电线路运行的安全性，同时保证动物的安全。

3.4提高管理人员的素养，做好宣传工作

随着科学技术的发展，各行业专业知识更新的速度不断加快，电力企业的输电线路运维工作要求也不断提高，这也给运维人员的专业素质、综合能力提出了更高的要求。因此，电力企业要重视专业运维队伍建设，组建一支高素质的运维管队，提高运维队伍的薪资待遇，为运维队伍配备输电线路运维、检测和管理设备，为输电线路安全运行和管理打好基础。

4结束语

综上所述，输电线路的运行安全防治工作非常重要。在实际工作中，相关工作人员必须要结合实际情况，仔细分析输电线路区域内的安全影响因素，针对不同季节高发的安全事故，做好运维管理，采取相应的措施，以确保输电线路运行的安全性。

参考文献：

[1]方宏，杨帆，文宗滈.输电线路运行安全影响因素及防治措施探析[J].中国高新技术企业，2015（31）：137-138.

[2]黄思源.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].中国新技术新产品，2015（20）：185-186.

[3]杨雪城.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施分析[J].山东工业技术，2016（7）：192-192.

作者简介：

刘宇（1989-3）男，国网江西省电力有限公司景德镇供电分公司运维检修部；研究方向：输电线路工程管理和带电技术

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c100e77d7170bb7ab8aa3491.html