# 高层建筑地下室防渗抗裂施工技术应用

中国建筑第二工程局有限公司138000

摘要：随着城市化进程的快速发展，我国建设行业也在不断进步，人们对于建筑建设质量的要求也不断提升。现如今，高层建筑工程建设数量不断增多，很多高层建筑工程都有配套的地下室结构。地下室容易受到地下水侵蚀的影响，对于防水防渗施工质量的要求比较高，还会出现裂缝困扰。因此，对地下室防水防渗施及抗裂工技术进行详细探究迫在眉睫。

关键词：地下室；后浇带；施工技术

1地下室防水施工技术应用要点

1.1地下室防水设计要到位

设计防水的前提就是明确为什么要进行地下室防水工程，也就是地下室防水工程施工的重要性，其主要的目的就是为了使地下水不能渗漏到室内，防止影响了室内正常的环境。地下结构需要应用防水层进行保护，使其钢筋混凝土结构不被地下水浸泡，如果防水做得不到位，导致漏水现象，那么会产生很多不良的后果，比如，腐蚀钢筋、减小断截面、结构膨胀现象，另外，会增大混凝土的裂缝，减弱混凝土的抗压强度，损害建筑物基础，降低建筑使用寿命，甚至会留下安全隐患。防水设计要遵循的原则为因地制宜，防、截、排、堵综合治理，有效地做到防水。更为重要的是要充分了解地下水的情况才能进行防水设计，根据水文特点及地质特征设计出防水的方案。同时地下室底板、外墙等要使用抗渗性强的混凝土。如果地下室是独立式的要进行全封闭防水设计，而地下室为附建式的，或者是半地下室，那么在进行防水设计时可以采用防水浆完成高度设防。另外，如果地下室的地面低于最高水位，那么在进行防水设计时，就需要综合考虑钢筋混凝土结构，实现防水效果。地下室防水层适用的材质为聚乙烯板或聚苯板等软保护层。

1.2混凝土的沁水技术应用

因为施工中使用的混凝土有较大的流动性，在进行混凝土振捣及浇筑施工中混凝土沁水会发生流动现象，因此，在进行支模过程中要预留一些孔将沁水排除。当末端模板与混凝土坡脚相靠近时，要将混凝土浇筑的方向改变，再从末端到顶端的方向进行浇筑，而且要对二侧混凝土加强浇筑，四面进行混凝土浇筑，由此排除沁水。由于沁水被排除时会留下较厚的水泥浆，需要对其进行碾压处理，闭合收水裂缝。同时要考虑温度的变化，时刻做好混凝土的养护工作。

1.3后浇带以及施工缝的处理技术

1.3.1后浇带处理技术

后浇带，在高层建筑地下室施工过程中按照设计或施工规范要求为防止钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝，在基础底板、墙、梁等相应位置留设的临时施工缝。图1为处理底板后浇带的做法示意图。如图1所示，由于后浇带的接缝比较多，在工程建设中后浇带防水施工质量，将直接影响整个工程的防水效果。其中，止水带的规格和性能是首要因素，连接部位要可靠，牢固，符合设计要求。其次，后浇带的后处理过程中要做到严密，浇筑混凝土的养护时间要满足设计要求。后浇带混凝土采用比两侧混凝土高一个强度等级的微膨胀混凝土浇灌密实并加强养护，防止新老混凝土之间出现裂缝，形成薄弱部位。

图1

1.3.2施工缝处理技术

冷接缝是施工缝的另为一种叫法，被认为是施工过程中防渗漏最为薄弱的环节。如图2所示，施工缝处的接缝甚至多于后浇带，而且较为脆弱。因此施工缝的处理就会决定工程质量，处理不好，不仅仅会使混凝土产生裂缝进而产生漏水，更会严重影响工程的结构和质量，更为严重的会影响到整个工程建筑的正常使用。因此在施工缝混凝土施工中一般要做到以下几点：①混凝土必须采用连续浇筑技术，尽量避免因断断续续浇筑而带来的施工缝的出现，施工缝的增加不仅会给后续的处理过程增加难度，还会影响整个建筑工程的整体架构；②在地下室的外围施工过程中如果不可避免的要引入施工缝，只允许留置水平施工缝，并且对施工缝的预留高度有一定的要求，在此问题上一定要严格遵守施工前期的设计；③要保证施工缝振捣过程的质量，振捣过程也是施工缝过程中的重中之重，切不可懈怠；④在不可避免出现施工缝的地方要做好接浆或涂抹界面处理剂，避免出现水泥裂缝进而产生漏水；⑤施工缝要仔细的进行清理，尽量避免因施工缝清洁不干净，不彻底而引起的施工缝质量不合格的问题。

图2

2地下室杭裂施工技术应用

2.1材料控制措施

（1）采用矿渣硅酸盐水泥并加入一定量的粉煤灰，从而减少水泥用量；（2）选择水化热低的水泥品种；（3）选用粒径较大且级配良好的粗骨料，并控制砂石骨料的含泥量，因为砂石骨料的含泥量会增加混凝土的收缩，降低混凝土的抗拉强度，对抗裂极为不利，还需要避免在特别炎热以及寒冷的季节施工；（4）还可以尽可能地减少单方水泥用量，降低水灰比，并掺用减水剂。因为如果在大体积混凝土中掺入减水剂，可以在保持用水量不变的情况下，有效增大混凝土的坍落度；（5）在制作大体积混凝土时，适量使用缓凝减水剂的情况下，也能达到减少水化热现象，从而避免混凝土产生裂缝。

2.2严格控制施工质量

由于在施工中无法保证对缝隙的保留，所以也需要对标高和轴线进行有效检查。在对砖块进行浇筑的环节中，也应该按照砂浆对其施工配比进行控制，同时对其进行随机抽查。不管是在抽查还是在检查环节中，都应该采用更为科学和妥善的方式开展相关工作，通过这种方式提升施工质量和监督力度，实现对混凝土结构施工手段的优化。此外，在施工环节中，材料的选择也将直接关系着工程的最终质量，所以要对施工现场中的材料质量进行严格审核，如发现不合格的材料就要及时上报，并停止使用。

2.3温测措施

在混凝土的凝结硬化过程中，温测环节可以清楚地了解混凝土不同深度的温度变化情况。通过对混凝土内部温度的变化规律的实时监测，可以有针对性地采取技术措施，避免混凝土产生温度应力，进而产生温度裂缝。要实现对混凝土内部温度的监测，需要将温度传感器埋设在混凝土表面、底面以及中间等不同部位，再利用混凝土温度测定记录仪对施工全过程进行跟踪监测，以便对混凝土内部温度变化情况进行全面控制；此外，在混凝土浇筑完成后，还要对温度进行监测，编制测温报告表，绘制各点实际降温曲线。

结束语

综上所述，高层建筑物地下室的抗裂防渗工作比较重要，除了需要注意混凝土施工过程中各个环节的施工外，更要注意针对存在的问题采取合理的措施。从材料的选择到混凝土拌合、运输与浇筑过程都应重视，而最主要的后期养护工作也是重点。只有这样，才能更好的控制地下室的裂缝问题，保证地下室工程的整体质量。

参考文献：

[1]孙桂涧.建筑物地下室施工中混凝土抗裂防渗技术[J].价值工程，2017，15：97.

[2]张宗波.地下室施工中防水防渗施工技术的应用[J].城市建筑，2017，14：72+92.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c19b6d8365e5b7cc3106dbbf.html