# 市政路桥施工中伸缩缝的设置探讨

身份证号码：44182719861205XXXX

摘要：在社会经济发展中，路桥作为重要的基础设施，是推动经济发展的重点与关键。在交通运输设施中，路桥是重要的组成部分。而在市政路桥施工过程中，伸缩缝是施工的关键所在。本文分析了市政路桥施工中伸缩缝施工的应用，希望能够推动我国市政路桥施工的发展进步。

关键词：市政路桥施工；伸缩缝；施工技术

引言：

在市政路桥施工中，伸缩缝施工是路桥施工较常使用的一种技术，该技术的应用不仅会影响到市政路桥施工的安全性，也关系着市政路桥施工的质量。基于此，施工单位应采用科学的技术和方法去完成伸缩缝施工，以此提升伸缩缝施工的质量，进而保证市政路桥工程的施工质量。

1市政路桥工程中伸缩缝的类型

1.1土工布伸缩缝

在路桥伸缩缝中，土工布伸缩缝是其中的一种。这种伸缩缝具有施工简便且成本低的特点。同时，在实际使用过程中，土工布伸缩缝能够使得车辆在行使过程中具有较高的舒适度与稳定性。与其他伸缩缝类型相比，土工布伸缩缝具有较强的优势。

1.2板式橡胶伸缩缝

板式橡胶伸缩缝也是伸缩缝常见的类型之一，这种伸缩缝的密实性与吸震性较高，能够在很大程度上减少噪音的出现，同时具有良好的防水性能。板式橡胶伸缩缝的施工简单，常用于大桥梁的施工中。

1.3填塞式伸缩缝

填塞式伸缩缝作为伸缩缝的一种分类，一般被用于小跨径桥梁的施工过程中。其原材料通常是沥青与油毛毡，这种伸缩缝的施工工艺较为简单，并且施工造价较低。在受热的时候，填塞式伸缩缝的填充物会在膨胀过程中被挤出去，而伸缩缝冷缩的时候，被挤出去的填充物的复原性就会变差。同时，砂石等杂物容易破坏填塞式伸缩缝的防水性，从而导致板梯钢筋被锈蚀，大大降低了填塞式伸缩缝的使用寿命。

2市政路桥施工中伸缩缝技术工艺流程

2.1伸缩缝切割、开槽

伸缩缝切割是在施工之前对整体的伸缩缝的施工位置进行确定，在进行实际切割的过程中需要掌握科学的方法，首先保证沥青油面的平整性，不能出现因为自身的问题造成的整体施工受到毁坏。其次，需要严格的按照施工图纸进行施工作业，不能出现图纸和实际施工不符的情况，减少后期整改的管理。在基本的切割完成之后，需要对伸缩缝切割处进行扩宽，扩宽作业进行时需要将周围区域的杂物进行全面的清理，施工完整之后也需要将周边切割遗留下来的石粉进行全面的清理。

2.2模具安装

在基本工作结束之后，需要进行模具和钢材的安装，在进行安装之前需要及时的对开凿边角处的石粉和杂质进行清除，通常在清理中采用的是高压水枪清除的方式，在清除结束之后可以进行模具的安装以及钢材的安装。

2.3施工表面的修复工作

施工中需要对混凝土进行修复和在浇筑工作，将工作中出现的一些微小的裂隙进行填充，避免使用中出现因为负重造成的坍塌。同时因为施工结束之后伸缩缝是暴露在自然环境中，因此需要对其进行保护，采用防护胶条的方式，保证胶条的长度和宽度与伸缩缝之间尺寸相符，并在其中预留一定的间隙，这样才能更好的满足伸缩的需要。

3市政路桥建设中伸缩缝技术存在的问题

3.1止水带损坏

止水带的毁坏是伸缩缝常见的问题，其中存在的主要原因是日常的活动中没有对止水带记性日常的养护模式，这样就造成止水带日常使用中出现毁坏的问题，直接造成止水带使用出现问题，水流直接通过毁坏的部位进入到桥梁内部，造成桥梁内部出现锈蚀等问题，伸缩缝整体的装置出现失灵，车辆在行驶的过程中出现因为负荷问题造成冲击的增加，影响整体的结构，而在这个过程中伸缩缝受到的冲击更加的严重，整体的结构出现腐蚀，混凝土出现剥落，进而造成桥梁整体受到挤压，对桥梁的安全造成严重的影响。

3.2伸缩缝结构问题

伸缩缝结构中本身存在较多的差异性，这是因为在进行施工中使用的沥青混凝土材料和水泥混凝土材料本身存在一定的差异性，其中的接缝处很容易出现裂缝，在接缝处可能经常出现裂隙额情况，从而造成桥头出现跳车的问题，如果在过程中因为啃边的问题得不到有效的解决们就会造成桥台本身受到一定的影响，如果啊桥体长期受到这样的冲刷，雨雪入侵的对整体的桥体就会造成更加严重的影响，造成公路管理中存在问题。

3.3混凝土本身存在裂隙

混凝土在进行浇筑和铺装的过程中，如果混凝土的碾压存在开裂和脱落，并且其中存在空洞和蜂窝限行，就会出现难度难以设定的技术标准整体的难度，难以满足现实的要求，造成桥梁在使用中存在问题。同时，混凝土养护难度也在不断的提升，进而导致混凝土结构出现裂缝，导致混凝土老化程度进一步提升，造成桥体整体结构出现问题，影响到桥体整个结构的管理和控制，对于整体的管理造成一定的影响。

4市政路桥施工中伸缩缝技术的有效应用策略

4.1伸缩缝施工准备阶段

道路施工的最基础环节，必须从方案设计、物料准备、施工控制方面做好预防。图纸是一切施工项目的灵魂，要仔细研读施工图纸细节，规范图纸所传达出的施工操作技术，对于不熟悉的施工工艺进行学习，严格按照规范操作流程。将施工过程的可控制因素及不可控制因素进行量化，针对所有的风险源进行风险控制。应该加强对施工设备的管理和维护，确保设备的良好运行，给施工人员讲解详细的工程方案部署，并制定合理的施工计划，为伸缩缝施工做好一切前期准备。

4.2伸缩缝施工阶段

伸缩缝施工过程涉及到材料的切割，在切割过程中会出现大量的粉尘，既影响施工人员的视线，又会对施工现场的环境造成一定的污染。为了营造一个整齐有序的施工环境，施工路面的平整度需要达到一定的标准。对于施工各个环节的工序要进行量化考核，落实到每一位施工人员的实际工作中去。伸缩缝的精确度对于路面的影响很大，前期根据设计图纸进行放样，主观感受到伸缩缝的外形、尺寸、角度、位置等。应该根据设计图纸的要求选择不同的切割方式。对于切割的粉尘要有相对应的处理方式，伸缩缝开槽需要保持清洁，不可以出现锈蚀。在完成伸缩缝装置安装之后，应该及时进行检查，保证各个环节的施工质量。

4.3伸缩缝施工后期阶段

伸缩缝的出现本身就是为路桥的裂缝做出修补，所以，这一项路面功能辅助性建设更应该具有高质量。市政道路伸缩缝施工项目的后期阶段的清洁养护十分必要，伸缩缝的施工质量审核工作要在后期逐步展开，及时发现伸缩缝应用过程的问题，避免对道路交通造成影响。审核的重点放在伸缩缝的开裂和损毁，及时对损坏部位进行检修，要选择新型的轻质、密封性复合材料。

5市政路桥建设中伸缩缝技术质量控制

在长期使用中，伸缩缝的结构容易出现变形的情况，特别是在恶劣的环境下，昼夜的温差较大，一旦出现问题势必会造成伸缩缝和凹槽之间存在一定的卡扣不严的情况，影响整体使用质量。针对这种情况需要对伸缩缝的施工进行科学的控制，首先在施工之前对施工队伍进行严格的审核，并对施工材料进行检验，发现出现质量不达标的材料，保证技术施工的安全性。其次，在进行施工中需要全面的掌握桥梁的等级、负载量，这样便于确定最佳的伸缩缝结构，提升整体的施工质量。再次，在进行施工中需要严格的按照图纸进行切割工作，在切割完成之后也需要对切割质量进行检测，并进行专业的审核，保证施工专业性。最后，需要进行混凝土技术的浇筑工作防止出现较大的坍塌情况。

6结语

在市政路桥施工中，伸缩缝施工作为一种重要施工技术，也发挥着不可替代的作用。为保证市政路桥的施工质量，对于伸缩缝的施工，施工单位应严把质量关，采用适宜的方法和技术，按照相应的施工流程，完成对伸缩缝的施工，确保伸缩缝施工的质量能够达到相应标准，以便为市政路桥施工奠定基础。

参考文献：

[1]邓志鸿.伸缩缝施工在市政路桥施工中的应用初探[J].建筑知识，2017，37（06）.

[2]李为新.浅析市政路桥施工的技术及质量控制措施[J].江西建材，2017（01）.

[3]张强.伸缩缝施工在市政路桥工程中的应用[J].山西建筑，2015，41（14）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c1abbfc3b29b08cfee13508b.html