# 建筑施工中的逆作法施工技术

诸暨市广诚建设有限公司浙江诸暨311800

摘要：随着我国经济的快速发展，为了保证建筑施工质量我，往往在施工中需要采用一定的技术，其中逆作法施工是常见技术。采用逆作法施工对多层地下结构工程具有良好的社会效益和经济效益，只是施工工艺较为复杂。以上海国际金融中心项目为背景，针对深基坑逆作法中的梁柱节点施工技术进行了研究优化，不仅有效地解决了工程施工关键难点，而且也进一步保证了结构施工质量。

关键词：深基坑；逆作法；梁柱节点；临时钢立柱；施工关键技术

1前言

建筑工程是我国国民经济增长的支柱型产业，施工质量的优劣不仅会影响到国民经济的发展，同时对城市的建设发展也会造成严重的影响。因此，建设单位必须对施工技术的选择和使用予以充分的重视，才能须经建设工程施工质量的全面提升。而逆作法作为建筑工程地下室工程建设过程中最常用的施工技术，这一技术的发展与应用对于工程建设质量的提高具有极为重要的影响。

2逆作法施工技术的原理以及分类

2.1逆作法施工技术的原理

所谓的逆作法施工技术，就是在工程施工时以建筑物的地下室轴线或者周边建筑的地下连续墙及其支护结构为基础，在建筑物的内部浇筑活打下支撑桩，使其可以支撑建筑工程施工期间的结构自重与施工荷载。同时将施工地面上一层的梁板楼面结构作为地下连续墙的支撑，在向下进行土方的开挖以及地下各层混凝土的浇筑，直至完成底板封底的施工。

2.2逆作法施工技术的分类

逆作法施工技术在现代建筑工程应用的过程中主要有以下几种方式。（1）半逆作法技术。这一方法主要是利用建筑物地下结构中交叉格形肋梁，水平支护基坑中所有的围护结构。同时在完成基坑开挖的工作之后，还可以根据楼板的类型采取二次浇筑的方式，促进结构施工质量的进一步提高。（2）全逆作法技术。这一技术主要是针对建筑地下结构各层不同类型楼板的施工方法，为了确保基坑围护结构水平支撑力符合施工质量的要求，在运用这一方法时必须对楼板实施整体浇筑的方式，而在施工期间则可以通过楼盖所遗留的预留洞进行建筑材料的传递。（3）分层逆作法技术。这一技术主要是以建筑工程地下架构周边的围护形式为基础，所采取的分层施工方法，这一方法一般都是利用土钉墙技术实施的。（4）部分逆作法技术。针对基坑内侧局部存在的土方，外围结构采取的都是水平化抵挡支撑的方式，这种方法不仅可以有效的降低侧向产生的压力，同时也避免了工程施工过程中位移现象的出现。

3逆作法施工技术在建筑工程中的具体应用

3.1建筑工程概况分析

某建筑工程地上20层，总建筑高度为75米，地下两层，作为地下车库，基坑深度为8.2米，整个场地的平面长度为105米，宽度为59米。

3.2建筑工程的施工方法

本工程处于当地的经济繁荣地带，整体施工场地较为狭小，施工条件比较复杂，在进行材料堆放以及机械的布置上存在一定的困难。而建设单位为保证工程的营业时间以及停车经营，需要尽可能的压缩工期，因此需要对首层停车场的使用应当尽快交工并投入使用。对于本工程此种情况，采用其他方法对于以上要求无法很好的满足，经过多方论证以及专家的筛选，最终采用逆作法对地下室进行施工操作。

3.3建筑工程逆作法施工准备工作

在进场之前，需要对施工材料以及施工人员进行合理的安排，同时保持和业主以及监理之间的协作安排，派遣专人进行工程材料的采购，并由工程师进行核定，保证井壁管、粘土以及过滤管等材料的工程质量。

3.4逆作法人工挖孔桩施工

本工程采用的支护体系为地下排桩支护，排桩采用的是挖孔桩，在人工挖孔桩阶段采用的间隔跳段施工，成孔后下钢筋笼浇筑选用C35混凝土。当基桩部分浇筑到桩顶设计的高度时，然后需要利用人工进行定位环的布置以及安装，利用人工进行扶正以及卡位的操作，保证垂直度后，在地面上将钢管柱上端进行固定，然后进行浇筑管混凝土的施工操作。

3.5柱桩定位

采用逆作法施工，主要就是将工程桩接高的管柱，按照竖向荷载的方向，在立柱外面进行混凝土的包裹，将其作为地下室的管柱，因此，其轴线的位置以及垂直度一定要十分精确，保证偏差在20mm之内，否则就会对之后的基础工程施工造成严重的影响。在钢管柱支承以及人工挖孔桩的连接上，是工程的关键技术要点。本工程在进行钢管柱的固定时，采用的是限位钢板方法，并在人工挖孔桩桩芯混凝土上，安装25毫米厚M1型环形钢板，然后对钢板柱进行吊装，使用沪宁图浇筑桩芯进行钢管柱脚的封堵，保证钢管柱的准确连接以及施工的便利。

3.6土方开挖施工

±0.00m梁板混凝土强度以及施工设计强度完全符合后，可以采用预应力张拉作业，在你支撑系统拆除后可以然后进行土方开挖，首先，通过人工防护四将预留的洞口进行开挖施工，其具备相应的作业面后，选用小型挖掘机进行施工，当前主要采用的开挖方式为两种：第一种，采用龙门吊的形式吗，在地下室北侧两个出土预设的洞口，通过自卸汽车直接运送，这样可以保证附近的土方边坡不会出现较多的堆积现象，有效的避免边坡失稳的问题。第二种，将施工南侧由开挖的基坑从侧面开挖至地下室内侧。哎开挖过程中，需要根据支护方式进行确定，例如，土钉支护和喷锚网可以同时进行，这种做法就是防止出现全性能，设计工作也更加合理科学。设计人员应对建筑中能够影响整体结构质量的因素综合考察，并在施工图纸中对关键操作有详细讲解，对混凝土结构的施工特点应结合设计单位、施工单位共同商议意见，进而使土建结构质量得到保障。

结束语

土建建构作为建筑中最为基础也最关键的部分，其整体的安全性和结构稳定性与建筑整体的质量安全密切相关。耐久性与安全性更是土建设计中评价结构质量的重要指标，为使建筑结构的安全性和耐久性得到保证，设计人员应合理运用先进的科学手段，设计科学合理的安全结构设施，严把工程质量关和材料观，并建设其完善的安全制度标砖。最终提升土建设计的安全稳定性和机构耐久性，保证整体建筑的安全。

参考文献

[1]曾志力,向军,覃思.逆作法施工技术在高层建筑中的应用研究[J].中国房地产业,2015(8).

[2]苏伟,张明,叶磊,等.新型逆作法施工关键技术的研究与应用[J].施工技术,2015,44(1):52-56.

[3]吕伟.逆作法施工技术在大型深基坑工程中的应用[J].建筑工程技术与设计,2015(36).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c20a08d72b17e1cbca4d72c2.html