# 有关台区同期线损的数据异常研究

（国网河南省电力公司获嘉县供电公司河南新乡453800）

摘要：线损是电能从发电厂传输到客户过程中，在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。其中，台区线损数据统计是一项复杂的系统工程，需要探索高效、可靠的治理方法。本文重点就基于台区识别技术对线损超大、负线损这2种异常线损数据的治理方法进行探讨。

关键词：线损；数据治理；台区识别；方法

一、影响配电变压器台区线损异常的原因及处理措施

1.2影响台区线损率的主要原因。导致台区线损异常的因素涉及计量、营销、配电网设备维护等方面，经分析，造成台区线损异常的主要原因有：①公用变压器对应关系不正确，用户与变压器关系不相符。②关口考核表计量不准确，存在表计错接线、计量误差、互感器变比错误，故障、逻辑地址对应错误等。③配电变压器与表计对应关系不正确，包括营销用户表计与公用变压器对应不正确，用户表计未关联至相关台区公用变压器。④用户表计电量原因，包括用户表计电量采集问题、计量准确性以及无表用电等。

1.3台区线损异常数据治理措施及技术难点。①台区线损异常数据治理措施：在诸多影响配电变压器台区线损异常的原因中，公用变压器对应关系准确性、关口考核表计量准确性以及营销用户表计电量计量等系统及装置性因素可通过以下措施得到有效整改：1）对公用变压器对应关系不正确的情况，应以现场实际配电变压器信息为准，并对错误的对应关系进行系统维护。2）关口考核表计量准确性可通过现场检查关口考核表接线及终端、互感器、联接接线盒等计量设备是否故障，现场TA（互感器）倍率与采集系统TA倍率是否一致，现场关口考核表逻辑地址与系统逻辑地址是否对应来改善提高，并对故障设备及错误TA倍率信息、错误对应关口考核表逻辑地址进行整改。3）营销表计电量计量问题可通过对表计采集设备的处理整改及安排用电检查人员对用户表计计量准确性等进行检查处理来解决。②台区线损异常数据治理技术难点：根据对导致台区线损异常的因素分析可知，配电变压器与表计的对应准确率对线损准确可算率有至关重要的作用。但由于营销、配电网运行之间存在专业壁垒，若配电变压器与表计对应不正确，需采取现场核查的方法进行整治。目前因电缆供电比较普及，存在相邻台区交叉供电、供电环境复杂等情况，造成户表电源归属确认困难，配电变压器与表计对应关系数据治理较为棘手。

1.5基于台区识别技术的配电变压器与表计对应关系治理方法。导致配电变压器与表计对应关系错误的原因主要有系统原始资料错误、用户接入点信息错误，表箱、表计错对应等。治理这类问题时要采用现场比对的方法，而在实际过程中由于配电网供电环境的复杂性，现场人员难以准确判断用户表计实际对应的台区配电变压器。针对此难点问题，提出了采用基于脉冲电流法与FSK电力载波信号法相结合的低压台区识别技术的解决方案。基于脉冲电流法与FSK电力载波信号法相结合的低压台区识别技术进行台区识别，准确性高、不串相、脉冲电流不衰减，在相邻台区配电变压器共高压、共地、共电缆沟的情况下可以准确进行台区识别，对于距离长、干扰严重的线路，电力载波信号可能无法传输，但这种情况用脉冲电流法却可以识别。台区识别原理如图1所示，操作方法为：由终端发出脉冲电流信号，主机端检测到此脉冲电流信号后，可判断出该用户属于此配电变压器某相，同时主机发出电力载波信号，若终端收到此载波信号，说明该用户属于此配电变压器。由于脉冲电流信号不会传播到其它线路上，而且传输距离远，所以利用该技术可以准确可靠地识别配电变压器台区下的所有用户。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c213d146a235b63cbd10e697.html