# 煤种适应性论文-张鑫淼,侯志刚

导读:本文包含了煤种适应性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:变频控制,安息角,调料板

### 煤种适应性论文文献综述

张鑫淼,侯志刚[1]（2019）在《活化给煤机应用与特殊煤种适应性的改造》一文中研究指出将活化给煤机的调料板进行改造,提升设备对煤种的适应性和效率。(本文来源于《科技风》期刊2019年29期）

贾明生,扶廷正,陈赛[2]（2019）在《高效低NO_x液态排渣煤粉燃烧器煤种适应性探讨》一文中研究指出通过煤质特性对高效低NO_x液态排渣煤粉燃烧器适应性的分析,确定了适用于燃烧器的煤种特性指标范围:热值不低于21MJ/kg,水分7%～11%,煤粉细度80～200目,挥发分23%～40%,灰分6%～25%,灰熔点1100～1430℃。相对市场上现有的煤粉工业锅炉对煤粉质量的苛刻要求,液排渣煤粉燃烧器对煤粉的技术要求相对宽松,煤种适应性有所拓宽,因此其经济性、安全性和可获得性更好。(本文来源于《冶金能源》期刊2019年03期）

徐仲雄,齐勇,战经秋[3]（2019）在《进口600MW亚临界锅炉改善煤种适应性及低氮燃烧器改造方案分析》一文中研究指出为提高北仑1号炉进口600MW亚临界锅炉的煤种适应性及降低炉膛出口NOx排放浓度,阐述通过水冷壁接长改造提高炉膛容积,降低容积热负荷,结合低氮燃烧器改造优化炉膛燃烧状况的改造方案和施工方案,分析了改造实践的经济效益。(本文来源于《电力设备管理》期刊2019年05期）

陈文,陈绍龙,吴爱军[4]（2017）在《中速磨煤种适应性改造》一文中研究指出某电厂采用MPS180-HP-Ⅱ型中速磨煤机,设计煤质为褐煤。随着实际入炉煤水分较设计值大幅下降,制粉系统出现以下问题:蹍磨出力、干燥出力异常升高,风煤比偏大、石子煤排放异常、冷风调节门开度大、煤粉偏粗等,并从理论和实践上分析存在的问题。提出沿磨煤机磨盘圆周方向将喷嘴环进行调节封堵改造方案,减小喷嘴环通风截面积,提高喷嘴环处风压。改造后磨煤机最大出力未明显变化,但最小出力较之前下降,就地石子煤排放正常,风煤比调节裕量增大,制粉系统调节特性好,分离器出口温度和煤粉细度可控制在正常范围内,磨煤机煤种适应性增强。(本文来源于《湖南电力》期刊2017年06期）

邓卓昆,冯义军[5]（2017）在《流化床技术将成为煤电发展新亮点》一文中研究指出“今年11月,公司一期煤矸石综合利用2×35万千瓦超临界CFB项目正式投运,既充分利用了当地煤矸石资源,又满足广东省韶关市日益增长的用电需求,项目锅炉保证效率92.3%,全厂热效率42.53%,发电标准煤耗289.16克/千瓦时,汽机热耗7643千焦/千(本文来源于《中国电力报》期刊2017-12-11）

李彦猛,吴剑波[6]（2016）在《1030MW超超临界锅炉煤种掺烧适应性试验研究》一文中研究指出针对1 030 MW超超临界锅炉的燃烧特性、掺烧煤种特性及锅炉运行工况进行分析,通过不同煤种的掺烧试验,根据煤种特性找出适应锅炉燃烧特性的最佳掺烧方式,扩大锅炉煤种适应性,并解决掺烧过程中存在的问题,提高了锅炉运行的安全性和经济性。(本文来源于《浙江电力》期刊2016年04期）

郑爽[7]（2016）在《600MW机组锅炉煤种适应性分析》一文中研究指出本文通过对某电厂600MW机组锅炉的煤种的性质、锅炉运行条件等进行分析,通过配煤掺烧的试验,明确了合适的煤种和燃烧方式,对于锅炉燃烧器经常结渣的问题进行了有效解决,最终实现了锅炉和煤种之间的耦合。(本文来源于《科技展望》期刊2016年11期）

段志广[8]（2015）在《航天炉煤种适应性分析》一文中研究指出以新乡中新化工有限责任公司投资建设了20万t/a乙二醇项目及配套的PSA装置为例,针对乙二醇项目投产后,为乙二醇装置提供的CO产品气中CH4含量较高这一重大问题,立足本地煤种,优化配煤,通过对5种煤炭在中新化工航天炉装置的试烧对比分析,得出结论:下沟煤较为理想,可以有效地从源头上控制合成气中CH4含量高的问题,节约了单位生产成本。(本文来源于《化肥设计》期刊2015年05期）

秦岭,李小江,郑智展,张磊,曾彬[9]（2015）在《600MW锅炉对高硫低熔点新煤种适应性研究》一文中研究指出对华电某电厂600 MW锅炉对新购高硫低熔点煤种适应性及满足SOx排放标准开展研究,通过煤质分析、实验室配煤分析、现场试烧等工作,摸索以实验室配煤研究为主要工作内容的电厂新煤种应用方法,取得了良好的实际运行效果。(本文来源于《能源工程》期刊2015年04期）

秦岭,汪后港,张磊,郑智展,陆超[10]（2015）在《某燃煤电厂600MW机组燃用新煤种的适应性研究》一文中研究指出肖家洼矿煤为华电某电厂的新进煤种,为了研究此煤种是否适应于该电厂的600 MW锅炉燃烧,对此煤种及当前电厂使用的主力煤种进行了常规参数和非常规参数分析。通过煤质对制粉系统、锅炉结焦、燃烧稳定性及环境的影响,分析了煤种可否直接用于锅炉燃烧。(本文来源于《能源工程》期刊2015年03期）

### 煤种适应性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过煤质特性对高效低NO_x液态排渣煤粉燃烧器适应性的分析,确定了适用于燃烧器的煤种特性指标范围:热值不低于21MJ/kg,水分7%～11%,煤粉细度80～200目,挥发分23%～40%,灰分6%～25%,灰熔点1100～1430℃。相对市场上现有的煤粉工业锅炉对煤粉质量的苛刻要求,液排渣煤粉燃烧器对煤粉的技术要求相对宽松,煤种适应性有所拓宽,因此其经济性、安全性和可获得性更好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 煤种适应性论文参考文献

[1].张鑫淼,侯志刚.活化给煤机应用与特殊煤种适应性的改造[J].科技风.2019

[2].贾明生,扶廷正,陈赛.高效低NO_x液态排渣煤粉燃烧器煤种适应性探讨[J].冶金能源.2019

[3].徐仲雄,齐勇,战经秋.进口600MW亚临界锅炉改善煤种适应性及低氮燃烧器改造方案分析[J].电力设备管理.2019

[4].陈文,陈绍龙,吴爱军.中速磨煤种适应性改造[J].湖南电力.2017

[5].邓卓昆,冯义军.流化床技术将成为煤电发展新亮点[N].中国电力报.2017

[6].李彦猛,吴剑波.1030MW超超临界锅炉煤种掺烧适应性试验研究[J].浙江电力.2016

[7].郑爽.600MW机组锅炉煤种适应性分析[J].科技展望.2016

[8].段志广.航天炉煤种适应性分析[J].化肥设计.2015

[9].秦岭,李小江,郑智展,张磊,曾彬.600MW锅炉对高硫低熔点新煤种适应性研究[J].能源工程.2015

[10].秦岭,汪后港,张磊,郑智展,陆超.某燃煤电厂600MW机组燃用新煤种的适应性研究[J].能源工程.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c232083c30b48d069ad213a3.html