# 压电堆橡胶组合隔振器论文-王强,陈照波,焦映厚

导读:本文包含了压电堆橡胶组合隔振器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:压电堆作动器,橡胶隔振器,动态特性,一体化振动控制

### 压电堆橡胶组合隔振器论文文献综述

王强,陈照波,焦映厚[1]（2010）在《压电堆-橡胶组合隔振器的设计及实验研究》一文中研究指出针对航天飞行器敏感仪器的精密隔振要求,提出了一种小尺寸紧凑型压电堆-橡胶组合隔振器。完成了组合隔振器压电堆作动器部分和橡胶隔振器部分的结构设计。分别对压电堆作动器的静、动态输出特性和橡胶隔振器的动态特性进行了实验研究。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2010年05期）

王强[2]（2009）在《压电堆—橡胶组合隔振器及其在主动隔振中的应用研究》一文中研究指出精密敏感仪器设备是航天器正常工作的重要保证,它们在发射和在轨运行过程中要经历复杂、恶劣的振动环境。为了改善其力学环境,提高工作的精度和可靠性,必须对其进行振动控制。单纯采用被动隔振方法已经不能满足实际需要,为此,针对敏感仪器精密隔振的要求,提出了一种主被动一体的组合隔振方案。其中,组合隔振器主动元件采用了压电堆作动器,被动隔振部分采用了一种衬套式的橡胶隔振器。仿真研究结果表明所设计的组合隔振系统在各个频段对不同的激励信号输入都有较好的隔振效果。从压电材料的一维压电方程出发,推导出了压电陶瓷片以及压电堆的作动方程。在此基础上完成了组合隔振器中压电堆作动器部分的设计。同时,结合敏感仪器隔振要求,完成了组合隔振器中橡胶隔振器部分的设计与参数计算。对影响压电堆作动器动态特性的因素进行了深入分析,建立了压电堆作动器的等效动力学模型。同时,为了更好地描述橡胶隔振器的动态刚度和阻尼特性,在其结构阻尼模型和等效粘性阻尼模型基础上,建立了其复刚度模型。最终获得了组合隔振器的动力学模型,为后续的实验研究和控制系统设计提供了理论依据。为了研究组合隔振器中压电堆作动器部分和橡胶隔振器部分的动态特性,设计完成了压电堆作动器的静、动态输出特性试验,橡胶隔振器的动态特性试验和传递特性实验。实验结果表明,所设计的组合隔振器具有稳定的动态特性,适于作为一体化振动控制的隔振元件。在建立的组合隔振器动力学模型以及实验研究结果的基础上,设计了一种带有激励位移前馈和响应速度反馈的复合PID振动控制系统。推导了系统的传递函数,获得了对应不同增益系数的系统传递特性。通过系统仿真研究了在选定的增益系数下,组合隔振系统对于脉冲激励信号、谐波激励信号和随机激励信号输入的响应。仿真结果表明,所设计的组合隔振系统对于脉冲激励、单频谐波激励和随机激励同样都有较好的隔振效果。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2009-06-01）

### 压电堆橡胶组合隔振器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

精密敏感仪器设备是航天器正常工作的重要保证,它们在发射和在轨运行过程中要经历复杂、恶劣的振动环境。为了改善其力学环境,提高工作的精度和可靠性,必须对其进行振动控制。单纯采用被动隔振方法已经不能满足实际需要,为此,针对敏感仪器精密隔振的要求,提出了一种主被动一体的组合隔振方案。其中,组合隔振器主动元件采用了压电堆作动器,被动隔振部分采用了一种衬套式的橡胶隔振器。仿真研究结果表明所设计的组合隔振系统在各个频段对不同的激励信号输入都有较好的隔振效果。从压电材料的一维压电方程出发,推导出了压电陶瓷片以及压电堆的作动方程。在此基础上完成了组合隔振器中压电堆作动器部分的设计。同时,结合敏感仪器隔振要求,完成了组合隔振器中橡胶隔振器部分的设计与参数计算。对影响压电堆作动器动态特性的因素进行了深入分析,建立了压电堆作动器的等效动力学模型。同时,为了更好地描述橡胶隔振器的动态刚度和阻尼特性,在其结构阻尼模型和等效粘性阻尼模型基础上,建立了其复刚度模型。最终获得了组合隔振器的动力学模型,为后续的实验研究和控制系统设计提供了理论依据。为了研究组合隔振器中压电堆作动器部分和橡胶隔振器部分的动态特性,设计完成了压电堆作动器的静、动态输出特性试验,橡胶隔振器的动态特性试验和传递特性实验。实验结果表明,所设计的组合隔振器具有稳定的动态特性,适于作为一体化振动控制的隔振元件。在建立的组合隔振器动力学模型以及实验研究结果的基础上,设计了一种带有激励位移前馈和响应速度反馈的复合PID振动控制系统。推导了系统的传递函数,获得了对应不同增益系数的系统传递特性。通过系统仿真研究了在选定的增益系数下,组合隔振系统对于脉冲激励信号、谐波激励信号和随机激励信号输入的响应。仿真结果表明,所设计的组合隔振系统对于脉冲激励、单频谐波激励和随机激励同样都有较好的隔振效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 压电堆橡胶组合隔振器论文参考文献

[1].王强,陈照波,焦映厚.压电堆-橡胶组合隔振器的设计及实验研究[J].机械设计与制造.2010

[2].王强.压电堆—橡胶组合隔振器及其在主动隔振中的应用研究[D].哈尔滨工业大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c24dade05718edf03299c9c5.html