# 电网规划与电力设计对电网安全的影响高志强

(北京京电电力工程设计有限公司北京100000_

摘要：在社会不断进步飞速发展的今天，人们的生活水平不断地提高。因此，人们对于电网规划以及电力设计工作质量有了更高的要求，在电网运行机制建立和优化的过程中，也要积极落实系统化电网安全管理体系。本文对电网安全管理中电网规划和电力设计的重要性展开讨论，并对相关影响进行分析，以供参考。

关键词：电网规划；电力设计；电网安全；影响

1电网安全管理中电网规划和电力设计的重要性

在电网安全管理项目运行过程中，要积极践行更加系统化的管控机制和运行措施，确保变电管理、输电管理以及配电管理项目的全面升级和系统化运行。电能作为经济领域发展的重点，要在强化电网建设水平的基础上，满足管理工作全面分析的具体需求，保证电能资源管理工作能符合标准。也就是说，电网规划和电力设计是为了进一步落实电网安全管控工作的基础，也是促进整体安全管控项目稳定性发展的基本保障，需要相关部门高度关注。

2电网规划与电力设计对电网安全的影响

2.1维护电网供电安全性

在电网规划体系建构过程中，要从保证供电安全性出发，积极运行贴合电网管理的工作流程，落实可靠性原则，按照变电容载比实现电网配置的全面发展。变电容载比是不同的等级，按照标准化规划设计标准完成相关工作，配置效果也能符合并满足实际要求。只有强化重点城市电网建设水平，才能对各级电网进行统筹处理和综合性管控，保证网络结构的稳定性符合标准，也能为网络架构的灵活性提升奠定坚实基础。另外，要关注中心城区的管理工作，为后续供电可靠性升级提供保障，顺利完成具体工作，也能在规划项目系统化升级后实现管理工作的全面开展目标，避免变压器出现的荷载问题，提高电网安全性的维护效果，减少安全隐患问题，促进管理工作有序开展。电网规划和电力设计流程以及工序的完整性，就是从根本上维护电网安全项目的重要基础，需要相关部门给予高度重视，践行统筹化控制机制和管理措施，实现安全维护工作，也能在保证有效性的同时落实设计方案。

2.2保证电网供电的可靠性以及合法性

在通过对电网规划实施电网安全处理时，一定要严格确保两方面的重要指标，分别为供电的可靠性和供电的合法性。在对电网进行规划过程中务必要严格遵照国家电力部门颁发的《电网规划设计准则》相关规定内容，将其作为理论指导，同时要符合和国家相关的N-1、N-2准则等相应法律法规要求，这样就能够从法律层面来确保电网的安全性以及稳定性。对于N-1和N-2准则来说，N-1重点强调的是电网在具体运行过程中电力系统方面应该遵守安全方面的相关准则，同时要保证在电网运行时的安全性以及可靠性，就算在电网中的电力设施发生问题后也可以确保电压值和频率值还是处在相对比较稳定的状态。相对于N-1准则来说，N-2准则具有更高方面的要求，随着对于电网要求越来越严格，人们在电网规划过程中对于N-2准则的关注度越来越高。参与到电网规划和电网设计当中的相关机构要重点关注N-1和N-2两方面准则的相关要求，确保电网的安全运行。

2.3完成故障处理

电网系统在运行过程中容易因人工操作不当、设备机器故障或超负荷工作导致故障问题的产生，从而导致电力供应与输配电运行工作中断，对人们的生活、生产造成不利影响，且会带来较大的经济损失。通过电网规划，需要对电力系统运行中可能产生的故障问题予以分析，在规划故障处理方法的同时，为正常的电力供应和电网安全运行提供保障，当电网系统由于机械故障或人工因素导致出现大面积停电情况时需要对停电原因进行分析，并立即进行故障处理。电网规划的工作就是在统计故障类型的同时进行故障成因分析，并总结归纳故障处理办法及技巧，从而节省问题解决时间，提高工作效率。如停电故障可能由电网环路问题导致，需要结合供电水准和方式进行路线维修，对于两回路用户要对故障点进行分析和确定，保证处理方案的实施有效，从而维护正常的电网运行状态。

2.4对于重要设备的选择

在进行电压器选择过程中，要尽量采用那些能耗较低，并且可以能够实现电压可调的电压器。对于断路器来说，一定要保证其可靠性以及适用性，要避免对其进行维修。为了有效提升电网运行的安全性，可以在电网中装设安全自动装置，较为常用的有备用电源和重合闸等等，这样能够避免在电路发生某些故障之后造成大面积的停电情况。另外，在线路中装设安全监测装置，能够对线路出现故障的位置进行及时准确的判断，保证电网的安全性。同时，在变电站设计时也要充分考虑无功补偿以及谐波治理方面的问题。

2.5关于节能设计

电力设计中要考虑节能目的，电网系统在设计、安装过程中应用相关的节能技术和安全技术，是为了保证电网建设成本降低，同时提高其运行效率，减少不必要的能源浪费。220kV变电站在电力设计中由于电压等级较高，在配电过程中要考虑应用电力能源的高效配备，电力设计中可应用的技术内容包括谐波治理技术和无功补偿技术，两项技术在实践应用中均能够保证电网运行的安全与效率。以220kV变电站电力设计中应用的无功补偿技术为例，使用的装置为电容器补偿装置，在运行高峰期的负荷功率可达0�95以上，可应用10%～30%左右的主变容量作为无功补偿容量，节能性突出。

2.6220kV变电站的设计

相较于110kV变电站而言，220kV变电站在电力设计原则和电压等级等方面存在明显的差异，其是电网配送的主要力量，需要全面提高变电站的设计规模才能有效满足电力输送功率和电网额定容量的要求，增强电网运行的安全性。一般而言，变电站的电力设计至少需使用两回电源供电模式，运行容量保持在150~180MVA的范围内，运用2~3台变电设备，防止出现电压等级过低或过高的问题；或者是利用谐波处理与无功补偿等技术，进一步提高电网运行的可靠性和安全性。

2.7优化电网负荷能力

电网管理人员要积极落实更加系统化的管理措施和控制机制，为电压等级的综合性保证提供保障，技术人员要结合实际情况予以统筹化控制，只有提高电网规划以及电力设计水平，才能为电网负荷有效转移提供保障。第一，要对电压配电网的备用容量进行统筹分析，确保管控机制和管理水平贴合实际情况，优化整体工作的实际质量，而要对中压配电网的备用容量进行全面分析，落实管理机制的同时，能在元件损坏后提高整体设备和结构的修复能力，实现管理项目安全性的综合性提升。也就是说，技术人员能借助倒闸操作对电网予以全面处理，维持系统的持续供电，有效规避大民面积停电产生的经济损失，维护电网安全运行项目的合理化升级。第二，要对用电过程进行统筹分析和系统化管控，确保管理水平和管理层级结构的完整性，尤其是对技术结构和运行机制要展开多元化分析，实现中压配电问题修复效果全面升级的目标。另外，在设备出现问题后，对负荷进行统计和转移，就能减少故障带来的安全损失。只有保证两条回路供电体系中有一条在正常运行，不能限制用电，才能一定程度上维护电网的安全性，实现管理效果的提升目标。第三，对于故障处理回复时间也要进行统筹处理，着重对恢复电量的时间进行标定，并且对电网开环网络状态中的用户展开综合性分析，维护恢复时间的同时，落实及时性供电要求。

结语

综上所述，在强化电网规划和电力设计项目的同时，要对电网安全予以全局性考量，切实维护电网供电可靠性，升级电荷转移能力，也能对备用容量进行系统化处理，针对具体问题开展综合性处理，满足具体社会化需求和安全性诉求的同时，简化电压等级，为电力企业的可持续发展提供保障，也能促进电网的安全运行，规避电网安全事故。

参考文献:

［1］冯勇，王莎.电网规划与电力设计对电网安全的考虑分析［J］.商品与质量，2016，29（25）：4~5.

［2］康莉娟.电网规划与电力设计对电网安全的考虑分析［J］.商品与质量，2016，32（44）：169~170.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c280960afbe02fd36bcfb8c2.html