# 反向电压论文-李翔宇,赵志诚,王文逾

导读:本文包含了反向电压论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:PWM整流器,反向解耦,内模控制,鲁棒性

### 反向电压论文文献综述

李翔宇,赵志诚,王文逾[1]（2019）在《基于反向解耦的电压型PWM整流器内模控制》一文中研究指出针对叁相电压型PWM整流器提出了一种新型双闭环控制方法。在同步旋转坐标系下建立了叁相电压型PWM整流器的数学模型,考虑其耦合特性,采用反向解耦方法实现了标称系统的完全解耦,并对解耦后的广义被控对象设计了电流内环的内模PI (Internal model control PI, IMC-PI)控制器,在此基础上,基于电压外环的简化模型设计了IMC-PID控制器。仿真结果表明所提方法既保证了系统的完全解耦,又减少了控制器整定参数个数,可使系统同时具有更好的动态性能和鲁棒性。(本文来源于《控制工程》期刊2019年10期）

龙先江[2]（2018）在《直流电磁继电器反向电压抑制方法浅析》一文中研究指出以继电器驱动电路为基础,分析在该电路中并联续流二极管、并联齐纳二极管、并联TVS管叁种方式来抑制反向电压,将反向电压限制在安全范围内,保护前级驱动电路,减小尖峰电压所产生的干扰,同时提供电感储能释放通道,削弱接点放电火花。结合试验数据和仿真波形,给出该叁种电压抑制方法的适用环境。(本文来源于《煤矿机电》期刊2018年06期）

Steven,Martin[3]（2018）在《电池充电器的反向电压保护》一文中研究指出开发一种面向基于电池充电器应用的反向电压保护电路(本文来源于《电子产品世界》期刊2018年09期）

胡欢[4]（2018）在《基于反向偏置电压调节的GM-APD线阵接口电路设计》一文中研究指出工作在盖革模式(Geiger Mode,GM)下的雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode,APD)具有单光子探测能力,又被称为单光子雪崩光电二极管(Single Photon Avalanche Diode,SPAD)。SPAD凭借探测效率高、体积小、集成度高、维护方便等优点在3D成像、天文探测、光通信等方面得到广泛应用。接口电路是连接SPAD和读出电路(Readout Circuit,ROIC)的桥梁,优化接口电路设计有利于充分发挥探测器性能。在成像领域中为了获得更高的分辨率,SPAD探测器正向着阵列化发展。由于制造工艺的非均匀性不可避免的导致SPAD阵列击穿电压大小存在差异,进而影响阵列探测器性能的一致性。本文对SPAD阵列击穿电压非均匀性问题进行研究,在此基础上从电路角度出发设计基于反向偏置电压调节的GM-APD线阵接口电路。本文利用5bit电阻分压式数模转换器(Digital-to-Analog Converter,DAC)给各个像素提供可选择的阳极电位,通过改变待测模式下SPAD的阳极电位来抵消击穿电压的差异,从而提高SPAD阵列性能的一致性。接口电路利用电阻和SPAD的结电容感应雪崩电流,可有效避免长期待测状态下漏电流导致的误计数。合理设计感应电阻大小可确保雪崩电流的检测速度。在TSMC 0.18μm CMOS工艺条件下,本文完成了基于反向偏置电压调节的GM-APD线阵接口电路的仿真设计和流片验证。前、后仿真结果均满足设计指标要求。测试结果表明,本文设计的接口电路可以实现雪崩电流的检测和淬灭,检测延时<18ns。SPAD的阳极电位可在66.3mV~1988mV范围内调节,调节位数为5bit,步长误差可控制在-3.9mV~2.8mV之内。将包含接口电路的ROIC与1×8 SiC SPAD线阵进行联合封装测试,测试表明,经过反向偏置电压调节,线阵探测器暗计数率(Dark Count Rate,DCR)的标准差可平均减小一倍。由此证明通过调节SPAD的阳极电位来提高线阵探测器性能一致性的方法具有一定的可行性。(本文来源于《东南大学》期刊2018-06-13）

高冲,张静,周建辉,阴春晓[5]（2018）在《基于晶闸管反向恢复电流分段拟合的直流换流阀换相过冲电压计算方法研究》一文中研究指出晶闸管、RC阻尼回路和阀避雷器是特高压直流换流阀一次回路主要组成部分,确定叁类器件的参数匹配是特高压直流换流阀电气设计的主要工作。该文揭示了换流阀换相过冲电压的产生机理,确定了叁类器件参数的交互影响规律,建立了换流阀工作电路微分方程。通过对晶闸管反向恢复电流分段拟合的方法求解电路方程,最后通过试验验证了计算方法的精确性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2018年02期）

孙彤,张营,翁前锋[6]（2016）在《反向电压下场放大进样毛细管电泳分析磺胺类药物》一文中研究指出采用反向电压下场放大进样富集技术,建立了四种磺胺类药物的毛细管区带电泳分析方法。确立了优化的实验条件,电泳缓冲液为22.5 mmol/L Na2HPO4-0.8 mmol/L CTAB-18%ACN,pH 8.70,样品溶于0.1 mmol/L Na OH溶液,电泳电压:-20 k V,检测电位:1.10 V,进样方式为-13 k V×20 s。四种磺胺类药物在该方法条件下检出限可达10~(-9)~10~(-10)mol/L水平。(本文来源于《广州化工》期刊2016年12期）

门虎,许贺信,廖卫红[7]（2016）在《抽油机控制器反向电压释放器》一文中研究指出感性元器件投切过程中在线圈两端产生高于电源电压数倍到数十倍的反向电压,控制器无法正常工作。提出一种利用压敏电阻工作特性,将线圈产生的过电压由释放器进行释放保护,有效防止了因感性负载反向电压造成控制器故障。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2016年03期）

陈鉴庆,邹旭东,梁宗泽,童力,熊威[8]（2016）在《基于反向电流跟踪的双馈风机低电压穿越控制策略》一文中研究指出通过励磁控制实现双馈机组的低电压穿越(LVRT)是风力发电的热点问题之一。现有的改进励磁控制策略一般需要磁链的准确观测和相序的快速分离,不易实现,并且存在较大的转矩脉动。同时根据转子端口等效阻抗特性分析,提出了一种转子电流反向跟踪定子电流的电流跟踪控制策略。该策略将定子电流乘上适当系数后作为转子电流的指令值,其结构简单,而且理论上能消除电磁转矩脉动。仿真和实验结果表明,该策略能在深度故障下实现机组的LVRT可控运行,并能有效抑制转矩脉动,在超同步20%时,能实现电网电压对称跌落80%或单相全跌落的LVRT。(本文来源于《电工技术学报》期刊2016年02期）

肖韶荣,石刘峰,黄彪[9]（2015）在《光电探测器反向偏置电压对能见度测量不确定度的影响》一文中研究指出为了研究光电探测器反向偏置电压对能见度测量的影响,使用光电探测器检测稳定的脉冲光束,改变光电探测器的反向偏置电压,通过精密示波器观察光电探测器输出信号的波形并读取输出信号的响应时间,用真有效值电压表测量相应波形有效值。结果表明,反向偏置电压的漂移会引起光电探测器响应时间的变化,进而影响光电探测器输出信号的有效值,给能见度测量带来不确定性。在选择光电探测器时要考虑反向偏压的影响,并保持反向偏压稳定。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2015年07期）

姚修远,金新民,周飞,吴学智,李友敏[10]（2015）在《零电压零电流转换软开关技术中二极管反向恢复的影响》一文中研究指出采用谐振极型零电压零电流软开关技术(zero-voltage/zero-current transition,ZVZCT)旨在消除功率器件的开关损耗,但实际上在软开关谐振换流过程中会引入多次额外的二极管反向恢复过程,产生额外的损耗。由于软开关换流过程中的特殊性,采用一般的方法难以对反向恢复过程中的损耗进行评估和计算,给ZVZCT软开关设计带来了困难。该文在考虑二极管反向恢复过程的基础上,详细介绍了ZVZCT软开关技术的换流过程。通过引入二极管载流子寿命以及电荷控制方程,提出了一种适用于软开关换流条件下的二极管反向恢复损耗模型。最后,通过软开关组件的双脉冲实验验证了该二极管反向恢复损耗模型的正确性。研究表明,采用ZVZCT技术的软开关设备的开关损耗与开关器件的二极管反向恢复特性直接相关。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2015年04期）

### 反向电压论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以继电器驱动电路为基础,分析在该电路中并联续流二极管、并联齐纳二极管、并联TVS管叁种方式来抑制反向电压,将反向电压限制在安全范围内,保护前级驱动电路,减小尖峰电压所产生的干扰,同时提供电感储能释放通道,削弱接点放电火花。结合试验数据和仿真波形,给出该叁种电压抑制方法的适用环境。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 反向电压论文参考文献

[1].李翔宇,赵志诚,王文逾.基于反向解耦的电压型PWM整流器内模控制[J].控制工程.2019

[2].龙先江.直流电磁继电器反向电压抑制方法浅析[J].煤矿机电.2018

[3].Steven,Martin.电池充电器的反向电压保护[J].电子产品世界.2018

[4].胡欢.基于反向偏置电压调节的GM-APD线阵接口电路设计[D].东南大学.2018

[5].高冲,张静,周建辉,阴春晓.基于晶闸管反向恢复电流分段拟合的直流换流阀换相过冲电压计算方法研究[J].中国电机工程学报.2018

[6].孙彤,张营,翁前锋.反向电压下场放大进样毛细管电泳分析磺胺类药物[J].广州化工.2016

[7].门虎,许贺信,廖卫红.抽油机控制器反向电压释放器[J].设备管理与维修.2016

[8].陈鉴庆,邹旭东,梁宗泽,童力,熊威.基于反向电流跟踪的双馈风机低电压穿越控制策略[J].电工技术学报.2016

[9].肖韶荣,石刘峰,黄彪.光电探测器反向偏置电压对能见度测量不确定度的影响[J].激光与光电子学进展.2015

[10].姚修远,金新民,周飞,吴学智,李友敏.零电压零电流转换软开关技术中二极管反向恢复的影响[J].中国电机工程学报.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c286eda25dfe7569c25d4062.html