# 矿山环境治理与职业卫生

云南锡业（控股）股份有限公司老厂分公司

摘要：本文围绕矿山环境治理以及职业卫生问题进行讨论，对实现矿山环境治理的主要措施加以了解，明确矿山职业卫生内容，并讨论相关的环保和绿化工作，希望能够对矿山环境的改善以及职业卫生的增强起到一定的借鉴作用。

关键词：矿山环境；治理；职业卫生

矿产资源的有效开发和利用是人类社会发展的重要保障，但该项内容在造福人类的过程中，也对自然环境造成了严重的破坏，特别是在当前阶段，国家经济建设正处在高速发展的状态下，对矿产资源方面的需求量不断加大，使得矿产资源开发与环境保护工作之间产生了巨大的矛盾。加上我国在对矿产资源进行开发利用的过程中，往往是以牺牲环境为前提推动经济的发展，而随着矿山建设的发展，其周边环境的污染问题也在不断加剧，已经逐渐成为我国环境问题的源头之一，严重影响了社会经济的发展，因此，有必要针对矿山环境质量以及职业卫生方面的内容加强研究。

一、矿山环境的污染源和治理措施

本文以某矿业公司为例，对其露天矿产开采造成的环境污染问题加以说明，并对相关治理措施和职业卫生内容进行具体论述。

（一）固体废弃物

在矿山生产过程中，固体废弃物主要是露天剥离时产生的废弃土石，一般在项目建设和社会服务过程中，会剥离大量的土石，其中大部分的废弃土石会堆存在排土场当中，剩余的部分则会使用内部排废的方法进行内排处理。

（二）废水

在露天采场当中，装载工作面、公路洒水以及钻机用水是主要的用水环节，具体用水量为50m3/d，其中水量全部蒸发，没有外排量。因此，在该项目当中不存在废水排放问题，主要废水为机械用水排放和职工生活用水，具体排放量能够达到12m3/d，针对这种废水问题，可以设置100m3的沉淀池进行沉淀和过滤处理，在达到国家相关标准以后，可以在矿段的降尘洒水或绿化浇水当中进行综合利用。

（三）粉尘

在案例采场当中的粉尘污染包括：第一，道路和排土场中的扬尘问题；第二，矿产的排废操作以及公路运输，特别是在旱季，存在间断性的粉尘问题，并且在主要运输路段以及作业点当中，粉尘浓度能够达到100m³-400m³，所以在具体生产期间，需要采用洒水的方法进行防尘处理；第三，爆破粉尘，该项粉尘产生量会随着气候条件、矿岩性质以及装药量多少的变化而变化，在进行爆破作业的过程中，需要将所有人员撤出，在完成爆破且粉尘散尽之后才可以进入采场当中进行作业；第四，潜孔钻机作业也会产生粉尘问题，钻机钻头的旋转会与土岩产生摩擦，如果没有设置相应的防尘措施，那么钻孔就会成为产尘点，这种扬尘问题将会对周围场地造成污染问题，案例公司使用湿式钻孔的方法进行作业，可以基本保证无粉尘产出；第五，通常情况下，矿山采场都会使用推土机对场地进行平整处理，而矿石和废石则会使用装载机和液压铲进行铲装作业，在没有防尘措施的情况下，该项作业会产生浓度为10mg/m³-40mg/m³的粉尘，而处理这种粉尘问题的主要方式就是通过洒水对扬尘进行抑制，有条件的话，可以对活动式的软管喷洒装置加以应用，通过喷雾洒水对爆堆粉尘进行控制。

（四）噪声

在矿山当中，各种机械设备的生产是噪声问题的主要来源，包括钻孔机、挖掘机、推土机以及自卸汽车等等，而移动设备形成的噪声并不会对操作人员造成影响和损害[1]。

（五）生态环境

案例工程的矿山是以露天开采为主，而这种开采方式会对生态环境造成巨大的破坏，随着开采工作的不断深化，会使周围的地表植被受到破坏，甚至是消失，使开采区域出现严重的水土流失问题，因此，在进行矿山开采的过程中，必须要对生态环境保护以及水土保持工作加以重视，尽可能的降低开采活动对生态环境的影响。

矿业公司应该结合矿山开采活动对水土保护方案进行及时的编制，严格按照方案规划对植被加以修复，露天剥离出来的地表土应该在排土场当中进行堆放，并根据计划，在采空区进行回填，然后进行植树活动，达到植被修复的目的，在排土场完成使用以后，需要进行平整处理，然后敷表土并进行植树。

二、矿山职业卫生

根据国家有关安全生产的法律法规，对健康安全以及环境保护方面的政策法规加以执行，对环境治理力度进行不断的增强，将安全作为首要的工作目标，坚持以人为本，通过预防措施的有效落实，从本质上确保生产活动的安全性，使矿山生产的环境保护及安全管理得到有效的落实，使重大事故得到有效的防控，并降低一般事故的产生概率，要对影响职业健康的部分加强检测，并通过相关措施的应用，将职业危害降到最低[2]。

应结合实际情况，对矿山当中的职业危害因素进行监测，包括噪声、粉尘以及振动等，此外，还要针对矿山所在地的水质加强监测，具体监测措施如下：第一，对粉尘测定仪进行应用，使粉尘浓度能够得到有效的监测；第二，采用积分声级计进行噪声强度监测；第三，通过环境振动分析仪监测环境振动强度；第四，对矿段水质的进行样品采集，并交由相关监测单位进行科学的监测。

在实际监测过程中，如果上述内容存在监测结果超标的问题，那么需要针对受影响的岗位制定相应的措施加以处理：第一，对于存在粉尘危害的岗位，需要工作人员配备防尘口罩，并设立相关制度，要求工作人员必须要佩戴口罩之后才可以进入现场，同时还要对洒水的次数进行适当的增加，降低粉尘产生量，使粉尘问题的危害得到有效的控制；第二，如果作业点具有较强的噪声问题，可以向作业人员发放防护耳塞，使其实际接收的声级能够在规定范围内，同时还要将做好相关的宣传教育工作，使员工能够具备较强的自我防范意识；第三，在振动超标区域进行作业时，应该在座椅上加设软硬度适中的坐垫，并对设备加强维修和养护处理[3]。

三、环保和绿化

在水土流失以及污染问题的治理方面，绿化具有非常有效的作用，通过绿化植物，能够达到保水固土、净化空气、调节温度、吸附粉尘以及降低噪声的目的，因此，除了要根据统一规划对污染物进行治理之外，还要在项目建设过程中将绿化工作做好，这对于矿山的水土保持具有积极的作用，要根据项目特点，对水土保持能力好、粉尘吸附能力强的植物进行选择，并保证所选植物易活、易生长。为了对水土流失问题进行有效的治理，使植物景观得以修复，还要针对排土场和采空区加强绿化处理，如图1，并设置专人管理[4]。

图1

结语

综上所述，矿山开采活动不但会对自然环境造成巨大的影响，还会对作业人员自身的健康造成一定的危害，因此，在进行矿山开采的过程中，一定要对环境治理工作和职业卫生工作加以落实，通过有效的措施，使污染和危害问题得到有效的控制，进而保证人与自然发展的和谐性。

参考文献：

[1]沈潜.浅谈矿山环境治理与职业卫生[J].中外企业家，2013，5（8）：37-38.

[2]安志宏，程玉书，汪宝存，等.辽源市矿山地质环境恢复治理遥感监测与整治模式一体化研究[J].地质力学学报，2017，4（4）：631-637.

[3]杨军伟，李兰，成玉祥，等.河南省矿山地质环境保护与治理研究[J].中国锰业，2017，2（4）：139-143.

[4]凌秀权.矿山地质环境保护与治理[J].价值工程，2017，3（7）：9-11.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c28900dfb5e2c140c7a78ab9.html