# 尺寸条件论文-吴奇峰,汪磊,孙鹏飞,周骏,施亮

导读:本文包含了尺寸条件论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:原水管线,模型试验,堆载作用,多尺寸

### 尺寸条件论文文献综述

吴奇峰,汪磊,孙鹏飞,周骏,施亮[1]（2019）在《加载条件下多尺寸原水管道受力特征模型试验》一文中研究指出为解决在施工过程中管线附近超载导致的爆管问题,分析堆载对不同管径原水管线受力变形的影响,基于模型试验研究管道的受力变形特征,并通过数值模拟计算对试验结果进行论证。结果表明:有限元计算结果与试验结果较吻合,管底整体应力值大于管腰处;在相同荷载作用下,随着管道直径的不断增大,管道所受的应力值越来越小;当荷载距离管轴线较远时,管道整体应力值变小;对比发现,随着加载值逐渐增大、管径逐渐变小,管体轴向应力值逐渐增大,且应力值增长速度较快。这主要是因为小管径的管道长细比较大,在土体中受约束较强,其所受到的应力值较大,容易产生破坏,实际施工时需要注意此类问题。(本文来源于《中国安全生产科学技术》期刊2019年10期）

李婷,李建双,缪东晶,李连福,刘学德[2]（2019）在《温度条件对大尺寸测量装置精度影响的研究》一文中研究指出大尺寸测量装置由于测量范围大,其测量精度受诸多因素影响,其中大尺寸测量装置所处环境条件变化会影响其测量精度。基于中国计量科学研究院地下一层实验室80 m长度标准装置,在空调控温状态和自然温度状态(不控温)下,进行了长度测量范围为10,30,70 m的测量精度实验研究,得到空调控温状态下折射率补偿误差分别为7. 0,10. 5,21. 0μm;自然温度状态下折射率补偿误差分别为2. 5,2. 9,3. 9μm。实验结果表明:大尺寸测量装置在自然温度状态下能得到更高的测量精度,当测量范围大于30 m时,测量精度可优于10-7量级。(本文来源于《计量学报》期刊2019年06期）

罗战友,陈超,邹宝平,陶燕丽[3]（2019）在《基于不同边界条件下岩石强度尺寸效应的数值模拟研究》一文中研究指出岩石材料由于其非均质性,其强度值存在尺寸效应。本文利用真实破裂过程分析系统RFPA~(2D),对一端约束一端自由,一端梯形荷载一端均布荷载和反对称荷载3种边界条件下进行了数值模拟,得到了不同边界条件下岩石强度尺寸效应的数值结果以及其破裂形式。结果表明:(1)在3种不同边界条件下,岩石均存在尺寸效应,随着试件尺寸的增大,其抗压强度不断减小,且在一端约束一端自由的边界条件下,岩石强度尺寸效应较其他2种边界条件更加明显;(2) 3种边界条件下,其破坏形式均呈沿一定角度的剪切破坏。研究结果对于在复杂的边界条件下的岩石的开采以及准确测定不同边界条件下室内试验的尺寸具有一定的指导意义。(本文来源于《科技通报》期刊2019年08期）

廉超,张茂荣,王俊元,成博,刘峰[4]（2019）在《陶瓷髋关节股骨头直径尺寸与动态微分离条件下边缘负载的关系》一文中研究指出背景:建立人工髋关节动力学仿真模型能有效模拟人体髋关节股骨头与臼杯动态分离过程,并探究股骨头与臼杯分离条件下的边缘接触现象。目的:研究人工髋关节股骨头假体直径尺寸对髋关节动态微分离下边缘负载的影响,为陶瓷髋关节因边缘负载产生的早期高磨损问题提供生物力学分析基础,也为髋关节假体设计和临床应用提供理论依据。方法:利用前期已经验证过的仿真模拟方法,即基于Adams动力学仿真软件的人工髋关节边缘接触的动力学模型,模拟髋关节在步态周期内发生动态微分离和边缘接触的现象。结果与结论:(1)髋关节臼杯与股骨头动态微分离产生边缘负载的最大接触力值随股骨头尺寸增大而小幅减小;(2)髋关节假体体积磨损度量指数,即边缘接触力与其作用时间的乘积,随股骨头尺寸增大而增大,直径36 mm股骨头髋关节假体的磨损度量指数比直径28 mm股骨头髋关节假体大0.6%,直径55 mm股骨头髋关节假体磨损度量指数比直径28mm,36mm股骨头髋关节假体大2.7%;(3)提示陶瓷髋关节股骨头尺寸变化对边缘负载接触力影响较小。(本文来源于《中国组织工程研究》期刊2019年32期）

龚自力,胡晨,俞胜之[5]（2019）在《全尺寸海洋条件大角度横摇试验装置仿真分析探究》一文中研究指出海洋条件下舱段大角度横摇试验装置为在试验室中开展核安全相关验证试验和基础技术研究等工作提供了一种足够真实的模拟环境。采用AMESIM仿真软件,对系统强迫共振机理、阻尼特性、运动稳性、功率调节、施力力矩的综合影响开展仿真研究,验证控制系统施力迭加分段函数、过渡函数的作用效果。通过仿真分析,为控制系统安全策略实施、人员操作提供有益参考。(本文来源于《科技创新导报》期刊2019年21期）

杨光华,孙树楷,刘清华,贾恺,姜燕[6]（2019）在《强度和变形双控条件下基础尺寸的设计及优化》一文中研究指出新的地基设计理论提出了依据基底荷载与沉降的p–s曲线,按照强度和变形双控的原则进行基础设计,但不同的基础尺寸其对应的p–s曲线也是不同的,如何依据基底荷载与沉降的p–s曲线确定基础的合理尺寸,以满足地基强度和变形双控的原则,这是一个很具体和有意义的工作。本文基于原位压板试验的p–s曲线反算出土体参数,然后采用切线模量法计算出不同基础宽度的p–s曲线,通过沉降要求和地基强度安全系数要求得到不同尺寸下基础对应的地基承载力,然后根据基底压力确定满足强度和变形要求的最小基础尺寸,并通过案例将该方法与现行规范方法进行比较,说明该方法的合理性。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2019年S1期）

陈思顺[7]（2019）在《岩石单轴压缩条件下的尺寸效应及声发射特征》一文中研究指出岩石是一种复杂地质体,是典型的宏观连续微观不连续的非均匀介质。岩石的尺寸效应是指岩石试件的力学特性会根据试件尺寸、形状大小的不同呈现出明显的差异性,这种差异性导致实验室内对岩石力学性质研究成果无法直接运用到工程实际。并且岩石种类多、赋存环境复杂,实验室条件下也难以实现对各种尺度岩石的破坏研究,导致岩石尺寸效应仍是一个亟待深入研究的问题,因此,有必要对尺寸效应进行进一步的系统研究。基于此,本文采用物理实验与数值实验相结合的方法研究了尺寸效应。主要研究内容和结论如下:(1)利用正交实验研究了加载速率、均质度、垫片材质对岩石单轴压缩结合声发射实验的力学特性(峰值载荷、峰值应变、破坏方式)和声发射特征参数的影响。结果表明对岩石峰值载荷强度大小的影响因素大小依次为均质度>加载速率>垫片材质的软硬。同时也表明声发射累计计数和声发射累计能量的离散性系数用来评价声发射模拟实验结果离散性较好,并确定均质度为3、加载速率0.002mm/步,垫片选择硬垫片实验结果数据较不离散。(2)利用RFPA2D和RFPA3D分别研究了底边宽度相同高度不同的岩石试件的破坏方式、声发射参数、峰值强度、峰值应变等力学参数随高宽比的变化规律。结果表明岩石的力学参数y随高宽比x的变化可以通过过高宽比为2的力学参数如峰值载荷和峰值应变通过公式y(28)ay_0exp(b*(2-x))(10)c来表示。同时也表明随着高宽比的增加,试件的破坏方式逐渐由X共轭剪切破坏趋向于沿单一剪切面破坏,峰值强度和峰值应变随着高宽比的增加而减小。(3)用RFPA2D研究高宽比一定下,尺寸不同的岩石试件的破坏方式、声发射参数、峰值强度、峰值应变等力学参数随高宽比的变化规律。结果表明,岩石的峰值载荷与峰值应变随岩石尺寸的增大变化规律是先减小在逐渐趋于稳定,之间存在一个宽度的阈值,小于这个宽度,岩石的峰值载荷随尺寸变化的增大呈负相关关系,大于这个阈值岩石的峰值载荷趋于某一稳定值。(4)从能量角度分析了岩石变形破坏过程。结果表明弹性应变能、耗散能和系统总能量都随高宽比的增大而减小,但耗散能的占比随高宽比的增加而增加并稳定到一固定值。耗散能占比越大,岩石更倾向于单一剪切面破坏。试件宽高比例保持一定时,随试样尺寸大小的增加,因耗散能占比的降低岩石的力学性质会稍有出入,但当岩石的规格达到一定程度时,岩石的耗散能比将会固定,从而导致岩石的力学性能、破坏方式更趋近于一致。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-06-01）

杨晓京,刘宁,余证,刘浩[8]（2019）在《纳米压痕条件下单晶锗的尺寸效应》一文中研究指出采用准静态法对单晶锗(111)晶面进行了纳米压痕实验,对单晶锗(111)晶面的位移-载荷曲线及硬度-压深曲线进行了分析。结果表明,在压入深度为471.36nm时,单晶锗(111)晶面的加载曲线上出现突进点,随着压入深度的进一步增加,突进点逐渐增多。该点对应为单晶锗(111)晶面由塑性变形向脆性断裂转变的临界点。单晶锗卸载曲线上出现突退点,突退点对应为单晶锗由弹性变形向塑性变形转变的临界点。单晶锗(111)晶面的硬度和弹性模量均呈现出随压入深度的增加而减小的趋势,表现出明显的尺寸效应。基于Nix-Gao模型对单晶锗(111)晶面的硬度与压深关系进行曲线拟合,得到无尺寸效应时的纳米硬度为8.399GPa,微观特征长度为131.907nm,尺寸效应因子为0.168。(本文来源于《有色金属工程》期刊2019年04期）

顾翰文,谢晶,王金锋[9]（2019）在《压力条件对不同尺寸条缝喷嘴换热的影响》一文中研究指出以条缝喷嘴型的上下冲击式速冻机内部流场为研究对象,利用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)数值模拟和实地测试,对比了3种尺寸的喷嘴结构分别在不同压力(190,170,160Pa)条件下3种不同尺寸的喷嘴结构,条件下内部流场及换热特性的区别。结果表明:条缝喷嘴T_0在190Pa条件下的出口风速、努塞尔特数、均匀性比在170Pa条件下的理想,同时横流风速也低。条缝喷嘴T_1在170Pa条件下的出口风速、努塞尔特数、均匀性比在160Pa条件下的理想,但横流风速反而增加。条缝喷嘴T_2与T_0在同一入口压力下相比,只有横流风速较低。在换热强度方面,当入口压力为190Pa时,条缝喷嘴T_1所对应的钢带表面的局部努塞尔特数最大,而T_0与T_1的平均努塞尔特数相差不大。在换热均匀度方面,条缝喷嘴T_0在入口压力为190Pa时的不均匀度最低,换热最均匀。故当空气的质量流量相同时,入口压力为190Pa时所对应的条缝喷嘴T_0能更好地提升换热效率,有利于提升食品的冻结速率。(本文来源于《食品与机械》期刊2019年04期）

刘小强[10]（2019）在《有限口径尺寸条件下天线增益提升的关键技术研究》一文中研究指出自19世纪以来,无线信息传递技术发展迅猛,其容量和效率也不断提升。天线作为接受和发射电磁波的器件,在无线信息传递中扮演着非常重要的角色。因此,天线的高性能特性受到了大量的研究。在某些特定的通信系统中,天线的高增益是一项关键指标。然而,天线的增益常常因为口径尺寸的限制难以达到实际需求,这些限制可能是来自安装空间的局限,也可能是由于机械扫描的特殊要求。因此,在辐射口径尺寸受限的条件下研究天线增益提高的途径,就成了天线工程中非常关键的技术。本文将针对该问题开展研究,重点聚焦反射面天线和阵列天线这两种天线类型。针对反射面天线,本文采用了设计高效率馈源和改变馈电位置的方法提升反射面天线的增益。对于高效率馈源的研究重点聚焦在普通圆锥喇叭天线,介质杆天线和波纹喇叭天线叁种馈源。本文首先研究了普通圆锥喇叭天线的主瓣宽度、副瓣电平、方向图对称性、相位中心等特性。接着,重点研究了介质杆天线的基本特性,提出了一种能有效降低天线副瓣的曲线型介质杆天线形式,并对该天线进行了加工测试。在此基础上,进一步研究了轴向波纹喇叭天线的特性。对于馈电位置的研究,主要研究了正馈反射面天线和偏馈反射面天线,并且分别与前述叁种馈源进行一体化全波分析。最终验证了高效率馈源和馈电位置是影响反射面天线的重要因素。最后,本文基于考虑避免反射面天线馈电时能量的逸散的因素采用了阵列天线的形式代替反射面天线进行研究,并且采用了改变阵元形式和在传播维度方向设计提高天线单元的增益来提高阵列天线增益的技术手段。主要对波导天线阵列,普通喇叭阵列,介质加载喇叭天线阵列,微带天线阵列和法布里-珀罗谐振腔天线阵列进行研究。首先分析对阵列单元增益的影响因素,然后将天线单元进行组阵分析。通过对阵元形式的选择和在传播维度方向上的设计的技术手段设计了多款阵列天线,最后在相同的条件下进行对比性研究。最终得出了阵列天线的增益可以通过对阵元形式的选择和在传播维度方向优化设计来提高天线阵列的增益。(本文来源于《电子科技大学》期刊2019-04-01）

### 尺寸条件论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

大尺寸测量装置由于测量范围大,其测量精度受诸多因素影响,其中大尺寸测量装置所处环境条件变化会影响其测量精度。基于中国计量科学研究院地下一层实验室80 m长度标准装置,在空调控温状态和自然温度状态(不控温)下,进行了长度测量范围为10,30,70 m的测量精度实验研究,得到空调控温状态下折射率补偿误差分别为7. 0,10. 5,21. 0μm;自然温度状态下折射率补偿误差分别为2. 5,2. 9,3. 9μm。实验结果表明:大尺寸测量装置在自然温度状态下能得到更高的测量精度,当测量范围大于30 m时,测量精度可优于10-7量级。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 尺寸条件论文参考文献

[1].吴奇峰,汪磊,孙鹏飞,周骏,施亮.加载条件下多尺寸原水管道受力特征模型试验[J].中国安全生产科学技术.2019

[2].李婷,李建双,缪东晶,李连福,刘学德.温度条件对大尺寸测量装置精度影响的研究[J].计量学报.2019

[3].罗战友,陈超,邹宝平,陶燕丽.基于不同边界条件下岩石强度尺寸效应的数值模拟研究[J].科技通报.2019

[4].廉超,张茂荣,王俊元,成博,刘峰.陶瓷髋关节股骨头直径尺寸与动态微分离条件下边缘负载的关系[J].中国组织工程研究.2019

[5].龚自力,胡晨,俞胜之.全尺寸海洋条件大角度横摇试验装置仿真分析探究[J].科技创新导报.2019

[6].杨光华,孙树楷,刘清华,贾恺,姜燕.强度和变形双控条件下基础尺寸的设计及优化[J].岩土工程学报.2019

[7].陈思顺.岩石单轴压缩条件下的尺寸效应及声发射特征[D].太原理工大学.2019

[8].杨晓京,刘宁,余证,刘浩.纳米压痕条件下单晶锗的尺寸效应[J].有色金属工程.2019

[9].顾翰文,谢晶,王金锋.压力条件对不同尺寸条缝喷嘴换热的影响[J].食品与机械.2019

[10].刘小强.有限口径尺寸条件下天线增益提升的关键技术研究[D].电子科技大学.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c28fb5a13af3df3b6bcdac04.html