# 大跨度混凝土连续梁桥论文-郑宏刚

导读:本文包含了大跨度混凝土连续梁桥论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:冬季施工,有限元模型,中跨合龙,温控措施

### 大跨度混凝土连续梁桥论文文献综述

郑宏刚[1]（2019）在《大跨度连续梁桥冬季施工混凝土温度控制》一文中研究指出以叁跨(45+60+45)m预应力混凝土变截面连续梁桥为例,采用ANSYS10.0软件建立有限元仿真模型,进行温度场分析并提出温控措施以指导合龙段施工。通过分析提出了符合理论计算的合龙温度,且未出现应力过大状态,不会出现混凝土开裂情况。(本文来源于《交通世界》期刊2019年28期）

赵永鹏[2]（2019）在《大跨度预应力混凝土连续梁桥合龙段施工技术要点探讨》一文中研究指出以某连续梁桥施工为例,探讨了预应力混凝土连续梁的合龙段施工工艺,阐述了具体的施工控制方案,提出了合龙施工工艺的要点,确保大跨度预应力混凝土连续梁的应力指标数据符合施工标准。该技术可为后续同类连续梁施工提供参考。(本文来源于《山西交通科技》期刊2019年04期）

刘会球[3]（2019）在《大跨度单线铁路混凝土连续梁桥施工合龙方案研究》一文中研究指出以某铁路专用线上一座(48+80+48) m连续梁桥为工程背景,研究关于悬臂浇筑施工合龙方案对主桥施工过程中应力与挠度以及成桥线形的影响。根据该桥设计特点以及施工可行性,拟定4种不同的合龙方案,并对其进行有限元仿真研究。研究结果表明:不同的合龙方案对桥梁施工过程以及成桥后的应力、挠度有较大的影响;选择在拆除挂篮后,先边跨后中跨浇筑的合龙方案可以有效地减小桥梁施工过程中主桥应力以及挠度,对成桥线形能更好地控制。在该合龙方案下,考虑温度的影响对其中跨合龙段劲性骨架进行合理设计。研究成果可为该类型连续梁合龙施工方案的选择提供参考。(本文来源于《铁道科学与工程学报》期刊2019年03期）

黄伟[4]（2019）在《大跨度预应力混凝土连续梁桥施工控制》一文中研究指出作为一种新型桥梁技术,大跨度预应力混凝土连续梁桥具有施工要求高、施工难度大的特点。为了更好地开展施工,保证桥梁建设的质量,立足大跨度预应力混凝土连续梁桥悬臂施工工艺,分析了施工方法,并着重探讨了施工控制措施。通过预测控制、自适应性控制和线性回归分析等方法严格控制各个施工环节的质量,促使桥梁建设行业持续、健康发展,增加经济与社会效益。(本文来源于《交通世界》期刊2019年07期）

林涛[5]（2018）在《大跨度空腹式钢-混凝土混合连续梁桥钢箱梁长度参数分析》一文中研究指出以福州马尾大桥为背景工程,利用MIDAS/Civil建立有限元模型,以主跨钢箱梁长度为变化参数,探讨其对恒活载比例分配和主梁恒活载受力特性的影响规律。结果表明:在恒载作用下,钢箱梁长度由56 m增加至96 m时跨中截面受力显着减小;进一步增加钢箱梁长度,跨中截面受力基本不再减小甚至会出现增大的趋势;在活荷载作用下,钢箱梁长度由56 m增长至96 m时跨中截面弯矩变化率约3%,但超过96 m以后则以弯矩变化率约5%。在综合考虑结构受力和经济性基础上得出,对于主跨240m的大跨度空腹式钢-混凝土混合连续梁,钢箱梁长度取96 m是最优选择。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2018年06期）

孟祥源[6]（2018）在《大跨度预应力混凝土连续梁桥线形控制》一文中研究指出本文以实际预应力混凝土连续梁桥作为背景,对桥梁施工控制中的主要部分:线形控制和应力控制进行分析研究。从平面线形监控以及高程线形监控出发,对桥梁的线形和应力状态进行了控制分析,结果表明文中所提及的控制方法是有效可行的。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2018年08期）

徐周朝[7]（2018）在《大跨度混凝土连续梁桥病害分析及加固处理探究》一文中研究指出本文首先对某大跨度混凝土连续梁桥的使用现状进行分析,其次对存在于其中的病害进行深入研究。在这一基础上,与实际情况进行结合,提出有针对性的加固措施,保证过桥体后续的使用质量和安全性。(本文来源于《人民交通》期刊2018年06期）

王洪涛[8]（2018）在《大跨度预应力混凝土连续梁桥施工控制研究》一文中研究指出大跨度预应力混凝土结构在现有城市发展环境中已经被逐渐重视,其依据自身结构特性和空间条件赋予了传统工程体系更多的功能优势,并在功能环境营造中提供了多元化的前提,保障了整体结构环境的稳定,并为后续施工理念转型提供了体系化和严谨化的参照标准。依据预应力混凝土连续梁桥中施工控制条件展开分析,提出相应解决对策。(本文来源于《民营科技》期刊2018年04期）

易宁[9]（2018）在《大跨度预应力混凝土连续梁桥结构设计与分析研究》一文中研究指出大跨度预应力混凝土连续梁桥具有结构受力性能良好、跨度大等优点,在我国公路桥梁建设中有着越来越广泛的应用。但是其在施工中往往需要转换结构体系,其力学行为较为复杂,需要在设计阶段进行详细的静力和动力分析。论文主要介绍大跨度预应力混凝土连续梁桥主桥设计分析的要点、整体静力计算分析要点和动力特性分析要点,以供参考。(本文来源于《工程建设与设计》期刊2018年04期）

张守陆[10]（2018）在《高速铁路大跨度预应力混凝土连续梁桥施工技术》一文中研究指出本文以西部某高速铁路大桥为例,重点就常见的大跨度预应力混凝土连续梁桥施工技术进行了探究,以期更好地指导桥梁工程施工的开展。(本文来源于《建材与装饰》期刊2018年04期）

### 大跨度混凝土连续梁桥论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以某连续梁桥施工为例,探讨了预应力混凝土连续梁的合龙段施工工艺,阐述了具体的施工控制方案,提出了合龙施工工艺的要点,确保大跨度预应力混凝土连续梁的应力指标数据符合施工标准。该技术可为后续同类连续梁施工提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大跨度混凝土连续梁桥论文参考文献

[1].郑宏刚.大跨度连续梁桥冬季施工混凝土温度控制[J].交通世界.2019

[2].赵永鹏.大跨度预应力混凝土连续梁桥合龙段施工技术要点探讨[J].山西交通科技.2019

[3].刘会球.大跨度单线铁路混凝土连续梁桥施工合龙方案研究[J].铁道科学与工程学报.2019

[4].黄伟.大跨度预应力混凝土连续梁桥施工控制[J].交通世界.2019

[5].林涛.大跨度空腹式钢-混凝土混合连续梁桥钢箱梁长度参数分析[J].水利与建筑工程学报.2018

[6].孟祥源.大跨度预应力混凝土连续梁桥线形控制[J].公路交通科技(应用技术版).2018

[7].徐周朝.大跨度混凝土连续梁桥病害分析及加固处理探究[J].人民交通.2018

[8].王洪涛.大跨度预应力混凝土连续梁桥施工控制研究[J].民营科技.2018

[9].易宁.大跨度预应力混凝土连续梁桥结构设计与分析研究[J].工程建设与设计.2018

[10].张守陆.高速铁路大跨度预应力混凝土连续梁桥施工技术[J].建材与装饰.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c388e88612b2efedf5f6018f.html