# 电力变电运行中的多发事故点及解决措施

（国网湖北省电力公司武汉供电公司湖北武汉430070）

摘要：电力变电运行是一项复杂的工程，组成变电运行的电气设备数量、种类较多，在运行过程必须要对这些电气设备和运行程序进行复杂操作，这在一定程度上增大了事故发生的可能。电力变电安全、稳定地运行，关系到整个电力系统的工作状态，还影响着电网的供电质量，对人们生产生活产生巨大影响。因此，对电力变电运行中存在的多发事故点开展预防和解决工作十分必要，在实际电力变电运行中，工作人员需要重视变电运行过程中常发生的事故点，及时采取有效措施解决问题，确保电网正常运行。

关键词：电力变电运行；多发事故点；解决措施

一、电力变电运行中事故多发点分析

（一）母线倒闸事故点分析

在电力变电的实际运行过程中，倒闸操作是十分重要的一个环节，同时也是事故最为多发的一个环节。母线是电气设备的连接处和汇合点，对于母线倒闸的操作，主要是对送电停电进行管理以及母线倒换工作等，由于母线具有较多的电气元件相连接，因此在实际的操作过程中必须要严格遵循相关的要求和规定。在电力变电的实际运行过程中，母线倒闸操作事故点多发主要具有以下两方面原因：①由于母线所承受的负荷较大，导致其容易出现负荷倒闸事故。②在操作母线过程中，由于自动切换装置以及变电的继电保护装置出现错误，引起电力变电运行的相关事故发生。一旦母线倒闸操作出现错误，轻则造成一定的经济损失，重则引发安全事故，造成人员伤亡。因此，一定要对母线的操作进行规范化管理，减少母线操作过程中所出现的事故，给电力系统的安全稳定运行提供有效保障。

（二）变压器操作事故点分析

在实际的电力变电运行中，对变压器的操作主要包括充电、带负荷、切断空载变压器等，以上操作均是电气倒闸操作。在操作变压器过程中，过电压是最容易出现的现象，这种情况对于绝缘体具有非常大的威胁。除此之外，还常常面临着变压器空载中电压不断升高的状况，这回导致变压器中绝缘体的损坏，从而影响整个电力系统的诗句运行效果。

（三）气候条件变化诱发事故

由于电力变电一般在室外环境下运行，这就决定了自然因素也可能导致发生事故，例如：温度过高过低都会影响电力变电的稳定运行。当气温过高时，设备发热使电能在运送的过程中受到较大阻力，会降低供电质量。

（四）直流回路操作事故点分析

除上述事故点外，直流回路操作也是实际电力变电运行过程中常见的操作事故点，如果在电力变电运行时出现直流回路接地状况，那么要对直流回路的接地点进行细致的检查，除此之外，还需要对电力系统中的自动装置以及继电保护包装进行多方面操作，例如投入、检查和退出等。在这些实际操作的过程中，如果操作不当或是违规操作，很可能会引发一系列安全故障，给电力系统的安全稳定运行造成严重威胁。

二、电力变电运行中多发事故点具体控制措施

（一）严格遵循操作规范进行相关操作

在电力系统中，变电运行系统是一个具有高度复杂性的系统，其所涉及的电力设备也往往更加精密，再加上电力系统操作过程中具有一定的危险性，因此，在操作电力变电系统过程中，要严格的遵循相关操作要求和操作规范来进行，在实际操作的过程中，坚决杜绝工作人员单人进行操作以及工作人员走错间隔的现象。如果在对电力变电系统进行操作过程中出现了异常状况，要立即停止相关操作，并且及时检查出现异常的主要原因和故障位置，结合实际情况采取科学合理的措施来对其进行分析，加以解决。同时，对于相关电力设备和操作工具等，变电操作人员要定期对其进行检修和维护，从而有效防止在实际操作过程中由于工具的问题而导致出现安全故障。除此之外，还要注意加强保护压板工作，在变电操作的过程中，保护压板具有十分重要的作用，要切实保障保护压板具有可靠的连接，并且确保保护压板能够进行正确的投退。在操作电气设备过程中，特别是进行大型复役的相关操作中，必须要充分明确接地线和接地刀闸的具体位置，认真对接地线去向牌以及接地装置记录表进行核对，一定要在送电前确保送电设备上没有接电线和接地刀闸遗留，从而给各项操作提供安全保障，防止出现意外的安全事故。

（二）提升保护压板的安全性能

保证安全是电力变电稳定运行的重要前提，而变电安全运行离不开保护压板的协助。在实际工作中，工作人员要检查动作出口是否可以发挥出其应有优势，要以保障操作人员的生命安全为重要前提。如果出现带电误合、接地倒闸事故，应当及时检查母线的倒闸设置是否符合标准，确保连片可以正常工作、发挥性能，在进行倒闸操作的时候，操作人员要注意断路器是否处在闭合状态，同时，还要拔出控制保险，这样做的目的是为了提高操作的安全性。

（三）直流回路操作中事故点的解决措施

在直流回路操作中如果需要取下控制熔断器，要避免保护装置出现误动和拒动情况，要严格遵循“先取正极，再取负极”的操作原则。在安装、取下熔断器时，要判断正确后再动手操作，避免因判断不当需要反复切断、连通电路。还需注意的是，安装、取下熔断器的操作之间至少需要5秒的间隔时间。如果要在电力变电运行中停用直流电源，需要先停用保护出口的连接片；恢复直流电源时应当先投入直流回路，再投入保护出口连接片。在断路器的送电操作中，需要先接通断路器的控制电源，再拆除断路器自身的安全措施，这样操作的原因是只有接通断路器的控制电源，才可以检测出保护装置的运行是否正常、才能检查出控制回路的状态是否正常。

（四）在电压切换时保障其安全性

当进行电压切换操作时，最为重要的疑点就是保障相关操作行为具有高度的准确性，并且选择适宜的实际进行变电电压切换操作，在整个过程中，都要保持高度的精神集中状态，防止由于工作疏忽而造成安全事故，提高电压切换的安全保障。除此之外，在实际的操作过程中，特别要要注意一个常识性的问题：如果正在进行一次电压的裂解列运行时，那么绝对不能允许让二次电压并联现象发生。

（五）其他环节

由于电力系统的电力变电运行过程中，会对变压器进行一系列的充电或者切断空载变压器等操作，这样做才能够确保变电正常运行。但是对变压器进行切合空载的时候，是很容易出现绝缘性能改变的情况，这样一来就会导致电力系统中出现问题，以至于导致变压器绝缘性损坏，从而影响电力系统的运行，最终导致事故发生。因此变压器环节极容易出现事故，应该对此提高重视。

三、结论

电力变电运行的安全稳定对于整个电力系统的稳定性以及供电质量有着极大的影响，为了能够全面的提升电力变电运行各个方面，需要技术人员重视电力变电运行中存在的危险点，并针对发现的危险点才去控制措施进行预防，是保障供电质量和用电安全的关键。电力变电运行中很多的事故的发生是操作人员的操作不规范造成的，因此，操作人员务必注意按照规定进行操作，并重视安全隐患的预防，共同保障供电质量与用电安全。

参考文献：

[1]邓观富.电力变电运行中的多发事故点及控制措施探讨[J].电子世界,2016,(14):68.

[2]周银霞,杨聪.电力变电运行中多发事故点的控制分析[J].科技创新与应用,2016,(29):205.

[3]刘剑.电力系统中变电运行的事故多发环节与控制方法[J].中国新技术新产品,2016,(23):172-173.

[4]刘佳伽.电力变电运行中的多发事故点及控制分析[J].科技创新与应用,2016,(34):194.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c3a838770cf613858ea47359.html