# 线性标定论文-宋旭尧,端木庆铎,董伟,李志彬,卢小丰

导读:本文包含了线性标定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:计量学,响应度标定,傅里叶红外光谱,高温黑体

### 线性标定论文文献综述

宋旭尧,端木庆铎,董伟,李志彬,卢小丰[1]（2019）在《基于高温黑体的傅里叶光谱测量系统响应度分段线性标定》一文中研究指出傅里叶红外光谱仪(FTIR)光谱响应度的标定工作是FTIR红外光谱精准测量的基础。基于中国计量科学研究院(NIM)的ThermoGage HT9500型高温基准黑体辐射源,对NIM搭建的FTIR高温黑体红外辐射特性测量系统的光谱响应度,通过分段线性标定法进行了标定实验。建立并描述了FTIR测量高温黑体红外辐射特性系统响应度函数标定模型,并通过测量的黑体辐射源在1 273～1 973 K温区、1～14μm宽频谱内的红外光谱,对FTIR测量系统的光谱响应度进行了标定实验研究。结果表明:分段线性标定FTIR红外光谱测量系统方法具有良好可靠性。1 373～1 873 K温区的测量光谱与基于黑体标定的计算光谱在1～14μm频谱内平均偏差优于1%,黑体光谱辐射亮度峰值波长上反演得到的黑体计算温度与实际温度偏差优于0.45%。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年07期）

吴立恒,熊玉珍,李涛,陈征[2]（2018）在《一种RZB分量式钻孔应变仪原地线性标定技术及试验》一文中研究指出由于运维时间长,RZB钻孔应变仪存在元器件老化、材质蠕变等问题,使传感器性能不断发生变化,需要定期对其进行原地静态物理标定。目前采用的以压电陶瓷为核心的静态物理标定方式存在迟滞、蠕变、非线性等缺陷,使标定结果精度差、误差大。本文设计了以陶瓷马达为核心、光栅传感器作为反馈、RS485总线为基础的远程线性标定机构,实现了RZB钻孔应变仪原地线性标定功能。在实验室开展原地线性标定模拟试验,传感器满量程的标定数据结果表明,标定分辨率达到2μm,线性度优于1%。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2018年04期）

刘博宇,赵洋,杨进华[3]（2016）在《一种改进的摄像机线性标定优化方法》一文中研究指出现有的摄像机标定方法没有将高精度和简便性很好的衔接在一起。提出一种新的标定优化方法。首先选择主点位置在图像中心,纵横比为1作为初始条件;接着利用改进的摄像机线性标定方法,得到在同一摄像机坐标系下不同图像上所有标定点的摄像机坐标;最后利用摄像机坐标系下的这些叁维点来优化内、外参数。实验结果表明:本文提出的标定方法得到的焦距误差在0.1mm以内,主点位置的最大误差在2pixel左右,测试点的最大误差控制在0.5pixel以内。本文提出的标定方法是一种简单、高精度的标定方法。(本文来源于《长春理工大学学报(自然科学版)》期刊2016年04期）

张丽艳,夷宏明,刘胜兰[4]（2016）在《在机测量激光测头位姿的线性标定》一文中研究指出针对在机激光扫描测量中激光测头安装位置和姿态引起的测量误差,提出了一种适用于在机激光测量的测头标定方法。构造了在机激光扫描测量原型系统,建立了激光测头随机床运动的测量模型;通过多角度扫描标准球球面拟合球心,给出了一种线性求解测头安装位姿参数的算法,避免了非线性优化求解中的大量计算和不稳定问题。分析了测量过程中机床各个轴的运动误差对测量结果的影响,建立了误差模型,并给出补偿机床系统误差的方法。实验显示,对直径已知的标准球进行测量时,测头在不同摆角测得的标准球直径误差小于0.05 mm,误差补偿后球心位置误差减小了83%。实验结果验证了该标定方法的可行性,以及机床误差对测量精度影响的模型及补偿方法的正确性。(本文来源于《光学精密工程》期刊2016年04期）

杨幸芳,张梦文,严凯,郭恩跃,王宇[5]（2014）在《一种基于参数约束关系的工业相机的线性标定法》一文中研究指出提出了一种基于参数约束关系的工业相机的线性标定法,该方法充分考虑了摄像机标定参数之间的约束关系,利用单位正交矩阵的6个约束关系,使标定误差按参数之间的约束关系进行分配。该方法既避免了摄像机非线性标定所需优化算法的繁琐和不稳定,亦解决了其他线性标定法中摄像机内外部参数分解误差大的问题,是一种简单、高效、实用的摄像机标定算法。(本文来源于《微型机与应用》期刊2014年11期）

谢明刚,郭建华,伍健,常进[6]（2014）在《BGO量能器大动态范围读出的线性标定系统的设计和实现》一文中研究指出暗物质空间探测器是中国科学院紫金山天文台空间实验室提出的,其目的是为了探测暗物质粒子湮灭可能产生的高能电子和伽玛粒子.BGO量能器是暗物质粒子探测卫星主要载荷之一,高能粒子的能量主要沉积在BGO量能器中.为了使探测器覆盖5 GeV~10T'eV的探测范围,要求每个BGO探测单元具有约1.5×10~5的动态范围.为了对这一大动态范围的探测单元进行测试,提出一种比较简易的线性测试方法,并在实验室构建一个相应的测试系统,对BGO量能器探测单元读出系统的线性进行测试.测试结果表明BGO量能器探测单元读出的非线性度好于2.7%.(本文来源于《天文学报》期刊2014年02期）

禹旺勋,王爱菊,陈付彬[7]（2014）在《基于圆和圆环点的摄像机线性标定》一文中研究指出本文提出了一种基于圆和圆环点的线性自标定方法。该方法的平面模板要求圆内有3组两两正交的直径,从3个或多个不同的方位摄取平面圆模板的图像。根据射影几何调和共轭和交比不变的性质,求出6条直径灭点的坐标。由3组两两正交的直径和拉盖尔定理的推论解出圆环点的图像坐标。利用圆环点的性质得到关于内参数的约束方程,从而线性的求出摄像机的5个内参数。模拟和真实图像实验表明,该方法精确度较高,鲁棒性较强,有一定的实用性。(本文来源于《价值工程》期刊2014年04期）

赵群,杨进华[8]（2013）在《基于标定板特征的摄像机线性标定方法研究》一文中研究指出提出一种完全线性标定摄像机的方法。先单独标定摄像机的主点坐标和纵横比,然后用CCD垂直拍摄HALCON高精度标定板,并应用SIFT算法完成标定板特征点中心亚像素坐标提取,最后根据径向平行约束和一阶径向畸变模型线性求解其余摄像机的内外部参数,包括焦距、一阶径向畸变系数、旋转矩阵和平移向量。实验中改进了传统线性标定算法,采用单独标定平移分量t z,消除了t z对标定结果造成的不稳定影响,得到了收敛性较好的焦距值。实验数据表明该算法具有较高的标定精度,是一种简单、有效、实用的标定方法。(本文来源于《长春大学学报》期刊2013年08期）

陈卫东,尹红娟,朱奇光[9]（2013）在《改进直接线性标定的移动机器人视觉定位算法》一文中研究指出在移动机器人视觉定位中,图像处理技术为摄像机标定和视觉定位奠定了基础.本文首先对机器人采集得到的目标图像进行灰度变换,将彩色的图像转换为灰度图像,利用中值滤波滤除目标图像中的孤立噪声点,再使用sobel算子提取图像的边缘,由于提取的边缘不清晰,最终使用改进的hough变换得到图像的清晰边缘.实验中利用matlab 7.5软件对图像进行处理,获取到准确的目标点像素.而要得到机器人在实际坐标系中的坐标,需要对摄像机进行标定,本文对直接线性标定算法进行改进,利用最小二乘法简化计算的过程,实现机器人视觉定位过程.实验结果表明,该方法简单且有效,提高了定位的准确度,验证了该方法在视觉定位中的有效性和可行性.(本文来源于《小型微型计算机系统》期刊2013年04期）

焦庆国[10]（2012）在《矿井瓦斯防爆监测氧含量线性标定》一文中研究指出矿井火灾是采矿业面临的安全生产问题之一。该文研究的目的是评估新的矿井瓦斯防爆监测中最重要的成分氧气的检测策略,在矿井火灾中做出预见与预报。对于密封区域,发生瓦斯爆炸危险安全区时氧气浓度小于8%,按照国家标准,本矿要求氧气检测精度达到1%。氧含量监测系统受到气体气路、传感器运行、信号调理与处理情况和终端处理系统等四个方面的影响。该文通过运用计算机控制技术分别对氧含量监测系统进行硬件线性开环标定与软件线性闭环标定,并采用着名的OriginPRO数据分析软件对系统采样数据进行了分析与解读,以达到对软件线性闭环标定进行程控规划和信息实时纠正,使系统氧气含量监测灵敏限小于0.36%。(本文来源于《中国安全生产科学技术》期刊2012年04期）

### 线性标定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

由于运维时间长,RZB钻孔应变仪存在元器件老化、材质蠕变等问题,使传感器性能不断发生变化,需要定期对其进行原地静态物理标定。目前采用的以压电陶瓷为核心的静态物理标定方式存在迟滞、蠕变、非线性等缺陷,使标定结果精度差、误差大。本文设计了以陶瓷马达为核心、光栅传感器作为反馈、RS485总线为基础的远程线性标定机构,实现了RZB钻孔应变仪原地线性标定功能。在实验室开展原地线性标定模拟试验,传感器满量程的标定数据结果表明,标定分辨率达到2μm,线性度优于1%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 线性标定论文参考文献

[1].宋旭尧,端木庆铎,董伟,李志彬,卢小丰.基于高温黑体的傅里叶光谱测量系统响应度分段线性标定[J].红外与激光工程.2019

[2].吴立恒,熊玉珍,李涛,陈征.一种RZB分量式钻孔应变仪原地线性标定技术及试验[J].大地测量与地球动力学.2018

[3].刘博宇,赵洋,杨进华.一种改进的摄像机线性标定优化方法[J].长春理工大学学报(自然科学版).2016

[4].张丽艳,夷宏明,刘胜兰.在机测量激光测头位姿的线性标定[J].光学精密工程.2016

[5].杨幸芳,张梦文,严凯,郭恩跃,王宇.一种基于参数约束关系的工业相机的线性标定法[J].微型机与应用.2014

[6].谢明刚,郭建华,伍健,常进.BGO量能器大动态范围读出的线性标定系统的设计和实现[J].天文学报.2014

[7].禹旺勋,王爱菊,陈付彬.基于圆和圆环点的摄像机线性标定[J].价值工程.2014

[8].赵群,杨进华.基于标定板特征的摄像机线性标定方法研究[J].长春大学学报.2013

[9].陈卫东,尹红娟,朱奇光.改进直接线性标定的移动机器人视觉定位算法[J].小型微型计算机系统.2013

[10].焦庆国.矿井瓦斯防爆监测氧含量线性标定[J].中国安全生产科学技术.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c421388042e23a9e873ee47a.html