# 小型农田水利防渗技术研究

阿勒泰地区科正工程建设监理有限公司新疆阿勒泰836500

摘要：小型农田水利渠道工程存在水资源严重浪费的现象，其原因是多方面的，由于历史因素、外界因素、土质因素及人为因素等造成小型农田水利渠道工程的渗漏现象。本文经过对渗漏这一现象的分析，找到了其存在的问题的因素，并提出了一些改进措施。本文对小型农田水利防渗技术进行了探讨。

关键词：小型农田水利；防渗技术；应用

就现阶段施工情况来看，农田水利防渗渠道施工质量还不是很高，防渗渠道渗漏现象时有发生，导致水资源浪费和土壤盐碱化等影响农业生产。近年来，随着农田水利工程建设数量不断加大，农田水利灌溉渗漏问题日渐突出，针对这些问题就需要我们重视农田水利防渗渠道施工技术的应用，提高技术含量，全面解决防渗渠道渗漏的问题。

1农田水利灌溉渠道的现状

水利灌溉渠道在农田水利灌溉工程中占据了很大的地位，它在施工过程中出现的问题，直接对农田水利灌溉工程造成了巨大的影响。就现在的情况而言，农田水利灌溉渠道中水资源的渗漏现象，已经对整个农业，甚至是整个国家都造成了很大的经济损失。随着农业的不断发展，这种农田水利灌溉渠道的渗漏现象，也引起了广大群众的重视。要想真正避免在农田水利灌溉渠道上出现的渗漏现象，就必须要提高农业上现有的防渗漏施工技术，只有防渗漏施工技术提高了，才能够更好地解决农田水利灌溉渠道中出现的渗漏现象。

2导致水利渠道渗漏的因素

2.1地质原因

在众多的干扰要素中，土质状态是最为关键的要素。这主要是因为我们国家的国土面积非常宽广，农业一般处在较为偏远的地区，因此导致渠道修建工作的难度增加。在建设渠道的时候，因为交通不便，项目资金不是很充足，往往会从所在区域直接获取土壤，对于那些砂砾土所在的区域，因为这种土本身的密度不是很好，导致渠道的防渗性能不高。渠道建成之后，地下的水会不断反渗上来，最终会导致渠道的粘结性变差，影响到它的牢固性，最终使得渗漏问题时常出现。一般来说，破坏最严重的时间段是雨后或是浇灌之后，而且呈现出突发性特征。

2.2生物原因

农田之中也存在生物链，在这个链条里面，存在许多类型的有害物质，它们会影响渠道项目的稳定性。最为常见的是白蚁以及老鼠，它们的破坏力最大，因为它们的穴居性，如果聚居到渠道之中，就会导致渠道存在很多的渗水通道，当遇到大雨天气的时候，就会影响到通道的牢固性，导致漏洞变大，从而导致非常明显的渗漏问题，如果严重的话还会引发塌陷。而导致这种问题的主要原因是没有选择正确的建筑材料，后期防护不合理，当浇灌停止以后，未认真检测渠道等。

2.3建设及维护原因

水利渠道的高效运行需要完善的配套设施，保证渠道的质量和效率。但是在很多农田水利渠道工程中，由于资金落实不到位，施工质量较差，渠道的渗漏现象频发。在农田渠道长期运行的过程中，由于养护不到位，存在年久失修、设施老化等现象，已经无法再满足高负荷的输水任务，导致渠道的渗漏现象严重。此外，很多农田渠道处于边远地区，在长期无人管理的情况下，出现了大量荒废的现象，造成严重的浪费。

3小型农田水利防渗技术

3.1土料防渗

这种技术原来被普遍采用，但随着社会发展和新技术不断出现，目前只在一些特定的范围内采用，同其他新技术相比是一种落后的技术。其操作方式是借助基础涂层材料，利用涂抹、增厚土层来达到防渗目的，相比较而言存在施工配水率标准高、灌溉速度慢、抗冻能力低、后期养护要求高及养护成本高等方面的不足，但同时具有施工成本低、材料选取方便、实用性强等特点，适宜在气候温和的地区采用。

3.2水泥土防渗

水泥土防渗有2种，分别为塑性水泥土和干硬性水泥土，南方较多用塑性水泥土，北方较多用干硬性水泥土，其特点就是防渗效果较好，可以就地取材，技术简单，造价低等优点，但是它的抗冻性能差且流速小。这一种办法也是适应于温和地区，而且附近没有砂石料。施工时要注意用到的土料必须粉碎、风干、过5mm的筛子；铺筑水泥土的时候应该做到配料要准确，拌和均匀；有保护层的时候，保护层要在塑性水泥土初凝前铺设好。

3.3混凝土防渗

混凝土防渗是一种比较先进的防渗技术，因其不受地形地貌、气候环境的制约而被广泛使用，同时它还有抗压能力强、使用时间长、方便管理、适合大规模应用等优点。混凝土防渗一般分为现浇和预制两种，现浇型的混凝土防渗对时间掌握比较严格，要求及时地收面和定期的养护。预制型的则对前期的准备工作要求严格，对预制的强度设计、安放技术、缝隙处理等都有着严格的规定。

3.4膜料防渗

主要是采用土工膜及一些塑料薄膜建立防渗层，同时在防渗层上加上保护层，这样确保灌溉的科学合理，同时避免渗漏的发生。这种技术相对操作简单，在很多地方都能采用，具有良好的防冻性能及防腐性能。但由于膜料本身的强度所限，稳定性相对较差，使用寿命较短，并且抗穿刺能力较弱。

3.5沥青混凝土防渗

此类材料适合用到气温较低的区域，它的防渗性能和抗冻性能都非常好。沥青混凝土是经过高温碾压后的材料，其在稳定性、耐久性上有着卓越的实力，适用于大规模的防渗工程建设。

4小型农田水利防渗技术的应用

4.1清理工作

如果属于以前未衬砌的渠道，要清理干净土渠道左右两侧部位，将渠道上的所有杂物清理掉；如果属于以前衬砌过的渠道，要清理旧混凝土表面位置的水泥膜。清理过程中碰到裂缝要谨慎施工，一般是先清理干净裂缝内的杂物，以为灌浆工序操作提前做准备。

4.2铺料工作

铺料要做的是在每个渠道处均匀铺设混凝土材料，通常都是按照伸缩缝的实际需要进行分块浇筑，关于渠坡以及渠底位置应该通过跳仓进行浇筑。衬砌施工过程中要严格遵守规定的流程进行操作，也就是“首先是渠底、接着是渠坡、最后是压顶”的流程，这有利于渠道抗渗性以及稳定性的提升。

4.3振捣操作

混凝土材料完成摊铺后，要尽早实施振捣以增强其密实度。振捣过程中要避免欠振以及过振情况的出现，与平面振捣器结合使用进行振捣的过程中要掌握好快慢以及时间，全部工作准备完成后进入作业。振捣时要掌握好频率，时间以及力度，以实现最佳的振捣效果。

4.4收面工作

对衬砌进行施工的同时混凝土完成浇注后，要尽早通过原浆结束收面施工，以使渠道结构维持其紧密性。收面主要是为了确保渠道表面部位混凝土的光滑性，一般收面工作要进行2～3次，能避免渠道裂缝问题的出现。收面操作要掌握好时间，这对收面质量影响极大。

4.5养护工作的开展

混凝土有很多的养护方式，使用最频繁的措施就是在混凝土表面覆盖湿草帘，也可以是湿芦苇。在普通气温中，养护只需在混凝土浇筑完成后的6～18h开展，至于养护时间要以气温以及水泥为依据进行确定。养护过程中要频繁洒水，使混凝土表面一直湿润。另外，还可以将塑料薄膜覆盖在混凝土表面以使其保温保湿。使用塑料薄膜要注意混凝土表面不能透气，以避免混凝土水分大量蒸发。

4.6拆模工作

开始拆模前一定要先判断混凝土有没有彻底凝固，一般在混凝土初凝时进行拆模。施工人员在进行拆模时其动作要准确，缓慢以及柔和，先缓缓撬起模板一侧，接着通过铁锤给予敲打，当松动后再取出模块。之后要坚持维护渠道，10～15d之内渠道不能通水。

总之，随着农田灌溉渠道的防渗技术日益发展，改善了灌溉问题和渗漏问题，更加合理、高效地利用了水资源，降低了灌溉成本，对防治土壤盐碱化和促进农业生产可持续的发展，有着重要的意义。

参考文献：

[1]张亦强.浅析农田水利灌溉渠道及管理[J].农民致富之友.2017(09)

[2]钱井芝,戴彦豹.农业水利建筑工程中防渗技术的运用探索[J].绿色环保建材.2016(11)

[3]白秀梅.农业水利建筑工程防渗技术运用[J].河南水利与南水北调.2016(07)

[4]曹怡,金晓雪.浅析小型农田水利灌溉渠道中U型渠道的应用[J].四川水泥.2015(11)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c4a44b47e1ed582dc5a18cd8.html