# 浅谈建筑桩基及其质量检测方法

四川省巴中市建设工程质量检测有限公司636000

摘要：本文结合该工程实例，探讨了几种常用的桩基检测方法及钻孔取芯法的技术要求和结果分析。桩基检测方法不是单一的，而是创造性地将多种检测方法相融合，那样更能提高工程效率和工程的安全性。同时，桩基检测也是一项辛苦的工作，这需要提高检测人员的素质，这样检测结果会更真实，准确。

关键词：建筑桩基；质量；检测方法

1工程概况

本检测工程为某中心大厦，共用了1788根桩（已包含86根工程桩兼立柱桩）。其中主楼高330m，地上65层，地下4层，采用桩基数量为367根，全部采用端承摩擦桩，设计桩长约为42m—48m，入中分化岩层7m—8m深，桩径为800mm—1000mm，桩身混凝土强度为C45—C50，桩基全部采用钻孔灌注桩施工工艺进行施工。

2桩基检测技术

2.1低应变法（LST）

低应变法是以应力波在介质中传播特征为理论基础的一种方法，是目前国内进行桩基检测最为有效、快捷、经济的方法。该方法假定单桩为一维杆件，赋予该杆件连续弹性和均质的特点，在桩顶安装一个传感器，然后施加竖向冲击波，以桩身为介质不断向下传播，其中一部分波在单桩某个部位反弹向上传播，也就说明在此反射部位存在缺陷（如断桩，离析等），另一部分波继续向下传播至桩底处反射向上传播。在桩顶的传感器接收反射的波信号，进行过滤，放大处理，得到加速度时程曲线，进而判断桩身的完整性，成桩质量的好坏及桩身缺陷的程度和位置。用该方法进行桩基检测，操作简单，方便，检测范围广，弥补了其他检测方法抽样率低带来的不足。但另一方面，低应变检测的激振能量小，无法穿透预制桩的接桩缝，而且在传递过程中，能量损失较大，影响检测结果。

2.2高应变法（HST）

高应变检测的基本原理就是用重锤往桩顶施加一个竖向的冲击力，使桩侧与土体产生相对位移，实测由此产生的桩身质点应力和加速度的响应，运用波动理论分析，判定单桩承载力及桩身完整性的检测方法。HST必须要有能量较高的建筑结构提供动力辅助，这是与LST的主要区别之一。另外HST要求重锤材质均匀，形状对称，锤底平整，高径比不得小于1，再者对检测人员自身的素质也有一定的要求，否则对检测质量的准确性有较大的影响。

2.3声波透射法

反射波法是在混凝土灌注桩成桩过程中，在桩内钢筋笼上埋入装有发射和接收超声波的纵向声测管道，管内充满清水耦合剂，通过声波的透射原理，根据超声波在混凝土介质中传播的振幅（A），声速（v），频率（f）等参数的变化情况，分析桩身混凝土的连续性及缺陷（脱层，蜂窝，夹砂等）的具体位置和影响范围。该方法明显的优点是准确性高，可定量分析出桩身缺陷的大小和确切部位，但是埋设声测管道时给施工带来了极大的不便利，增加了检测的成本，降低了检测的效率。

2.4钻孔取芯法

钻孔取芯法是利用高速旋转的钻机，从桩身混凝土结构中钻取芯样用以检测桩身质量的方法。该法运用于检测桩基混凝土强度，灌注桩的桩长，桩底沉渣厚度和桩身完整性，判别或鉴定桩端持力层的岩土性状，甚至可以用取芯桩孔对出现断桩，夹泥或稀释层等缺陷桩进行压浆补强处理。该方法取得资料全面可靠，可以直观、可靠、准确的反映桩基情况，无需进行某种物理量和强度的换算。但取芯时总会造成对混凝土结构的局部损伤，而且对垂直度，取芯率和施工要求高，最终造成工程成本高。除了以上几种常规的检测技术，还有地质雷达探测方法，钻孔电视技术等。每种检测方法都有自己的优缺点，但是根据本工程的实际情况，考虑到工程将来使用的安全性和检测结果的可靠性，最终采用了低应变法，钻孔取芯法和钻孔电视技术的综合检测技术，虽然费用相对较高，但检测的结果更为真实，可靠，更具有说服力。

3钻芯法检测准备工作和技术要求

3.1开孔位置

根据JGJ106—2003建筑基桩检测技术规范，桩径小于1.2m的桩钻一孔，桩径为1.2m—1.6m的桩钻两孔，桩径大于1.6m的桩钻三孔。本工程桩径为1.0m，考虑导管附近的混凝土质量相对较差，不具有代表性，因此在距桩中心15cm处开一孔，作为检测点。

3.2安置钻机

安置钻机前清除待检灌注桩预留孔道附近的碎渣石，保持场地的干净，以免将孔道堵塞。钻机安置总体要求是必须水平，稳固，周正。安置时应检查底座水平度和钻机立轴的垂直度，保证钻机立轴中心、天轮中心与孔口中心在同一铅垂线上。在现场，钻机置于枕木上，通过增加或减少沙包袋数量，来回移动三脚架来调整水平度，观察水平尺的水泡是否居中来检查底座是否水平，底座达到水平，立轴也就保证达到垂直要求。

3.3钻芯取样

开钻前，将护壁的泥浆池准备就绪，接通水和电源，开动钻机，使钻头对准灌注桩预留孔道中心。在钻进取芯过程中，钻孔内的循环泥浆不得中断，应保持钻机平稳，钻速不宜低于140r/min，经常校正钻机立轴垂直度，及时纠正立轴偏差。钻取完毕后，拧下胀圈和钻头，不得敲打卸取芯样，卸取的芯样用清水清洗干净，标上深度和编号放入芯样箱中。

4提高桩基检测的制度措施

4.1加强对检测主体资质与能力的审查

大部分的施工单位都不具备独立检测桩基质量的能力，因此大都选择将桩基检测工作对外承包，而承包商的检测资质将则直接影响到最终的检测结果。因此，在选择相应的检测主体的时候必须要对检测单位的人员素质以及相关的技术水平进行充分地审查，以便选择最优的检测单位。

4.2检测主体要建立高效的内部管理机制

检测主体除了必须具备相应的技术人员和检测手段之外，还必须拥有高效的管理机制来保证检测工作的顺利开展。

4.3政府主管部门要加大对检测的市场的管理力度、规范市场秩序

目前我国基本上实现了从计划经济向市场经济的转变，市场经济在对资源优化配置的同时，自身的一些缺点也无法避免，例如滞后性、盲目性等固有的弊端也逐渐渗透到质量检测部门。不良竞争以及片面压价等现象在检测行业屡见不鲜，这些问题严重影响了检测行业的良性发展，从而也影响了桩基检测的最终质量。

4.4统一桩基检测的标准

从规范检测行业的角度来看，国家和地方的管理部门必须出台相应的检测标准来对桩基检测行业进行规法。在国家制定统一的检测标准的同时，地方部门也要根据自身实际情况来制定符合自身的检测标准。

5提高桩基检测质量的技术措施

5.1加强对成孔的检测工作

从桩基的施工工艺上来看，桩基的检测工作主要分为成孔后的检测和桩后的检测工作，从目前我国的检测技术特点上来看，成桩检测技术明显优于成孔检测技术，但是从预防的效果上来看，成孔检测的重要性要远远高于成桩后的检测。如果没有对成孔提前进行检测，而成桩后的检测结果不能符合设计的要求，那么对桩基处理的难度就很大，因此必须要做好成孔的检测工作，做好预防，无论从哪方面来讲都是经济有效的。3.2改进静载检测的平台结构在静载检测的过程中，要对平台的结构进行改进，不断提升平台的稳定性，并且适当降低平台与桩基的接触面积，从而最大限度地满足供应力的需求，最大限度地降低测评过程中平台状态对测量结果的影响。

5.3不断提高检测单位的检测技术水平

在对传统的桩基检测技术进行充分应用的基础之上，不断研发新的检测手段，最大限度地提高检测的精度和检测效率。此外要不断引进先进的检测工具和设备，定期对检测人员进行相应的培训切实提高他们的检测水平，要严格限制检测人员的上岗条件，只有在取得了行业相关的资格证书之后才能够准许其上岗。

结语

在工程实践中，检测人员应充分考虑现场地质条件、施工因素等实际情况，利用综合检测方法进行检测。在工程建设中，桩基检测对于控制基桩的质量起着非常关键的效用。检测人员应加强专业能力，结合工程经验，利用各种检测方法解决工程实际问题，以确保建筑工程结构的可靠性与安全性。

参考文献

[1]陈凡，徐天平，陈久照，等。基桩质量检测技术[M].北京：中国建筑工业出版社，2003.

[2]中华人民共和国标准。JGJ106-2014建筑基桩检测技术规范[S].北京：中国建筑工业出版，2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c4b2b517577b9d919f755f79.html