# 电能计量自动化系统在电力营销中的应用探讨李卫疆

（国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司新疆阿勒泰836500）

摘要：在我国社会经济不断发展的基础上，国民经济水平也在不断的提高，人们对基本物质生活的要求也越来越高，例如人们在电能方面的要求就在不断的增加。随着市场格局的开放，电力体制的改革也在不断的深化，以保证电力营销的方式能够与社会主义市场经济体制相适应。在网络信息技术作为支撑的前提下，很多电力企业已经开始将电能计量自动化系统应用到电力营销的过程当中。实现电力企业对供电、发电等环节的实时控制，促使电力企业的电力营销管理水平不断的提高，与电力用户之间形成良性双赢。本文对电能计量自动化系统在电力营销中的应用进行探讨。

关键词：电能计量；自动化系统；电力营销；应用

随着现代科学技术的不断进步，电力行业中自动化技术不断发展。传统的电能计量模式已经不能满足于当今现代化电力行业的发展需要，因此需要利用先进的自动化电能计量系统技术来提高电能计量的水平和效率。自动化的电能计量模式的使用，摒弃了传统的人工抄表计算数据的繁杂工序，不但降低了工作量，提高了工作的效率和计算的准确度，同时还可以有效的处理电网的线损问题，加大对错峰电荷的监督和管理，有效的控制电能的使用。

1电能计量自动化系统

电能计量自动化系统主要包括自动化计量终端、通信信道和自动化计量主站系统，自动化计量终端主要是负责转发或者执行主站的控制命令、采集各个计量点的电能信息，实现电能数据信息的传输和管理。通信信道主要实现自动化计量终端和计量主站系统之间的数据传输，包括调度数据网、数据传输专线、公用电话交换网、码分多址、通用分组无线业务等。自动化计量主站系统是电能信息采集和计量的控制中心，其基于计算机系统，和各种自动化计量终端设备相连接，通过通信信道控制和采集自动化计量终端中的电能信息。根据接入用户类型和电压等级情况，电能计量自动化系统主要包括集中抄表系统、配电变压器监测计量系统、负荷管理系统和电能遥测系统。这四个系统涵盖了售电、配电、供电、发电各个位置的计量点，组成一个完整的电能计量自动化系统。

2电能计量自动化在电力营销中的重要性

电能计量设备在电能计量中发挥着重要的作用，是通过对电能的使用的监控来测量地区电量的使用情况。电能计量的自动化可以发挥着负荷监控的职能，通过一些大型的设备对所使用的电力进行全面的监控，同时包括采集电力负荷、远程抄表等等。电能计量遥测结构系统主要包括电源、主站系统、采集数据信息、电能计量装置、信息传输管道等等，这些遥测的系统的存在，可以运用在不同的方面，例如电力表、变电站等等，遥测系统可以运用于新的电力资源以及设备的管理，编制更为合理的电力使用方案，对于电量的使用情况进行及时的监测，同时可以自动化的处理主网的电压的关系，能够对电量进行全面的冻结，同时可以将每个月的电能使用量进行准确的记录和全面的分析，能够很好的保证电能的应用。电能计量的自动化有自动计量的功能，在自动的计量过程中，由数据采集，数据传输和数据的处理装置组成，这些不同的装置形成了一个完整的电力监测系统，通过对数据的采集，数据的传输和数据的处理进行全面的监测，在这个系统中，通过无线电设备，将一个终端或者几个终端进行联合使用和监测，能够及时的发现问题，并且能够在最短的时间内进行问题的处理，防止出现更为严重的问题。

3电力营造中电能计量自动化系统的应用

3.1自动化抄表

电能计量自动化系统在电力营销中的应用，最突出的效果就是实现了自动化、远程抄表，彻底改变了传统的人工抄表方式，不仅极大地提高了抄表效率和抄表质量，而且有效减少了电力人员投入。传统人工抄表方式经常出现漏抄、错抄等问题，抄表工作人员的效率较低，任务繁重，相应的交通成本和人力成本都比较高，通过应用电能计量自动化系统，为各个用电住户安装自动化计量终端设备，这种设备每月自动化采集用电量，然后将用电量信息发送到计量主站系统，整个过程不需要人工操作和控制，这种自动化远程抄表方式有效提高了抄表效率和准确度。

3.2在计量装置检测和异常处理上的应用

计量装置的监测是现在电力部门最为注重的事情，在计量装置的使用过程中，往往会出现不同的问题，严重的情况下更是会影响电能的使用，威胁着人们的正常生活和生产情况。电能计量自动化系统能够对计量装置的使用状况进行全面的监控，能够在第一时间保障装置的正常运行，保证电力的正常提供。在发现异常的情况后，电能计量自动系统能够将原有的数据进行分析，并且将异常的情况进行准确的分析，并且采用有效的方法将异常的情况进行解决。

3.3线损四分统计

线损四分统计实际上就是对线损率的统计。线损率作为一个重要经济效益指标对电力企业的运营和管理具有重大意义，因此对线损的管理研究极其重要[2]。线损四分是其管理体系中的一个工作基础，主要指对计量基础的管理、关口表的管理、母线电量不平衡的管理和用户计量装置的管理。在实际的管理工作中，如何对线损四分进行实时统计一直存在困难，而电能计量自动化系统的出现正好解决了这一难题。电能计量自动化系统通过各项设备和管理技术能够充分实现数据的实施更新和统计分析，能够及时准确地找到出现线损的异常区域，并通过计量装置检测的报警系统及时提醒工作人员，对异常的线损情况进行排查和处理。

3.4在用电检查工作中的应用

传统的用电检查是由人工实施完成的，各种供电用电过程种的故障问题或线损的排查都需要电力企业投入大量的人力。并且工作量巨大，工作的质量和效率也不能得到有效的保证。电能计量自动化系统在用电检查工作中的应用，能够智能化、自动化的解决用电过程中的各种故障问题，对检测到的线损故障问题也可以及时的发出警报，通知线路维修人员对线损人员及时的进行维修，最大程度的提高用电检查工作的质量和效率。

3.5在用电节能服务中的应用

计量自动化系统利用Web外网平台向用户宣传节能理念，并提供节能服务。计量自动化系统对用电大户的用电情况进行实时监测，这不但是出于完善用电管理工作的考虑，更对用电大户对自身用电情况的分析提供了可靠的依据。同时，根据大客户的用电情况提供《用电情况诊断分析报告》，充分利用计量自动化系统采集的数据为大客户提供详细的用电情况分析，并提出相应的优化用电建议，帮助用电大客户进一步实现了节能减排。

结束语：

电力行业要想长期稳定发展就需要进行电力营销，它可以说是电力管理工作中的重点内容，通过电力营销工作的开展可以有效保证为用户提供更加优质的服务。随着人们对电量需求的增多，为电力系统的运行带来很多困难，往往会给电力系统带来高的负荷，这就会对电力系统的稳定运行和供电质量带来不利影响。针对以上问题，就需要切实了解用户的需求，制定完善的电力营销手段来满足用户需求，从而实现电力企业的长期发展。而传统电力营销活动已经无法满足供电的需求，为此，我们需要引入先进技术对原有的营销活动进行改革。

参考文献：

[1]甘声曦.电力营销中电能计量自动化系统的应用研究[J].科技创新与应用，2017（27

[2]黄鸿茂.探析电力营销中电能计量自动化系统的应用成效[J].企业技术开发，2014，17：37-38.

[3]黄春琼.电能计量自动化系统在电力营销中的应用成效[J].中国高新技术企业，2014，31：49-50.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c51202209a9894f5f9844f28.html