# 浅谈房屋建筑钢筋混凝土预制桩的施工技术

哈尔滨三建工程有限责任公司黑龙江哈尔滨150040

摘要：在房屋建筑工程中地基作为上方建筑的支撑结构其在实际中的施工质量对整个工程项目都产生直接的影响，为此在工程施工中就必须要对其各个施工流程及施工环节进行全面的控制，尤其是对桩基础中桩柱需要进行严格的质量控制。目前钢筋混凝土预制桩是一种应用较为常见的桩基础施工方法，为此本文根据房屋建筑中钢筋混凝土预制桩的特点及要求对其在实际中需要应用的施工技术进行了详细的分析，并提出了相关的技术要点，以此来保证施工的顺利性及合理性。

关键词：房屋建筑；预制桩；施工技术

目前房屋建筑在实际中所需要面临的施工环境及条件越发复杂，尤其是在地质条件较差且周边环境复杂的区域就跟需要对地基的质量进行严格的控制，而钢筋混凝土预制桩在实际中的应用具有较高的稳定性及强度，是一种应用效果较好的桩基础，为此更要对其施工技术进行科学、合理的使用。在房屋建筑中通过钢筋混凝土预制桩施工技术的使用可以对地基中存在的渗水、沉降、变形等问题进行有效的预防，以此来保证其施工质量可以满足房屋建筑工程的实际需要。

一、钢筋混凝土预制桩的特点

1、混凝土预制桩不受潮湿环境的影响

由于房屋建筑地基在实际中会受空气湿度、土壤水分含量及地下水位等因素的影响，其长期处于潮湿的环境中会出现结构变形、渗水、沉降多等问题，这些因素对房屋建筑的稳定性有着极大的影响，这些都可以归为的地基的质量问题。而引起这些问题的因素可以归为以下两个方面：一是基地施工前，地质勘测工作方面不到位，对地质、水文等条件信息连接不够详细，导致地质、水文等条件与施工要求不符，土质过于松软，不利于地基稳固建设；二是缺乏相应的防护措施，在地基出现质量问题时，没有及时发现，防护过程糊弄了事，不具备专业防护水平。钢筋混凝土预制桩应用于房屋建筑中，可以对上述问题进行有效的解决及处理，主要是由于在实际的房屋建筑工程中钢筋混凝土预制桩的材料特性使其可以有效的起到防渗、防潮、防渗等功效，其在实际使用中受周边环境的影响较小，可以起到提高地基稳定性的作用。

2、承受荷载能力强，沉降变形小

由于现今房屋建筑的形式越来越多样，其上方建筑层数的增加使地基需要承载更大的压力，为此在实际中必须要通过提升地基的强度及承载能力来避免地基出现沉降、变形等情况。而钢筋混凝土预制桩的钢混结构有着较好的强度，在桩基础施工中对其相关技术进行合理使用可以有效的提高地基的稳定性，使沉降变形问题降到最小。

3、机械化程度高，施工进度快

不同于传统的房屋建筑地基桩柱进行现场制造时施工中需要由大量的人力、物力作为支持，钢筋混凝土预制桩在实际对机械化施工的要求较高，其技术在实际的使用中具备以下两种特点：一方面是大量的地基工作可以由专业设备完成，降低了地基施工中对工人的依赖程度；另一方面是机械化作业明显比人力施工要快得多，极大程度上缩短了地基建设工期，提升了地基施工的准确性与安全性。

二、钢筋混凝土预制桩施工前的准备

1、障碍物的处理

由于地基施工是整个房屋建筑工程的基础性工程，因此建筑场地堆放的杂物以及建筑垃圾等大量存在，为了保证地基施工以及后续建筑作业的正常开展，必须要保证施工场地的清洁。其次是要对地基施工场地下的敷设管线进行详细了解和检查，防止在地基开挖过程中出现管线破裂问题。在查明管线的走向、作用之后，对于不影响地基施工的管线要进行加固保护；对于影响地基施工的，一种情况是进行管线改道，绕过施工区域；另一种是与相关部门协商，将管道进行暂时性的拆除。再次，地基施工会产生较大程度的振动影响，对周边地区产生一定的噪音污染等问题，相关的施工部门还要做好协调沟通工作，保障建筑施工的正常进行。

2、抄平放线定桩位

施工现场要设立水准点，至少不低于两个，并且水准点位置的选择不能受到打桩建设的影响，通过对水准点对桩的深度和抄平状态进行检测。可用小木桩来标记桩位。要对轴线和桩位反复检查，确保每次的检测结果一直，避免因小木桩移动、桩位变化，从而对打桩造成影响。

3、进行打桩试验

在进行工程建设施工前，要对大桩工艺进行工艺检测实验，通过实验证实来了解在施工过程中桩的沉入时间、受力强度以及桩的沉入深度，并且根据实际操作对施工中有可能出现的意外情况进行应急预案处理，同时保证施工工艺以及施工设备等符合施工的标准要求。

三、预制桩制作、起吊、运输以及堆放施工技术

1、预制桩的制作

预制桩的制作方法有很多，如：叠浇注法、并列法以及翻模法等。施工环节主要包括布置施工现场、准备施工工作、帮扎钢筋、浇注混凝土、拆模和养护等。同时，还要及时清理场地的杂物，压实处理地面，保证不均匀沉降现象不会在施工场地出现。另外，在施工过程中，也要深入分析多个角度，在保证十分合理的桩体设计的情况下，再进行施工。一般，较短的桩多在预制厂生产。而在打桩现场附近或打桩现场就地预制的，多是较长的桩。

2、预制桩起吊

预制桩在起吊时，必须确保设计强度达到70%以上的混凝土才允许起吊，只有在设计强度达到100%时，才允许打桩与运输。在起吊的过程中，必须按照原有设计位置对吊点位置进行绑扎。如果没有吊环，要根据桩基础长度来确定绑扎点的位置与数量。若绑扎点或吊点小于3个时，要根据正负弯矩相等的原则来确定绑扎位置；如果绑扎点大于3个时，则由吊点反力相等原则，确定吊点的位置。

四、预制钢筋混凝土锤击沉桩施工技术

1、桩架

桩架是将桩提升就位，同时引导在打桩过程中桩的方向，保证桩锤能按照所要求的方向进行冲击。桩架主要由底盘、导向杆、竖架、动力装置和滑轮组组成。在选择桩架时，要考虑到桩的高度、施工条件和桩锤的类型等因素。在打桩工程中，要根据桩锤的类型来确定动力装置。

2、打桩施工技术

第一，打桩顺序。打桩顺序直接影响打桩的进度和施工校基质量。要综合考虑土质、地形、桩的类型以及桩群的密集程度等因素来确定打桩顺序。第二，打桩工艺。桩机就位，要平移桩架，使打桩方向和导杆中心线一致，同时检查桩位正确与否。将桩提升就位并慢慢插入土中，随后扣好桩箍和桩帽，把桩的垂直度校正好，将桩锤慢慢落到桩顶上面轻击，把桩沉入土中一定深度，达到稳定的位置，再次校正垂直度和桩位，然后打桩。桩入土的速度要均匀，锤击间隔不能过长，要连续打入土中。打桩时，注意桩要正常沉入，桩锤的回跳要小，贯入度要均匀。若锤太轻，桩锤会跳头。若桩下有障碍物，贯入度会突然减小而回跳突然增大。打桩结束后，要截去桩头或无法打入的桩身，使桩顶符合设计标高。第三，控制打桩质量的方法。

参考文献

[1]常建基,周雪瑞.论房屋建筑钢筋混凝土预制桩施工技术[J].江西建材,2015(1):90-90;

[2]陈鸿羽.浅谈房屋建筑钢筋混凝土预制桩的施工技术[J].科学与财富,2016(9);

[3]闵慧阳.浅谈房屋建筑钢筋混凝土预制桩的施工技术[J].中国科技投资,2016(5).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c521e751c97b96eb2f45b5a1.html