# 零序电流增量论文-李永皓,马千里,赖增强

导读:本文包含了零序电流增量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:ZigBee,无线传感器网络,单相接地故障

### 零序电流增量论文文献综述

李永皓,马千里,赖增强[1]（2018）在《基于ZigBee和零序电流增量法的10kV配电网单相接地故障检测器》一文中研究指出由于10kV配电网单相接地故障难定位,文章研制了一种基于Zig Bee技术的单相接地故障指示器。该指示器利用零序电流增量法作为系统是否发生单相接地的判据。针对Zig Bee通信中时钟不同步可能造成零序电流的采集出现问题,使用PTP协议和时钟同步电路进行改善。经实验验证,该故障指示器能够很好地实现配电网单相接地故障检测和定位。(本文来源于《中国高新科技》期刊2018年06期）

杨家全,冯勇,王科龙,邵武,张贵鹏[2]（2015）在《零序电流增量故障定位法的影响因素分析》一文中研究指出针对目前配电网故障定位方法存在的局限性,通过分析谐振接地系统变电站出线端线路故障和故障点前后零序电流的特征,提出了一种基于零序电流增量法的单相接地故障定位方法。建立了基于DIg SILENT Power Factory的谐振接地单相接地故障仿真数学模型,对接地过渡电阻、不同补偿度和故障点位置等情况分别进行仿真,得到零序电流波形及其幅值。仿真结果表明,这些影响因素对故障定位的准确性有一定的影响,但在一定的范围内该方法能够较好地适应工程应用中可能存在的影响因素,具有鲁棒性好、可靠性高等特点。(本文来源于《电气应用》期刊2015年13期）

周湶,马小敏,陈伟根,李剑,杨柱石[3]（2012）在《基于Zigbee和零序电流增量法的配网单相接地故障定位方法》一文中研究指出针对目前配电网单相接地故障定位结果不够准确的问题,提出了基于Zigbee无线技术和零序电流增量法的配电网单相接地故障定位方法。分析了Zigbee无线传感器网络技术以及利用其采集线路零序电流的优势,设计了基于无线传感器网络的单相接地故障定位系统结构,采用了精确时钟协议(PTP)的时间同步算法解决了时间同步性问题,完成了用于构建无线Zigbee网络的协调器节点和传感器节点的软硬件设计。在实验室环境下,对电流传感器的幅频特性和无线传感器网络实测的线路零序电流进行了实验分析,结果表明,提出的采集分布式线路零序电流的方法以及利用其进行配网故障定位的方案具有较好的可行性和优越性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2012年09期）

王新超,张玉海[4]（2011）在《零序电流比例增量法在小电流接地故障选线中的应用》一文中研究指出通过对小电流接地系统电路特点的深入研究发现,故障后在各条支路上流动的零序电容电流只决定于系统的零序电压与支路的对地电容,而不决定于故障发生在哪条支路上,且故障发生前后的支路对地电容几乎不变。非故障支路上流动的是零序电容电流,故障支路上流动着的是零序电容电流与接地电流的迭加。正是基于这一分析结果提出了一种零序电流比例增量法,定义了基准零序电流比例系数序列和参考基准电流分度系数等中间参量。其工作特点是可以剥离各支路的零序电容电流,并通过比较剥离后各支路增量的最大者,即故障支路。进一步的仿真表明该法稳定可靠,具有良好的适应能力。该法对其他判别法提高判别精度也有帮助。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2011年20期）

李嘉,杨利彪[5]（2010）在《改进零序电流增量法在谐振接地系统单相接地故障中的应用》一文中研究指出分析了补偿电网单相接地的现象,提出了一种针对谐振接地系统接地故障选线的新方法,该方法将零序电流增量法与综差法相结合,利用较小调档电流来提取较明显的故障电流特征,消除传统零序电流增量法存在的问题。同时介绍了PCI2006采集卡工作原理和数据采集方式,开发了基于上述原理的接地选线软件流程,实现软硬件配合,从而获得更好、更准确的选线结果。(本文来源于《电气应用》期刊2010年15期）

[6]（1983）在《整流型叁相式负序零序电流增量继电器的研制》一文中研究指出在过去的距离保护装置中,一般采用负序零序电流元件或者负序零序电流增量元件作为故障起动元件,而这种起动元件均是用单相式的负序电流滤过器,在模拟试验时存在一定的死区。 为了使保护装置安全可靠,在系统发生故障特别是在叁相短路时具有足够的灵敏度,不会拒动,就需要有一个比原先更为理想的故障起动元件。 整流型叁相式负序零序电流增量继电器对克服“死区”是有利的,亦即能保证在各种非对称故障及叁相对称故障均能可靠动作。下面以许继厂生产的该继电器为例较为详细地介绍研制结果。(本文来源于《继电器》期刊1983年03期）

### 零序电流增量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对目前配电网故障定位方法存在的局限性,通过分析谐振接地系统变电站出线端线路故障和故障点前后零序电流的特征,提出了一种基于零序电流增量法的单相接地故障定位方法。建立了基于DIg SILENT Power Factory的谐振接地单相接地故障仿真数学模型,对接地过渡电阻、不同补偿度和故障点位置等情况分别进行仿真,得到零序电流波形及其幅值。仿真结果表明,这些影响因素对故障定位的准确性有一定的影响,但在一定的范围内该方法能够较好地适应工程应用中可能存在的影响因素,具有鲁棒性好、可靠性高等特点。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 零序电流增量论文参考文献

[1].李永皓,马千里,赖增强.基于ZigBee和零序电流增量法的10kV配电网单相接地故障检测器[J].中国高新科技.2018

[2].杨家全,冯勇,王科龙,邵武,张贵鹏.零序电流增量故障定位法的影响因素分析[J].电气应用.2015

[3].周湶,马小敏,陈伟根,李剑,杨柱石.基于Zigbee和零序电流增量法的配网单相接地故障定位方法[J].电力系统保护与控制.2012

[4].王新超,张玉海.零序电流比例增量法在小电流接地故障选线中的应用[J].电力系统保护与控制.2011

[5].李嘉,杨利彪.改进零序电流增量法在谐振接地系统单相接地故障中的应用[J].电气应用.2010

[6]..整流型叁相式负序零序电流增量继电器的研制[J].继电器.1983

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c52d86886dc59fe4bbaea3d9.html