# 建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中作用

安红卫

身份证号：41052119831003xxxx

摘要：我国社会水平不断提升,经济发展步伐不断加快,建筑工程也在这个过程中得到了极速的发展。建筑主体结构检测涉及到建筑的主体结构的安全性能鉴定,进行建筑主体结构检测,对了解建筑工程结构的性能特征以及对灾害的抵御能力有很强的预知作用。本文对建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中的作用进行了分析与研究。

关键词：建筑工程；主体结构检测；工程实体质量监督；作用分析

引言

结构实体是建筑工程的主要骨架，其技术指标相对侧重材料的强度、材料的耐久性、材料构件的刚度性以及材料稳定性。建筑工程主体结构检测是工程实体质量监督的主要技术手段，在验证建筑工程质量的同时能够发挥出提高建筑工程质量水平的主要作用。建筑工程主体结构检测对于提高建设工程的质量起到了重要作用，一方面能够节省企业的资源与资金，另外一方面能产安全以及人民的财产安全。从上述角度来看，对建筑工程结构实体进行检测非常有必要，具有重要的研究价值。

1建筑工程主体结构质量检测基本概述

建筑工程主体结构质量检测指的是通过对建筑工程中所采用的施工技术加以分析，对施工主体部位使用的建筑工程材料及工艺进行检查，以找出其中存在的隐患或发生损伤的部位，然后归纳总结原因，为后续加固及补救等措施的实施提供技术参考。建筑工程主体结构质量检测的主要目标是对建筑工程主体结构所具备的刚度、强度及稳定性进行检测评估，以全面衡量建筑工程主体结构各构件的质量状况。

2主体结构检测的相关内容

2.1检测混凝土强度

目前混凝土主要应用于现代建筑中,成为了现代建筑的主要原材料之一。因此,在实际的施工过程中,工作人员必须要保证混凝土的质量以及相应的强度要求,以便更好的保证建筑工程的整体质量。工作人员在检测混凝土强度的时候,可以采取抽样调查的方法,对混凝土的相关构建进行科学性的检测,并通过现代化的钻芯法或者回弹法对混凝土进行相应的强度检测。

和此同时,在检测的过程中工作人员应该利用完善的检测标准对混凝土强度进行相应的测试,遵循对混凝土检测的设计标准和相应的需求。一旦发现混凝土低于强度要求或者是相关构件出现问题,工作人员都应该将混凝土强度出现的问题进行相应的分类,并且要提供参考参数,以便更好地改善混凝土的强度,保证建筑工程的质量安全。

2.2检测钢筋

在检测保护厚度与钢筋定位中，一般使用直接法或非破损方法。从直接法角度来看，其主要原理是利用钻孔方法来确定梁板受力钢筋的具体位置，能够直接测量到钢筋保护层的厚度。从非破损方法角度来看，其主要利用的仪器原理是电磁学原理，探头在混凝土表面再探入到内部电磁场中进行发射行为，继而在混凝土内部产生感应磁场，而感应磁场的强度与混凝土表面的钢筋直径参数密切相关。需要注意影响检测准确性的几大因素，即：①钢筋保护从厚度检测仪器的精度因素；②测试方法不够准确因素；③混凝土骨料含有磁性因素。针对基本因素，要从选择检测仪器精度以及选择带有消磁能力的检测仪器等，尽可能避开其他钢筋的位置，测试探头移动的垂直度和被测钢筋的走向，监测结果应该进行钻孔验证。

2.3检测楼板板厚

目前,在我国某些地区的建筑工程施工的过程中,经常会发生安全事故,这也使得人们在买房的时候对楼房的建筑质量显得格外重视。楼板板厚作为建筑工程中的活荷载的承受者,它的厚度值的大小会直接影响着建筑承受活荷载的数量的多少。因此,施工人员在施工的过程中要保证楼板板厚质量的达标,可以有效的保证其厚度满足建筑施工的需要。

在工作人员实际的检测过程中,应该采取随机抽样的方式对不同隔层跨板的房间中进行相应的检测,一旦发现相应房间的楼板板厚没有合格,建筑单位应该及时对整个工程项目进行整体性的普查。通过检测楼板板厚可以有效的提高建筑主体结构的安全性和高质量性,进而可以保证整个建筑施工过程中的质量安全。

2.4检测砂浆强度

在建筑施工的过程当中,砂浆的强度高低也会对建筑工程的质量起到一定的影响作用。

因此,在建筑工程的质量检测的过程中,检测砂浆强度的工作是非常有必要的。大体上来说,检查人员一般都会采取回弹法以及灌入法的检测方式对砂浆的强度进行相应的检测,通过此种方法可以有效的测量出砂浆准确的强度曲线,从而对建筑主体的结构情况进行更为精准的掌握和相应的评估。工作人员在测量砂浆的准确强度的曲线的时候,一旦发现相关的曲线参数没有达到标准的参数要求,要及时的对砂浆的强度进行相应的调整,在很大程度上可以保证建筑工程的安全质量。

2.5测量建筑物尺寸

在对建筑工程主体进行相应的检测工作的时候,工作人员应该确保建筑的面积大小以及相应的墙面高度都应该符合图纸的设计要求和标准,因此在施工的过程中,对于建筑物主体几何的尺寸的是非常有必要的,通过对建筑主体相关的几何结构的测量,可以保证几何结构参数的准确性,进一步完善工程的实体质量。

在工作人员对建筑物的尺寸进行测量的时候,他们应该对所检测的建筑物尺寸的图纸做出一个细致的了解,在了解建筑物整体结构的基础上在,在对建筑物的高度、厚度、层数等方面进行整体性的测量,以便保证建筑主体结构的合理性、规范性。

3建筑工程主体结构质量检测的质量控制措施

第一，应当建立起专门的监督小组，通过运用精密的仪器以及科学的测量方法来对检测与处理现场所产生的问题，并对检测结果进行随机抽查，防止出现对建筑主体结构损害的行为出现，以确保主体结构的质量检测工作得以顺利开展。第二，降低检测误差对质量的影响。首先，应当做好检测误差的研究和确定工作。在检测材料时，需要通过详细的研究与计算才能确定其检测误差。因此，在确定误差前，工作人员应当要结合整体建筑主体结构要求以及实际技术指标等来对误差标准进行确定。其次，还需定期检查与管理检测仪器、设备以及仪表，避免由于其存在质量缺陷而致使检测误差大于质量要求的现象发生，从而降低结构检测质量。第三，按照结构形式抽样。为了最大程度地保证建筑工程主体结构质量检测结果真实准确，我们在面对待检对象数量较多的抽查中，由于所抽样数量是否合理会在很大程度上影响着检测结果真实准确，在这种情况下笔者认为检测人员应按照待检结构形式进行抽样，随后才能进行检测，这样一来可以有效地保证其结果的真实准确性。比如检测人员在面对砌体、钢筋砼以及钢结构等多种类型不同检测中，由于以上这些结构类型划分又有不少种，此时为了保证检测结果真实准确性，我们应按照每一类型结构形式进行抽样，之后再对它们开展检测。

结论

在我国建设工程行业蓬勃发展的形势下,工作人员对于建筑工程的主体质量的检测工作是非常有必要的,这不仅是对建筑工程的质量保证,同时也是对人们居住安全的质量保证。通过本文对主体结构检测在工程实体质量监督中的作用的相关分析,希望可以为有关的工作人员提供一定的帮助。

参考文献

[1]王国梁.建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中的作用研究[J].河南科技,2019,19：161-162.[2017-08-29].

[2]惠穩善.建筑工程主体结构检测相关规定在工程质量监督中的作用浅析[J].低碳世界,2016,1：120-121.[2017-08-29].

[3]林盛壮.论建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中的作用[J].建材和装饰,2017,06：60-61.[2017-08-29].

[4]周萍.建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中的作用研究[J].中国建筑金属结构,2018,24：178+180.[2017-08-29].

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c54d292ecc15634b2f230f60.html