# 宝钢围厂河水论文-李光

导读:本文包含了宝钢围厂河水论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:宝钢围厂河水,人工湿地,植物

### 宝钢围厂河水论文文献综述

李光[1]（2008）在《人工湿地处理宝钢围厂河水及其植物研究》一文中研究指出本课题以宝钢围厂河水为研究对象,研究内容包括:(1)人工湿地处理宝钢围厂河水的试验研究;(2)人工湿地处理宝钢围厂河水的植物研究;(3)人工湿地技术处理宝钢围厂河水的中试试验研究。主要结论如下:(1)人工湿地处理钢铁废水时对温度、电导率、pH的改变较小,锰砂小试试验对Fe、Mn、浊度、COD、NH_3-N、NO_3~--N、TP都有很好的去除效果,平均去除率分别为96%、95%、93%、55%、78%、93%和94%;在水力停留时间缩短至2d的条件下,出水的Fe、Mn、浊度均达到了《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)标准。(2)在HRT=5d至HRT=2d时,水力停留时间对各种污染物的去除效果并无较大影响;植物存在、季节和温度变化对NO_3~--N的去除效果影响较大,对其他污染物的去除影响较小;流态对污染物的去除影响较小;锰砂作为人工湿地填料对Fe、Mn、浊度、COD、NH_3-N、TP的去除都有很好的效果。(3)植物吸收Fe、Mn对人工湿地总去除Fe、Mn的量分别为6.1%-28.1%和1.5%-56.5%,但对N、P的吸收都不到总人工湿地去除量的0.1%;砾石湿地比锰砂湿地更有利于植物的生长。砾石湿地的植物吸收去除Fe、Mn的能力好于锰砂湿地。(4)中试试验对各种污染物的去除及水力停留时间、不同温度和季节的影响等规律与小试试验基本相同,对Fe、Mn、浊度、NH_3-N、NO_3~--N、COD和TP的平均去除率分别为95%、90%、91%、76%、37%、46%和68%。在水力停留时间缩短至1.5d的条件下,出水的Fe、Mn、浊度均达到了《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923-2005)标准。(5)不同植物的株高、单株湿重、含水率、生物量、元素含量等指标有较大差异,而同种植物在廊道不同部位的差异较小。植物的生长区域和面积在两年间有一定变化,其中香蒲、风车草有所增加,镳草则大幅降低;单位面积上香蒲对Fe的吸收能力最好,镳草最差;而再力花和香蒲对Mn的吸收能力最好,镳草最差。通过收割植物将植物积累的Fe、Mn去除的量占整个人工湿地去除Fe、Mn含量的1%-3%和3%-7%左右。(本文来源于《同济大学》期刊2008-03-01）

蒋中杰[2]（2008）在《宝钢围厂河水回用反渗透深度处理技术研究》一文中研究指出本课题以宝钢围厂河水为研究对象，开展了钢铁工业综合外排废水回用处理技术研究。宝钢围厂河作为宝钢生产废水、生活废水和雨水的受纳水体，水资源量丰富，其中铁、锰、Cl~-、SO_4~(2-)、电导率和硬度是围厂河水资源化利用的重点水质控制指标。课题进行了超滤／反渗透组合工艺处理围厂河水的试验研究。结果表明，该组合工艺对围厂河水处理效果较好，产水水质满足宝钢工业用水、过滤用水、软化用水的水质要求。但工艺运行稳定性较差，反渗透化学清洗周期较短，产水率较低，在围厂河水资源化利用中推广应用的难度较大。人工湿地／超滤／反渗透组合工艺处理围厂河水的试验研究。结果表明，在回收率为75％、进水电导率为900～1800us／cm条件下，反渗透系统脱盐率在98％以上，产水电导率在30μs／cm以下，达到宝钢工业用水、过滤用水、软化用水水质要求，系统运行稳定，产水率高，化学清洗周期较长。人工湿地／紫外线／微滤／反渗透组合工艺处理围厂河水的试验研究。结果表明，该组合工艺对围厂河水中Na~+、Cl~－、SO_4~2、Ca~(2+)等主要离子去除效果良好，产水电导率在50μs／cm以下，满足宝钢工业用水、过滤用水、软化用水水质要求。分别采用了扫描电镜、原子力显微镜、X射线荧光光谱与红外光谱4种分析方法，对受污染膜的切片进行分析，结果表明：反渗透膜表面主要存在以Ca、Mg为主的无机盐垢，没有明显的微生物污染与有机物。通过对3条围厂河水资源回用技术路线的分析比较，人工湿地／紫外线／微滤／反渗透组合工艺回用技术方案为是宝钢围厂河水资源化利用的较优化方案。(本文来源于《同济大学》期刊2008-03-01）

黄丽芳[3]（2008）在《宝钢水资源利用体系和锰砂生物过滤工艺处理围厂河水技术研究》一文中研究指出在水资源日益紧缺的背景下,钢铁工业发展因供水不足而受到严重制约。针对我国钢铁企业水资源循环利用率低、吨钢耗新水量高等现状,开展废水深度处理回用技术已成为钢铁工业可持续发展的主要方向之一。本课题以宝钢为研究基地,开展水资源利用体系和锰砂生物过滤工艺处理回用围厂河水技术研究,为宝钢进一步开展节水工作提供技术支持,为国内其他大型钢铁企业建立高效的水资源利用体系提供借鉴。研究表明,宝钢水资源利用体系的显着特点是分质供水、循环用水、串接用水,其节水水平已达到国内领先水平。但对比国外先进钢铁企业,宝钢还可以采取提高浓缩倍数、优化串级水使用系统、再生回用围厂河废水、收集利用雨水和海水、水夹点技术等对整体水资源利用体系进行进一步改造和优化。其中,围厂河水处理回用是最有效的途径之一。通过对围厂河的调查研究表明,铁、锰、Cl~1、SO_4~(2-)、电导率和硬度是围厂河水回用的重点水质控制指标。课题进行了锰砂生物过滤工艺处理围厂河水的试验研究,结果表明,当采用锰砂粒径为0.6～1.2mm的巩义锰砂,锰砂滤层厚度100cm,生物膜培养成熟后,滤速为5m/h以下,工作周期为4d,反冲洗强度为27L/(s·m~2),冲洗历时5min。DO含量维持在4～5mg/L,滤柱出水总铁和锰分别稳定达到0.3mg/L和0.1mg/L以下,达到宝钢工业用水水质标准。课题进行了锰砂生物过滤工艺的微生物学研究。结果表明,锰砂表面的生物膜和滤料缝隙间的铁泥构成了锰砂滤柱的微生物群落,筛选、培育出两种鞘细菌类的铁、锰氧化细菌,成熟的生物滤层内每克干砂上存在10~3～10~4个铁锰细菌,混合菌种对Fe~(2+)、Mn~(2+)都具有很好的降解效果,具有不同的降解动力学规律。课题提出了锰砂生物过滤工艺在宝钢水回用系统中的适用途径。围厂河水经锰砂生物过滤后可与宝钢制水厂工业水产水按比例混配回用;围厂河水经过锰砂生物过滤预处理和反渗透脱盐处理后的产水可直接回用于工业水系统。宝钢制水厂也可建立锰砂生物滤池,替代原有工艺,提高水处理效果。(本文来源于《同济大学》期刊2008-03-01）

范海青[4]（2007）在《宝钢水资源利用体系和围厂河水回用处理技术研究》一文中研究指出在水资源日益紧缺的背景下，钢铁工业发展因供水不足而受到严重制约。针对我国钢铁企业废水排放量大、水资源循环利用率低、吨钢耗新水量高等现状，开展钢铁企业水资源循环利用体系和废水回用关键技术的应用研究，提高钢铁企业水资源综合利用率已成为钢铁工业可持续发展的关键之一。本课题以宝钢为研究基地，开展水资源利用体系和外排废水回用处理技术研究，为宝钢进一步开展节水工作提供技术支持，为国内其他大型钢铁企业构建高效利用的水资源利用体系，降低吨钢耗新水量提供借鉴。研究表明，宝钢通过实施分质供水、分级用水、循环用水以及串接用水的方式，将水循环使用率提高到98％以上，并还可以采取水量平衡测试、降低用水损耗、提高浓缩倍数、外排废水资源(围厂河水)回用等措施进一步降低吨钢耗新水量。其中，围厂河作为宝钢生产废水、生活废水和雨水的受纳水体，水资源量丰富，是极具潜力的废水回用水源。通过对围厂河的调查研究表明，铁、锰、Cl~-、SO_4~(2-)、电导率和硬度是围厂河水回用的重点水质控制指标。课题进行了锰砂生物过滤和锰砂人工湿地对围厂河水除铁除锰的试验研究，结果表明，当采用锰砂粒径为2～3mm、滤速为5m／h、工作周期为4d、反冲洗膨胀率为10％、冲洗时间为6分钟的条件下，锰砂生物过滤出水铁、锰浓度分别稳定小于0.3mg／L和0.1mg／L，满足回用要求。而锰砂人工湿地在HRT为2d的条件下可以使出水铁、锰浓度分别稳定达在0.05mg／L以下，铁、锰指标满足反渗透进水水质要求。课题进行了围厂河水经锰砂人工湿地处理后再进行反渗透膜深度脱盐处理的试验研究。结果表明，在回收率为75％、进水电导率为900～1800us／cm条件下，反渗透膜系统平均运行压力为1.06MPa，脱盐率在98％以上，能够将300mg／L、80mg／L和354mg／L左右的Cl~-、SO_4~(2-)和总硬度降至痕量，产水电导率在30μs／cm以下，达到宝钢工业用水水质要求。课题提出了围厂河水回用处理技术路线与回用途径。围厂河水经锰砂生物过滤后可与宝钢制水厂工业水产水按比例混配，部分回用于工业水用水系统；围厂河水经过锰砂人工湿地和反渗透膜处理系统处理后的产水可直接回用于工业水、过滤水和软化水用水系统。(本文来源于《同济大学》期刊2007-03-01）

付兴振[5]（2007）在《宝钢围厂河水回用人工湿地处理技术研究》一文中研究指出本课题以宝钢围厂河水为研究内容，构建了锰砂人工湿地小试装置、砾石人工湿地小试装置和组合填料人工湿地中试试验装置，在此基础上，开展了人工湿地处理围厂河水的回用技术研究。研究内容主要包括：①围厂河的水质调查；②考察人工湿地处理围厂河水的可行性；③比较锰砂填料人工湿地和砾石填料人工湿地的处理效果；④探讨水力停留时间和水温对处理效果的影响；⑤考察组合填料人工湿地处理围厂河水的效果，并获取相应技术参数。课题研究获得的主要结论如下：●围厂河水中污染物种类较多，其中铁浓度一般在0.5-2.0mg／L之间，锰浓度一般在0.2-1.0mg／L之间，是影响围厂河水回用的主要污染物。各污染物浓度沿河空间分布受排污点分布的影响较为明显，其中纬五路河段水质较好。各污染物季节变化规律不明显。●采用人工湿地技术处理围厂河水是可行的。锰砂人工湿地对围厂河水中铁、锰、有机物和总磷的去除效果好于砾石人工湿地，而对总氮的去除效果劣于砾石人工湿地。两种填料人工湿地对各类污染物的处理效果能够形成一定的互补作用。●水力停留时间和水温对人工湿地处理围厂河水中铁、锰、有机物、总磷和氨氮的效果影响不大，但对硝态氮的处理效果影响较大，随水力停留时间缩短和水温下降，硝态氮的去除率呈明显的下降趋势。●组合填料人工湿地应用于围厂河水回用处理取得了非常理想的处理效果，各项污染物平均去除率如下：浊度为88％，总铁为93％，锰为83％，有机物为44％，氨氮为80％。湿地山水基本达到了《城市污水再生利用工业用水水质》(GB／T 19923-2005)中工艺与生产用水水质标准。●组合填料人工湿地6:1的长宽比和0.6m厚的填料层设置，对于处理围厂河水是适宜的，与之相对应的冬季水力停留时间宜为2d，而夏季水力停留时间则可更短。利用人工湿地处理围厂河水不仪能够解决钢铁工业废水回用中所遇到的实际问题，同时具有一定的创新意义，可进一步拓展了钢铁工业废水的资源化途径，提高钢铁工业废水的重复利用率，推动钢铁工业的可持续发展，该项技术实际工程应用前景广阔。(本文来源于《同济大学》期刊2007-03-01）

赵雪兵,张宜莓,彭冲[6]（2005）在《护厂河水资源在宝钢生产中的循环经济利用》一文中研究指出钢铁工业可持续发展,必须走低能耗、低物耗、少排放的清洁生产发展道路。宝钢对废水资源合理规划,水质的分类、调控,管网的布置增配,以及护厂河废水作为第二资源的开发,使得宝钢水资源利用走向循环经济利用轨道。(本文来源于《宝钢技术》期刊2005年03期）

赵雪兵,张宜莓,彭冲[7]（2005）在《护厂河水资源在宝钢生产中的循环经济利用》一文中研究指出钢铁工业可持续发展,必须走低能耗、低物耗、少排放的清洁生产发展道路。宝钢对废水资源合理规划,水质的分类、调控,管网的布置增配,以及护厂河废水作为第二资源的开发,使得宝钢水资源利用走向循环经济利用轨道。(本文来源于《第二届全国冶金节水、污水处理技术研讨会论文集》期刊2005-06-01）

### 宝钢围厂河水论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本课题以宝钢围厂河水为研究对象，开展了钢铁工业综合外排废水回用处理技术研究。宝钢围厂河作为宝钢生产废水、生活废水和雨水的受纳水体，水资源量丰富，其中铁、锰、Cl~-、SO_4~(2-)、电导率和硬度是围厂河水资源化利用的重点水质控制指标。课题进行了超滤／反渗透组合工艺处理围厂河水的试验研究。结果表明，该组合工艺对围厂河水处理效果较好，产水水质满足宝钢工业用水、过滤用水、软化用水的水质要求。但工艺运行稳定性较差，反渗透化学清洗周期较短，产水率较低，在围厂河水资源化利用中推广应用的难度较大。人工湿地／超滤／反渗透组合工艺处理围厂河水的试验研究。结果表明，在回收率为75％、进水电导率为900～1800us／cm条件下，反渗透系统脱盐率在98％以上，产水电导率在30μs／cm以下，达到宝钢工业用水、过滤用水、软化用水水质要求，系统运行稳定，产水率高，化学清洗周期较长。人工湿地／紫外线／微滤／反渗透组合工艺处理围厂河水的试验研究。结果表明，该组合工艺对围厂河水中Na~+、Cl~－、SO_4~2、Ca~(2+)等主要离子去除效果良好，产水电导率在50μs／cm以下，满足宝钢工业用水、过滤用水、软化用水水质要求。分别采用了扫描电镜、原子力显微镜、X射线荧光光谱与红外光谱4种分析方法，对受污染膜的切片进行分析，结果表明：反渗透膜表面主要存在以Ca、Mg为主的无机盐垢，没有明显的微生物污染与有机物。通过对3条围厂河水资源回用技术路线的分析比较，人工湿地／紫外线／微滤／反渗透组合工艺回用技术方案为是宝钢围厂河水资源化利用的较优化方案。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 宝钢围厂河水论文参考文献

[1].李光.人工湿地处理宝钢围厂河水及其植物研究[D].同济大学.2008

[2].蒋中杰.宝钢围厂河水回用反渗透深度处理技术研究[D].同济大学.2008

[3].黄丽芳.宝钢水资源利用体系和锰砂生物过滤工艺处理围厂河水技术研究[D].同济大学.2008

[4].范海青.宝钢水资源利用体系和围厂河水回用处理技术研究[D].同济大学.2007

[5].付兴振.宝钢围厂河水回用人工湿地处理技术研究[D].同济大学.2007

[6].赵雪兵,张宜莓,彭冲.护厂河水资源在宝钢生产中的循环经济利用[J].宝钢技术.2005

[7].赵雪兵,张宜莓,彭冲.护厂河水资源在宝钢生产中的循环经济利用[C].第二届全国冶金节水、污水处理技术研讨会论文集.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c581c47407f98c3dbe470129.html