# 节能技术在民用建筑给排水施工中的运用分析

齐翔建工集团腾翔建筑工程有限公司黑龙江省齐齐哈尔市161000

摘要：近年来，我国国民经济水平不断提高，我国大力推进城市化建设，城市工业、民用工程施工建设数量越来越多，城市给排水工程施工质量安全问题受到了越来越多人们的重视。随着我国可持续发展理念的提出，为进一步保证城市民用建筑工程给排水工程施工质量安全，加强节能技术在民用建筑给排水施工中的运用志在必行。本文主要就节能技术在民用建筑给排石施工中运用的主要特征进行分析，并进一步探究了节能技术在民用建筑给排水施工中的应用，望对未来节能技术在民用建筑给排水施工中的应用与发展提供相应借鉴。

关键词：节能技术；民用建筑；给排水施工；运用分析

1节能技术在民用建筑给排石施工中运用的主要特征

随着节能意识的深入人心，建筑工程的施工节能技术也成为备受关注的话题，我国作为能源消耗大国，对工程的施工进行节能技术的开发和应用就显得十分必要。工民建工程的节能主要是指为人们提供健康、环保、节能的居住环境和活动场所，因此工程的设计者和管理者要根据这一要求进行施工。对于工民建工程来说，就是要确保工程用材、规划设计、施工技术等各个方面都将节能理念作为首要观念，促进我国的工民建工程可持续发展。节能的主要标志就是绿色环保、降低能耗，应用于工民建工程中，就是要采用节能环保的资源，降低资源的消耗，实现绿色施工，这也是工民建工程节能的特点。具体说来就是要注重工程建设与节能理念的完美结合，在工程的选址、工程规划、工程设计和施工过程中，都要采用节能技术和节能措施，提高资源的利用率，实现绿色施工，对于施工材料的采集方面，要坚持可持续发展的理念，实现材料的可重复利用。

2节能技术在民用建筑给排水施工中的有效运用

2.1加强优质管材与阀门的使用

由于原本建筑中普遍使用的镀锌钢管容易生锈，造成水质严重污染，若长时间闲置后再次使用就会造成锈水放水，导致浪费。如果接头处锈蚀也会产生漏水渗水，所以当前国家已规定在新建建筑的施工中严禁使用镀锌钢管作为室内的给水管。而随着规定产生的一批新型管材如钢塑复合管、钢管、不锈钢管、铝塑复合管、PE管、PP-R管、PVC-U管等，极大数量上替代了镀锌钢管。而当前生产的新型给水管材薄壁铜管，它具有卫生性能好的特点，而水中的细菌若在钢管中5个小时后就没有了生存的可能性，铜离子就会将细菌杀灭。而其他复合管材的细菌则十分多，如果使用几个月后，里面就会产生一些类似黏膜的物质，也就是细菌大量繁殖的温床，只有大量放水冲洗管道，才会杀灭细菌，但是严重浪费了水资源。

2.2生活给排水与消防给排水系统进行分离

在进行设计民用高层建筑时，应该把生活给排水和消防给排水进行系统的分离，由于这两个系统不同的原因导致分离，通常情况下生活用水中静水压力不超过400KPa，而消防给排水系统中静水压力不超过800KPa，一旦两者进行混合的话后果就很严重，如果消防系统要给生活用水进行施压时就会导致水管的压力超过它的承载能力，也会浪费水资源。一旦生活用水给消防用水进行施压时就会增加泵的数量。

2.3中水、雨水的再利用

雨水重复利用是一项重要项目，需要国家高度重视，雨水回收重复利用可以解决燃眉之急，他不但节约环保，也可以降低居民的生活成本，所以大力宣导雨水重复利用，所以进行雨水重复利用需要先将雨水进行收集，然后在进行雨水净化，雨水并不是很多也不能进行引用，但是雨水在绿化、洗厕方面还是效果明显，雨水不但起到绿化效果也可以节约成本。

2.4科学设置并合理使用水表

应根据《建筑给水排水设计规范》中的规定来选择水表，并在施工过程中严格按照规范安装，以避免选择的水表型号过大，而产生水量漏计的情况。另外，对水表计量的准确度产生影响的一大重要原因就是官网水质问题，主要体现为水中的杂质堵塞水表滤网的进水孔。因此，应在施工过程中安装过滤器，以减少在使用过程中水表的磨损程度，并在给水系统中的水表、阀门、用水器具等大量安装过滤器，以提高节能效率。

2.5消防贮水池的设置与加压

在现代建筑中，消防用水量和生活用水量相比差距甚远，消防给水系统设计的流量有可能是生活给水系统设计流量的很多倍。由于消防贮水主要是满足发生火灾期间的消防用水量，因此若消防水与生活水池合建，就会造成由于消防贮水多于生活贮水，且在贮水池中长期停留，耗尽余氯量而造成水质劣化。为了保障水池中的水质卫生标准，就要经常更换贮水池中的存水，造成水量浪费。因此，若两个系统的贮水量相差较大，适宜采取贮水分池的施工处理方式，这样既能延长消防贮水池的换水周期，也能保证生活用水的水质安全。而消防贮水池则可以与建筑水景、游泳池等其他非饮用水合用，做到水资源的重复与循环利用。

2.6减少热水系统的水量浪费

随着人民生活水平的提高和建筑功能的完善，建筑热水系统已逐渐成为建筑供水不可缺少的组成部分。首先，用水点处冷热水压力的平衡，用水点处冷、热水供水压力不宜大于0.02MPa。在具体工程中可以通过下列措施实现：控制热水供水管路的阻力损失与冷水供水阻力损失平衡；选用阻力损失不大于0.01MPa的水加热设备；在用水点采用带调压功能的混合器、混合阀，可保证用水点的压力平衡，以此确保出水水温的稳定。其次，热水系统的循环，集中热水供应系统，应用机械循环，保证干管、立管或干管、立管和支管的热水循环。此外，只有真正实现支管的循环，才能保证用户在打开水龙头后能在最短的时间内取得舒适的水温，避免了在调节水温的过程中产生水量浪费，以此可以达到很好的节水效果。但在工程设计中要真正实现支管循环，却很困难，目前解决支管中热水保温的有效方式是采用自控电伴热的方式，现在已经在很多工程中采用，取得了很好的效果。

2.7使用节水型卫生器具

在选用卫生器具的时候一定要考虑到节能的方面，因为卫生器具也是我们在日常生活中应用比较广泛而且能耗使用过大的物品。比如说在以下几种卫生器具的选择中，我们就要考虑到节能性。第一，马桶的选择，目前家家户户的卫生间里都大多使用抽水式马桶，方便既快捷，但如果选择的是冲水量大的马桶的话，虽然说在使用的时候会冲洗的干净，但在一定程度上大大浪费了水能。据相关调查显示，现今我国采用的马桶一般冲水量都是大于或等于11L，这样就消耗了比较多的水能，如果普遍都能将冲水量控制在6L以内的话，则可以在很大程度上起到节能的作用。第二，淋浴、盥洗器具的选择，像淋浴器、盥洗器具这种设备的装置，都应该限制其出水的流速，并且使用经过国家相关部门进行质量检测合格的装置，最好选用节水水嘴，这样有效的进行民用建筑给排水的节能设计。第三，公共卫生间、盥洗室的节水，在这种使用比较广泛的地方，则应该在一定程度上设置高科技的装置来进行节能设计。比如说红外感应水嘴，可以有效的进行节约水能。

结束语：

综上所述，要想确保民用建筑给排水施工的节能性，实际施工建设过程中务必要加强优质管材与阀门的使用，并将生活给排水与消防给排水系统进行分离，不断加强中水、雨水的再利用，同时科学设置并合理使用水表，对消防贮水池进行加压处理，最大限度地减少热水系统的水量浪费，不断加强节水型卫生器具的使用，从而确保民用建筑给排水施工的节能性，以进一步促进我国现代给排水施工的有效性。

参考文献：

[1]尚小娜.节能技术在民用建筑给排水施工中的运用研究[J].建材与装饰,2017(52).

[2]李晓德.民用建筑水电安装工程中节能技术的应用分析[J].中国房地产业,2017(25).

[3]白建龙.绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用分析[J].建材与装饰,2018(4).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c5c43d98114b14b579cc7d87.html