# 矿用绞车论文-本报记者

导读:本文包含了矿用绞车论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:提升绞车,国家煤监局,煤矿机电设备,安全监察机构,矿用设备,设备安全,煤矿设备,行业标准,矿山机械,管理细则

### 矿用绞车论文文献综述

本报[1]（2019）在《两企业矿用提升绞车安全标志被撤销》一文中研究指出本报讯 国家煤监局日前通报指出，近期国家煤监局收到关于河南省焦作市前牛矿用设备有限公司和鹤壁市双信矿山机械有限公司销售存在安全隐患的矿用提升绞车的举报。国家煤监局高度重视，立即安排河南煤矿安全监察局、安标中心组成调查组开展调查核实。经调取资料、问询和现场(本文来源于《中国煤炭报》期刊2019-10-19）

常晋雷[2]（2019）在《关于矿用绞车滚筒的振动模态分析》一文中研究指出以XJFH型号的气动绞车为例,采用Proe和ANSYS软件,建立了绞车滚筒的叁维模型及模态分析仿真模型,对滚筒进行了模态分析,结果表明,滚筒的前六阶固有频率值都相对较高,远离绞车的工作频率,不会发生共振,同时从模态振型来看,制动盘是相对比较薄弱的环节。因此,针对绞车滚筒设计时提出了相应的优化改进方案,该研究为滚筒的动力学分析提供了理论基础,同时对于提高滚筒的结构性能具有重要意义。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年10期）

李福固[3]（2019）在《矿用绞车技术改造的部件安装》一文中研究指出矿用绞车的安全、可靠运行,直接关系到企业的生产状况和经济效益。在变频调速技术改造中,通过科学合理选择、安装电动机、轴编码器、联轴器等部件,提高绞车运行的稳定性;通过改进绞车的闸瓦间隙保护装置,提高绞车的安全运行系数。(本文来源于《煤矿机械》期刊2019年10期）

郭鹏[4]（2019）在《矿用无极绳绞车压绳装置改进研究》一文中研究指出对井下常用的无极绳绞车压绳装置在使用过程中存在的问题进行分析,并从根据钢丝绳受力优化压绳装置压紧弹簧数量,优化压绳装置布局以及安装挡销避免压绳装置紧固螺栓脱落,经过改进后的压绳装置的压绳效果得到明显提升,提高了绞车使用过程中的安全性。(本文来源于《石化技术》期刊2019年09期）

王子刚[5]（2019）在《矿用提升绞车的故障分析与维护》一文中研究指出由于工况恶劣、维护保养不当等因素,使得绞车发生故障,尤其是液压系统故障率较高,因此着重对提升绞车液压系统的常见故障进行了分析,提出了应对措施,同时指出绞车的保养维护也是降低故障率的重要工作。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年09期）

张涛涛[6]（2019）在《矿用绞车低速齿轮使用中的结构性能研究》一文中研究指出以绞车传动系统工作原理为基础,采用Solidworks及ABQUAS软件,开展了低速齿轮应力及应变变化的仿真分析研究。结果表明,在齿轮实际使用中,其根及齿顶靠轮边缘部位更容易出现疲劳失效、变形量过大及结构断裂等故障现象。由此,提出了低速齿轮的优化改进建议,以提高低速齿轮的结构性能,为后期开展齿轮的其他相关优化改进研究提供参考。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年09期）

赵伟[7]（2019）在《矿用气动绞车的结构及气动系统的分析》一文中研究指出在分析当前矿用绞车所存在问题的基础上,以某矿工作面为背景,提出将气动绞车应用于煤矿生产中,并对其结构、关键部件的选型和气动系统进行分析,对该气动绞车的气动系统性能进行仿真分析。仿真结果表明,气动系统制动器的响应特性能够满足相应工作压力的要求,说明气动绞车气动系统可靠,可被广泛应用于煤矿生产中。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年09期）

王浩[8]（2019）在《关于矿用提升绞车太阳轮轴使用中结构性能的研究》一文中研究指出太阳轮轴作为绞车的关键部件,由于其结构变形、磨损严重、结构断裂等故障而导致绞车无法正常运转,严重影响着绞车的作业效率及运行安全性,因此,以绞车结构组成及使用特点为基础,采用Solidworks及ABQUAS软件,建立了太阳轮轴的仿真模型,分别对太阳轮轴结构性能及结构改进进行了分析,并且模拟了太阳轮轴在实际使用过程中的应力变化仿真分析研究。该研究对提高轮轴的结构性能、保证其使用安全及绞车的正常运行具有重要意义。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年08期）

马俊峰[9]（2019）在《矿用绞车控制系统的优化设计》一文中研究指出以当前应用效果最佳的无极绳牵引绞车为对象,在分析各种调速方式及控制系统的基础上,提出了变频液压调速方式,并对该控制系统的马达、泵及电机进行选型,并设计与其相匹配的PID控制器,对PID控制器中的关键参数进行优化。经优化后矿用绞车控制系统能够使绞车调速控制无超调及波动现象发生,能够满足实际生产的控制要求。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年08期）

段继红[10]（2019）在《矿用绞车盘形制动器液压系统问题与改进措施》一文中研究指出针对同煤集团挖金湾虎龙沟煤业有限公司生产中矿用绞车盘形制动器液压系统出现的问题,分析了盘形制动器的结构及工作原理,以及JTP绞车盘形制动器在使用和维护中存在的问题,从液压油管、液压缸密封和液压油叁个方面给出了设计改造措施,实践应用效果良好。(本文来源于《机械管理开发》期刊2019年07期）

### 矿用绞车论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以XJFH型号的气动绞车为例,采用Proe和ANSYS软件,建立了绞车滚筒的叁维模型及模态分析仿真模型,对滚筒进行了模态分析,结果表明,滚筒的前六阶固有频率值都相对较高,远离绞车的工作频率,不会发生共振,同时从模态振型来看,制动盘是相对比较薄弱的环节。因此,针对绞车滚筒设计时提出了相应的优化改进方案,该研究为滚筒的动力学分析提供了理论基础,同时对于提高滚筒的结构性能具有重要意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 矿用绞车论文参考文献

[1].本报.两企业矿用提升绞车安全标志被撤销[N].中国煤炭报.2019

[2].常晋雷.关于矿用绞车滚筒的振动模态分析[J].机械管理开发.2019

[3].李福固.矿用绞车技术改造的部件安装[J].煤矿机械.2019

[4].郭鹏.矿用无极绳绞车压绳装置改进研究[J].石化技术.2019

[5].王子刚.矿用提升绞车的故障分析与维护[J].机械管理开发.2019

[6].张涛涛.矿用绞车低速齿轮使用中的结构性能研究[J].机械管理开发.2019

[7].赵伟.矿用气动绞车的结构及气动系统的分析[J].机械管理开发.2019

[8].王浩.关于矿用提升绞车太阳轮轴使用中结构性能的研究[J].机械管理开发.2019

[9].马俊峰.矿用绞车控制系统的优化设计[J].机械管理开发.2019

[10].段继红.矿用绞车盘形制动器液压系统问题与改进措施[J].机械管理开发.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/c5defa328c0f6aff62846356.html